# 基于CFD的汽车制动盘散热性数值计算与优化

### 论文摘要

汽车制动器作为汽车中的重要部件，其制动性能直接关系到汽车安全性。在汽车设计过程中，制动器的散热问题十分重要。由汽车散热性能不良所引起的安全问题引起人们的广泛关注。对汽车制动器散热性进行深入分析，研究制动器温度场分布情况并找出影响因素，从而提高汽车抗热衰退性能，这对提高汽车主动安全性，具有重要的工程意义。对制动器散热性的研究多以试验研究为主。这是因为试验结果一般可靠性好、准确性高。伴随着计算机技术的进步，数值计算法取得了迅猛的发展。特别值得一提的是，建立在经典流体动力学和数值计算方法基础之上的计算流体动力学（Computational Fluid Dynamics，简称CFD）作为一门新型独立学科，在制动器散热性研究中得到了广泛的应用。本文正是基于CFD技术，对汽车制动盘散热性进行分析：首先，利用计算流体动力学方法，对单独通风式制动盘盘体进行散热性数值计算，重点分析气流在制动盘周围及内部的流动状态，获得气流速度场分布情况，进而分析制动盘对流换热系数及温度场分布规律，并对长下坡恒速制动工况下制动盘散热过程进行了初探。接着，考虑整车模型，对制动盘的散热进行数值计算，分析轮腔的速度场、温度场，并对前后制动盘散热性进行分析。辐板是车轮上的重要部件，其设计也直接关系到制动盘的散热情况。本文重点研究了辐板式样、辐板开孔数量和开孔面积对制动盘散热性能的影响。最后，确定制动盘盘体优化方案，即通过添加附加肋片的方式来提高其对流换热系数，改善制动盘的散热性。为了获得最佳的散热效果，采用代理模型方法来实现附加肋片形状和位置的最优化。首先确定设计变量、目标函数及约束函数，接着进行试验设计，确定样本点，然后采用近似模型对上述样本点进行拟合，最后采用优化算法求出最优解。结果表明，优化后制动盘冷却率最大能提高7.86%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 本文研究背景

- 1.1.1 汽车制动器分类

- 1.1.2 汽车制动器热衰退

- 1.1.3 汽车制动器散热性研究意义

- 1.2 制动器散热性研究现状

- 1.2.1 研究方法介绍

- 1.2.2 研究现状

- 1.3 本文研究内容

- 1.4 本章小结

- 第2章 计算流体动力学基本理论

- 2.1 CFD 基本控制方程组

- 2.1.1 质量守恒方程

- 2.1.2 动量守恒方程

- 2.1.3 能量守恒方程

- 2.1.4 控制方程的通用形式

- 2.2 CFD 数值计算方法

- 2.3 湍流模型及其应用

- 2.3.1 湍流流动现象

- 2.3.2 湍流数值模拟方法

- 2.4 CFD 求解过程

- 2.5 CFD 在汽车制动器散热性研究中的应用

- 2.6 本章小结

- 第3章 制动盘散热性数值计算分析

- 3.1 制动盘散热性概述

- 3.1.1 热传递的三种基本方式

- 3.1.2 制动盘散热方式分析

- 3.1.3 制动盘散热性能评价

- 3.2 制动盘散热性数值计算的假设

- 3.3 制动盘散热性数值计算的流程

- 3.4 制动盘散热性数值计算

- 3.4.1 几何模型的建立

- 3.4.2 制动盘网格划分

- 3.4.3 求解参数及边界条件设置

- 3.4.4 计算结果及分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 考虑整车模型的制动盘散热性分析

- 4.1 整车模型制动盘散热性分析必要性

- 4.2 考虑整车模型制动盘散热性分析

- 4.2.1 几何模型的建立

- 4.2.2 计算网格的生成

- 4.2.3 求解参数及边界条件设置

- 4.2.4 计算结果分析与评价

- 4.3 车轮辐板对制动盘散热性影响分析

- 4.3.1 不同辐板制动盘散热性对比分析

- 4.3.2 辐板开孔面积对制动盘散热性影响分析

- 4.3.3 辐板开孔数量对制动盘散热性影响分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 基于代理模型的制动盘散热性优化设计

- 5.1 代理模型方法概述

- 5.1.1 试验设计介绍

- 5.1.2 近似模型介绍

- 5.2 制动盘散热性优化设计

- 5.2.1 制动盘散热性优化概述

- 5.2.2 近似模型的建立

- 5.2.3 优化结果及分析

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录A（攻读学位期间所发表的学术论文目录）

### 相关论文文献

- [1].不同进风方式喷雾干燥过程的CFD模拟研究[J]. 现代化工 2020(01)

- [2].过冷沸腾自然对流两相CFD模拟及应用[J]. 原子能科学技术 2020(01)

- [3].基于CFD减速器温度场及影响因素分析[J]. 矿山机械 2020(01)

- [4].庄旺煤矿综掘工作面热环境特性的CFD数值模拟[J]. 采矿技术 2020(01)

- [5].CFD技术在化工机械设计中的应用[J]. 化学工程与装备 2020(02)

- [6].基于CFD数值模拟的中小学建筑交往空间风环境设计研究——以宜昌市联合中小学为例[J]. 城市建筑 2019(32)

- [7].一种耦合CFD修正的螺旋桨快速设计方法[J]. 航空学报 2020(02)

- [8].基于CFD的止回阀优化设计与数值研究[J]. 区域供热 2020(01)

- [9].基于CFD的变压器室通风散热数值模拟及优化分析[J]. 建筑节能 2020(02)

- [10].考虑绞凸特征的输电线气动力CFD模拟[J]. 铁道科学与工程学报 2020(01)

- [11].CFD技术在湿法冶金中的应用及发展方向[J]. 湿法冶金 2020(02)

- [12].基于CFD方法的空调风管除霜性能开发[J]. 汽车实用技术 2020(05)

- [13].气井柱塞举液机理CFD模拟及工艺参数优化[J]. 石油机械 2020(03)

- [14].CFD模拟技术在厌氧工艺开发中的应用方法概述[J]. 工程建设与设计 2020(08)

- [15].核电站中气溶胶再悬浮的CFD研究[J]. 原子能科学技术 2020(05)

- [16].基于CFD的风洞及循环水槽设计系统程序开发[J]. 中国舰船研究 2020(02)

- [17].大型湿冷汽轮机1450mm末级叶片CFD数值研究[J]. 汽轮机技术 2020(02)

- [18].CFD技术在人工光植物工厂的应用前景[J]. 河北农机 2020(02)

- [19].CFD技术在化工机械设计中的应用[J]. 化工管理 2020(14)

- [20].CFD中统计误差的数值精度分析[J]. 航空学报 2020(04)

- [21].CFD技术在航空燃气涡轮发动机原理教学中的应用探讨[J]. 中国教育技术装备 2019(23)

- [22].基于CFD船式拖拉机船壳优化与设计[J]. 机械设计与研究 2019(06)

- [23].发动机催化转化器结构优化及CFD模拟[J]. 中国农机化学报 2020(05)

- [24].基于CFD技术的调速型液力偶合器两相流分析方法研究[J]. 液压与气动 2020(06)

- [25].气垫悬浮运输系统气垫单元承载特性的CFD仿真[J]. 液压与气动 2020(06)

- [26].基于CFD的潜艇排放口结构优化与仿真分析[J]. 舰船科学技术 2020(09)

- [27].基于CFD仿真计算的襟翼舵水动力研究[J]. 舰船科学技术 2020(07)

- [28].基于CFD的探究性学习在“工程流体力学”教学中的应用[J]. 大学教育 2020(06)

- [29].基于CFD模拟的原油管道携水特性研究[J]. 材料保护 2020(04)

- [30].基于CFD的露天矿自移式排岩机抗风稳定性研究[J]. 机械工程与自动化 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/def980dc0c8ebfd6e8f78f6c.html