# 基于蓝牙与802.11n的实验室仪器无线局域网的研究与实现

### 论文摘要

实验室仪器的管理与运行是高校教学科研管理中的重要环节;实验室仪器在很大程度上影响了教师、学生以及实验室管理者的科研和管理效率;引入短距离无线通信技术可以实现仪器管理的灵活性、高效性、实时性、易扩展性。根据实验室环境的特点,本文组建了蓝牙仪器个域网与802.11仪器无线局域网,实现了实验室仪器的数据传输的个域无线性、数据共享性,以及仪器监控的实时性、用户扩展的方便性、仪器组合使用的可行性、实验数据处理的多样性;首先,介绍了环境分析实验室的分析流程,质量管理和控制,以及仪器的电气环境,然后分析了蓝牙通信协议与通用规范、串口规范;其次,介绍了RS-232、RS-422、RS-485三种常用的串行通信标准,并且指出串行通信网络在使用的过程中需要注意的问题（传输匹配、接地问题、瞬态保护、网络失效保护、保护电路）以及解决方法;再次,分析了蓝牙虚拟串口应用的理论基础:RFCOMM服务、TS07.10子集;最后,使用蓝牙适配器实现了仪器与工作站之间数据传输模式的多样化,编写了蓝牙虚拟串口数据传输流程的C++代码,以及组建并优化了实验室仪器无线局域网:（1）分析WLAN的信道干扰因素:蓝牙微微网的干扰,802.11与蓝牙之间的干扰,微波炉对WLAN传输速率的影响,802.11的信道叠加;规避WLAN之间干扰的方式:降低AP发射功率,智能天线技术。（2）提出WLAN的环境勘测与技术指标、拓扑结构、IP地址规划、核心组网设备设置。（3）测试并优化WLAN在实验室多径效应、反射效应环境下的上/下载速率、数据吞吐量、信号强度、场强、信噪比、丢包率等网络性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 环境分析实验室的业务特点

- 1.2 实验室的质量管理与控制

- 1.3 环境分析技术与仪器

- 1.4 环境实验室电气环境

- 1.5 实验室有线局域网与无线局域网

- 1.6 蓝牙与802.11n

- 1.7 本文主要研究内容

- 第二章 蓝牙协议栈与规范

- 2.1 蓝牙核心协议

- 2.1.1 蓝牙射频

- 2.1.2 基带协议

- 2.1.3 链路管理协议

- 2.1.4 逻辑链路控制和适配协议

- 2.1.5 服务发现协议SDP

- 2.2 蓝牙高层协议与应用模型

- 2.2.1 替代电缆协议

- 2.2.2 蓝牙选用协议

- 2.2.3 蓝牙应用模型

- 2.3 蓝牙的安全性

- 2.4 通用访问规范

- 2.4.1 通用参数与模式

- 2.4.2 安全特性

- 2.4.3 空闲模式程序

- 2.4.4 建立过程

- 2.5 服务发现应用规范

- 2.5.1 规范堆栈

- 2.5.2 应用层

- 2.5.3 L2CAP

- 2.5.4 链路管理与控制

- 第三章 802.11 标准概述

- 3.1 802.11 提供的服务

- 3.2 802.11 的拓扑结构与逻辑结构

- 3.3 802.11 介质访问控制层

- 3.3.1 MAC 层的功能

- 3.3.2 MAC 帧结构与控制字段

- 3.3.3 MAC 帧类型

- 3.4 无线局域网的物理层

- 3.4.1 802.11 标准的传输机制

- 3.4.2 无线局域网技术 MIMO-OFDM

- 3.5 802.11 标准的安全机制

- 3.5.1 信息过滤

- 3.5.2 访问认证机制

- 3.5.3 数据加密机制

- 3.6 802.11n 关键技术

- 3.6.1 MIMO 技术

- 3.6.2 短保护间隔Short GI

- 3.6.3 802.11n MAC 层的帧汇聚技术

- 3.6.4 块回应BLOCK ACK 与减少帧间隔RIFS

- 第四章 串行通信标准

- 4.1 RS-232 与RS-422 和RS-485 的比较

- 4.2 RS-422 与RS-485 网络安装

- 第五章 蓝牙 RFCOMM 规范与协议

- 5.1 串口规范

- 5.1.1 RFCOMM 规范综述

- 5.1.2 应用层

- 5.1.3 RFCOMM 互通性要求

- 5.1.4 L2CAP 互通性要求

- 5.1.5 链路管理和控制互通性要求

- 5.2 基于 TSO7.10 的 RFCOMM 协议

- 5.2.1 RFCOMM 服务概述

- 5.2.2 多路串口仿真

- 5.2.3 服务接口描述

- 5.2.4 RFCOMM支持的TS07.10子集

- 第六章 蓝牙RFCOMM 实现与802.11n 无线局域网

- 6.1 蓝牙虚拟串口在仪器数据传输中的实现

- 6.2 蓝牙抗干扰实验综述

- 6.2.1 蓝牙微微网干扰

- 6.2.2 蓝牙与802.11 无线局域网的干扰

- 6.3 蓝牙虚拟串口代码实现

- 6.4 基于802.11n 的实验室仪器局域网

- 6.4.1 组建无线局域网的背景与原则

- 6.4.2 无线局域网的技术指标

- 6.4.3 无线局域网拓扑结构

- 6.4.4 无线局域网的IP 地址规划与设备设置

- 6.4.5 无线局域网信道干扰分析

- 6.4.6 无线局域网的测试与优化

- 第七章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/df092850c243f3698d79014e.html