# 智能表数据采集成功的影响因素及其提升策略探讨

(河北省清河县电力局054800)

摘要：伴随着智能电网的不断发展和建设，智能电表作为智能电网当中的关键性设备，其在电网当中的应用价值不言而喻，应用智能电表的电能信息采集系统，可以借助用电信息的采集、参数的控制以及遥测负载系统等，实现对电网信息的集中性采集与管理。但是，伴随着智能电网的不断扩大，智能电表的工作效率逐渐下降，尤其是在数据采集率方面，存在着明显的问题。对此，探讨提高智能电表数据采集率的有效措施显得格外重要。

关键词：智能表；数据采集；影响因素；提升策略

1智能表数据采集概述及现状

在信息采集中应用智能表，整个系统由控制中心层、采集终端层、用户功能表层、集中器层四个部分构成。其中，智能数据采集系统中的最底层为用户功能表层，其运行中能够采集用户用电过程中生成的信息和数据；智能数据采集系统内部第二层为采集终端层，具有采集、传输数据的功能。该层运行中，通信控制的实现需要对上层集中器指令进行应用，在此基础上，数据、信息就可以在用户电表、采集终端之间进行传输；第三层为集中器层，运行中会对超标指令进行下达，并向控制中心传递数据；最高层为控制中心，能够高效展开处理用户数据的工作，从而合理管控用电系统，展开电费计算与收缴工作。目前，智能表数据采集系统已经被广泛应用于我国的电力企业当中，实现了高效的电量采集。但是漏抄等问题的存在，严重影响了智能表数据采集准确性。

基于智能表的信息采集系统主要包括用户功能表层、采集终端层、集中器层和控制中心层。用户功能表层是智能数据采集系统的最底层，主要负责用户用电数据及信息的采集；采集终端层是智能数据采集系统的第二层，主要负责数据的采集和传输。该层主要由上层集中器指令实现通信控制，完成采集终端与用户电表之间信息、数据的传输；集中器层是智能数据采集系统的第三层，主要负责下达抄表指令并将下层数据传输到控制中心，为控制中心工作提供数据基础；控制中心是智能数据采集系统的最高层，主要负责用户数据的处理，实现用电系统的管控，完成电费计算和收缴。

2智能表数据采集成功的影响因素

2.1设备因素

影响智能表数据采集成功性的因素较多，其中最为关键的因素之一就是设备因素，典型的故障包括集中器死机、集中器版本过低、电能表损坏无电、载波模块损坏等。电能表功能模块在运行中，受载波模块影响会直接被损坏，最终形成召测不回现象。

2.2人为因素

人为因素对智能表数据采集成功率具有直接影响。从整体上来看，我国部分电力公司在运行的过程中，并没有对相关工作人员展开专业培训，导致其在智能表数据采集操作中缺乏规范性，同时对该采集工作的认识深度不足，无法应用先进的技术高效处理采集过程中存在的各种问题，导致数据采集过程中智能表的功能无法充分发挥出来，成功率也明显下降。同时，工作人员还存在不遵守国家规定的现象，没有针对用电欠费用户落实现场停电制度，因此增加了数据采集误差。

2.3方法因素

在应用智能表进行数据采集的过程中，要想提升成功率，合理的操作规范至关重要。然而，在实际展开操作的过程中，RS485线、智能表电源接线经常产生错误接线问题，影响智能表的稳定运行；同时，不合理设置主站参数以及智能表参数，也对采集数据精确性造成影响，导致极大的失误率开始在智能表数据采集中形成。

3提高智能电表采集率的有效措施

3.1执行综合性管理计划，提升数据采集率

为了有效的提升智能电表的数据采集率，有必要对管理计划进行综合性的优化。想要有效的提升数据采集成功率，不仅会涉及到较多的施工部门，同时还会使合计到许多的设备供应商以及各种支持性技术，另外还会涉及到一些系统工单处理、检定配送等系列的问题。与此同时，还需要将采集系统的功能进行优化，尤其是对于一些采集器、智能表以及处理集中器等问题，协调移动企业业务以及GPRS卡的管理。在实际的工作中，一方面需要构建采集系统建设小组的方式对智能电表进行综合性管理建立相应的标准，另一方面需要强化统筹每一个部门的工作，进而强化智能电表的采集率。

3.2保障系统每一个环节的连接质量，确保信号顺畅

假设出现不匹配的集中器下行模块的现象而导致集中器无法进行采集，便需要及时与厂家进行联系，并尽快制定并实施相应的问题解决方式。首先，需要让厂家对当前的下行模块进行升级；其次，需要对不匹配的模块进行调整或更换。如果存在集中器与主站之间无法正常连接的现象，则需要保障集中器的制造厂家进行相应的测试，并对集中器的具体通信参数进行适当的调整，并且对集中器进行针对性的升级处理。最后，还需要构建相应的后台维护小组，并抽取能力充足、专业性较强的工作人员，选择在SG186系统用户人数较少的时间段进行更新，并集中分工推动换表的流程。

3.3通信配置的调整与优化，改进调试效果

想要提高智能电表的数据采集率，还需要对数据的通信状况进行优化和调整，并确保调试的整体效果。根据所调查和收集到的无法采集到用电信息的用户，可以将无法检测到数据的处理器更换到地势较高的位置，测试该采集器是否正常，如果正常，可以将该采集器安装在该地势上，从而提升整个台区的数据采集率。假设台区的信号存在不稳定的故障，则可以进行数据的测试，在线路当中额外安装外置的天线中继器，应用两米或一米五的天线，并将天线固定安装在表箱外部。同时在安装的过程中还需要及时检查集中器的SIM卡槽，检查是否存在欠费与破损的问题，如果存在需要及时解决和处理。除此之外，根据智能表、采集表所存在的抄表准确度较低的问题，需要及时将采集器的本身模块进行检查，尤其是规避一些接线错误、接线不稳定等连接性的故障。

3.4合理配置采集设备，确保采集率最大化

在智能电表中，采集器是非常重要的一项设备，采集器是用户电能表用电量的主要数据，其是借助脉冲数据线的方式采集相应的用电信息。但是，在实际的应用当中，采集器发生故障而导致数据采集率下降是非常常见的。为了有效的提升智能电表的数据采集率，必须对采集器以及相关的设备进行问题检查和排除。对此，对于中继器而言，可以通过添加安装采集器的方式进行更换与替代，并且和智能表更换相结合的方式解决相应问题。假设存在缺少485接口的电能表，有必要采用同意更换的方式更换智能电表，对于缺乏改造的下户线或台区表箱不集中的地区，也需要统一进行智能电表的更换。与此同时，可以将所有的采集器安装在同一个台区客户中，假设是台区客户相对而言较为分散的地方，则必须采用集中更换智能电表的方式进行改善。在安装同一个台区采集器的过程中，采集器品牌和型号的选择应当尽可能统一，并且需要在安装完成之后进行性能调试。

结语：综上所述，智能表数据采集的过程中要对设备因素、人员因素、环境因素、方法因素等进行全面控制，在上述基础上形成相应的优化策略，对智能表数据采集系统进行完善，形成系统化、层次化数据采集结构。这样才能够从根本上改善智能表数据采集的可靠性、有效性和准确性，最大限度提升智能表数据采集的经济效益。

参考文献：

[1]鲜永菊,路浩然,李国权等.智能电网中基于流表控制的虚拟快速传输网络研究[J].中国科技论文,2017,12(8)

[2]朱永丰,周小蕾.单相电能表电流数据采集与应用探讨[J].电测与仪表,2016,53(z1）

[3]彭汉钊,黎海生.电能表结构图像采集及应用系统的研究[J].工业计量,2016,3(S2)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/df0ce63d243d64346484a7af.html