# 掺杂二氧化钛论文-鲁韶芬,邱军,张丛丛,刘力嘉,夏蕾

导读:本文包含了掺杂二氧化钛论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:二氧化钛,模板法,空心球,碳球

### 掺杂二氧化钛论文文献综述

鲁韶芬,邱军,张丛丛,刘力嘉,夏蕾[1]（2019）在《胶体碳球为模板制备铝掺杂二氧化钛空心微球及其表征》一文中研究指出采用新型的绿色模板—胶体碳球作为模板,廉价的硝酸铝为铝源,TiCl_4溶液为原料,制备了铝掺杂的二氧化钛微球,并通过引入聚丙烯酰胺和聚丙烯酸可控制备了双层二氧化钛微球,克服了二氧化钛材料的热稳定性随比表面积的增大而降低的缺陷,实现高稳定性和高表面积的兼容,提高二氧化钛的实用性。(本文来源于《青岛科技大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期）

杨向,徐立,王晶,刘辉,朱晓东[2]（2019）在《热处理对锡/镍共掺杂二氧化钛相变及晶粒尺寸的影响》一文中研究指出采用溶胶凝胶法制备了纯TiO_2以及锡掺杂、镍掺杂、锡/镍共掺杂TiO_2并对其进行了480℃和680℃保温1 h热处理,研究了掺杂对锐钛矿/金红石相变,以及对TiO_2晶粒尺寸的影响。结果表明纯TiO_2在480℃为锐钛矿,680℃为金红石,在这个温度区间内完成了锐钛矿向金红石相变。镍掺杂阻碍了相变,锡掺杂促进了相变。当锡/镍摩尔比为1∶3,1∶1时整体表现为抑制作用,3∶1时,锡的促进与镍的抑制作用几乎抵消,对相变无明显影响。掺杂后样品的晶粒尺寸都明显减小。SEM测试结果表明掺杂对颗粒形貌影响不大,温度升高,颗粒团聚程度增加。(本文来源于《中国陶瓷》期刊2019年10期）

周存,马悦[3]（2019）在《氮掺杂二氧化钛的制备及性能》一文中研究指出为解决污水降解的问题,利用溶胶-凝胶法,以钛酸丁酯为钛源、氨水为氮源、无水乙醇为溶剂制备出N-TiO_2,并通过静电纺丝法制备出PET/N-TiO_2电纺膜,解决了N-TiO_2粉末在水中难以回收的问题;实验研究了样品的光催化性能及重复利用性。结果表明:N-TiO_2具有较好的光催化性能,经过150 min太阳光照射,亚甲基蓝的降解率为90.5%;在此基础上制备的PET/N-TiO_2电纺膜同样具有良好的光催化性能,经过150 min的太阳光照射,亚甲基蓝降解率为86.2%。(本文来源于《天津工业大学学报》期刊2019年04期）

刘可微,郑育林,刘成,曹臻,陈卫[4]（2019）在《太阳光/负载型铜掺杂二氧化钛去除藻蓝蛋白研究》一文中研究指出制备并表征了负载型铜掺杂二氧化钛(Cu-TiO_2)催化剂,研究了太阳光/Cu-TiO_2体系对藻蓝蛋白的去除效能。结果表明,制备的催化剂为典型的负载型铜掺杂二氧化钛,铜元素进入TiO_2晶格内部,促使吸收光谱有一定程度的红移,且掺铜1%的样品红移量最大,即对可见光的利用率增加。太阳光/Cu-TiO_2体系对藻蓝蛋白有一定的去除效果,反应7 h对溶解性有机氮(DON)的去除率高达39.2%;蛋白质的含量和性质也发生明显变化,去除率达到71.3%,其荧光基团在氧化过程中遭到破坏。在降解DON的过程中,NH_4~+-N和NO_3~--N的浓度略微增加,而TN浓度由初始的1.231 mg/L降为1.064 mg/L,表明掺铜催化剂能促进N_2的生成。(本文来源于《中国给水排水》期刊2019年17期）

王新海,马瑾[5]（2019）在《稀土掺杂纳米二氧化钛光催化剂的研究进展》一文中研究指出纳米二氧化钛(TiO_2)催化剂由于其高效、价廉、无毒、稳定等优点,被认为是一种极具应用前景的环境友好型光催化材料,它在空气净化、环境治理、光解水制氢、废水处理等环保领域得到了广泛的研究和应用。在对TiO_2改性研究中发现,稀土金属掺杂是较为有效和经济的手段,稀土离子的掺入不仅可以提高对有机污染物吸附量,还可以延迟锐钛矿相向金红石相的转变,增强TiO_2的光催化性能。目前,有关稀土掺杂TiO_2的综合性报道较少。本文简单介绍了稀土掺杂纳米TiO_2提高其光催化性能的机理,从单一稀土元素掺杂、稀土元素与其他元素共掺杂、稀土元素与稀土元素共掺杂纳米TiO_2光催化剂3个方面阐述了稀土掺杂纳米TiO_2光催化剂的研究进展,并在最后指出了稀土掺杂纳米TiO_2中存在的问题和未来的研究方向。(本文来源于《化学工程师》期刊2019年08期）

许卫星,郭子寒[6]（2019）在《牙科修复用CuO掺杂纳米二氧化钛的制备与表征》一文中研究指出目的通过氧化铜掺杂,制备改性氧化铜纳米二氧化钛光催化剂,检测氧化铜掺杂对CuO/TiO_2复合光催化剂吸收光谱的影响,为研制口腔临床修复功能性材料提供依据。方法采用共沉淀法制备CuO/TiO_2(CuO掺杂纳米二氧化钛),通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)和紫外-可见光吸收光谱(UV-vis谱)对其形态、结构、组成和性质进行表征。结果成功制备了CuO/TiO_2复合光催化剂,不同CuO掺杂比的TiO_2的形貌基本不变,CuO掺杂使CuO/TiO_2吸收光谱发生红移,增加了可见光的吸收边界,提高可见光响应。结论掺杂CuO后的光催化剂有效地提高其可见光响应能力,减少了空穴和电子复合,提高了可见光响应的性能。本研究对解决口腔临床修复对抗菌抑菌自洁特性材料的需求具有参考意义。(本文来源于《口腔材料器械杂志》期刊2019年03期）

饶俊元,刘建新,黄弦,杨远秀,郭婉婷[7]（2019）在《活性炭纤维负载氮掺杂纳米二氧化钛可见光催化降解甲醛气体》一文中研究指出本实验采用水解法备出水合TiO_2,将水合TiO_2在400～700℃的空气气氛下焙烧3h,制得N掺杂纳米TiO_2光催化剂。通过XRD和UV-vis对样品进行表征,结果表明:N-TiO_2粉体平均粒径在15～25 nm之间,对可见光具有良好的吸收性能。制备ACF/N-TiO_2光催化层,以氙灯(主波长λ>420 nm)为光源,以甲醛气体为降解物,对比无掺杂纳米TiO_2(P25),表明ACF/N-TiO_2光催化层具有良好的可光催化性能。并考察了催化剂的焙烧温度、催化剂载体、光源功率、催化剂负载量、甲醛初始浓下对甲醛的光催化降解的影响。(本文来源于《广东化工》期刊2019年14期）

唐晓君,卢怡,施生根,闫磊[8]（2019）在《氮掺杂纳米二氧化钛对牙周诊室空气消毒效果的研究》一文中研究指出目的:观察氮掺杂纳米二氧化钛(N-nTiO_2)对口腔科牙周诊室空气的消毒效果。方法:设实验组和对照组,实验组使用纳米N-TiO_2对牙周诊室诊疗后的空气进行消毒,对照组使用紫外线照射消毒法,通过采集空气样本并进行细菌菌落计数,连续监测5个工作日。结果:实验组在消毒前空气细菌菌落数为495±82cfu/m~3,消毒后细菌菌落数为65±11cfu/m~3,灭菌率为100%;对照组在消毒前空气细菌菌落数为494±79cfu/m~3,消毒后细菌菌落数为156±90cfu/m~3,灭菌率为88. 5%;两组间在消毒后细菌菌落数的差异有统计学意义(P<0. 05)。结论:使用纳米N-TiO_2对牙周诊室的空气进行消毒,能有效降低诊室空气的细菌数量。(本文来源于《口腔颌面修复学杂志》期刊2019年04期）

杨勇,汪冰洁,姚婷婷,李刚,金克武[9]（2019）在《氮气流量和退火处理对射频磁控溅射氮掺杂二氧化钛薄膜性能的影响》一文中研究指出常温下利用TiO_2陶瓷靶采用射频磁控溅射法在玻璃衬底上制备了N掺杂TiO_2薄膜。利用光学轮廓仪、X射线衍射仪(XRD)、X射线光电子能谱仪分析(XPS)和分光光度计等对薄膜的沉积速率、化学组成、晶体结构和禁带宽度进行了系统研究。结果表明:磁控溅射N2流量和退火处理对薄膜的微观结构和性能有重要的影响。退火前,薄膜由非晶态TiO_2构成;退火后,薄膜呈现锐钛矿相和金红石相的混合相。随着磁控溅射系统中N2流量的增加,退火前禁带宽度从3.19eV减少到2.15eV;退火后,薄膜由非晶相TiO_2组织转化为锐钛矿TiO_2和金红石TiO_2构成的浑河相组织,禁带宽度相比退火前的非晶相TiO_2薄膜略有增加。(本文来源于《材料科学与工程学报》期刊2019年03期）

解宏端,孙学凯,田丹,林佳奇,张薇[10]（2019）在《活性碳纤维负载镧掺杂二氧化钛处理印染废水》一文中研究指出制备活性炭纤维负载镧掺杂二氧化钛光催化剂(La-TiO_2/ACF),其的结构与组成进行了表征;考察了催化剂对实际印染废水脱色、COD去除以及可生化性提高方面的性能。结果表明,La-TiO_2/ACF表面均匀有效的负载了锐钛矿型纳米La-TiO_2薄膜。紫外光与催化剂同时作用的脱色效果明显优于单独紫外线照射和单独催化剂吸附。处理50 min,脱色率可达90%,COD去除率达69.2%,BOD_5/COD从最初的0.037提高到0.35。色度和COD去除率随光源与催化剂间距离的增加先升高后降低,在间距为20 mm时达到最佳;pH从3升高到9,色度和COD去除率分别提高22%和32%。催化剂重复使用10次,催化活性未发生明显下降。(本文来源于《水处理技术》期刊2019年06期）

### 掺杂二氧化钛论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用溶胶凝胶法制备了纯TiO_2以及锡掺杂、镍掺杂、锡/镍共掺杂TiO_2并对其进行了480℃和680℃保温1 h热处理,研究了掺杂对锐钛矿/金红石相变,以及对TiO_2晶粒尺寸的影响。结果表明纯TiO_2在480℃为锐钛矿,680℃为金红石,在这个温度区间内完成了锐钛矿向金红石相变。镍掺杂阻碍了相变,锡掺杂促进了相变。当锡/镍摩尔比为1∶3,1∶1时整体表现为抑制作用,3∶1时,锡的促进与镍的抑制作用几乎抵消,对相变无明显影响。掺杂后样品的晶粒尺寸都明显减小。SEM测试结果表明掺杂对颗粒形貌影响不大,温度升高,颗粒团聚程度增加。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 掺杂二氧化钛论文参考文献

[1].鲁韶芬,邱军,张丛丛,刘力嘉,夏蕾.胶体碳球为模板制备铝掺杂二氧化钛空心微球及其表征[J].青岛科技大学学报(自然科学版).2019

[2].杨向,徐立,王晶,刘辉,朱晓东.热处理对锡/镍共掺杂二氧化钛相变及晶粒尺寸的影响[J].中国陶瓷.2019

[3].周存,马悦.氮掺杂二氧化钛的制备及性能[J].天津工业大学学报.2019

[4].刘可微,郑育林,刘成,曹臻,陈卫.太阳光/负载型铜掺杂二氧化钛去除藻蓝蛋白研究[J].中国给水排水.2019

[5].王新海,马瑾.稀土掺杂纳米二氧化钛光催化剂的研究进展[J].化学工程师.2019

[6].许卫星,郭子寒.牙科修复用CuO掺杂纳米二氧化钛的制备与表征[J].口腔材料器械杂志.2019

[7].饶俊元,刘建新,黄弦,杨远秀,郭婉婷.活性炭纤维负载氮掺杂纳米二氧化钛可见光催化降解甲醛气体[J].广东化工.2019

[8].唐晓君,卢怡,施生根,闫磊.氮掺杂纳米二氧化钛对牙周诊室空气消毒效果的研究[J].口腔颌面修复学杂志.2019

[9].杨勇,汪冰洁,姚婷婷,李刚,金克武.氮气流量和退火处理对射频磁控溅射氮掺杂二氧化钛薄膜性能的影响[J].材料科学与工程学报.2019

[10].解宏端,孙学凯,田丹,林佳奇,张薇.活性碳纤维负载镧掺杂二氧化钛处理印染废水[J].水处理技术.2019

本文来源: https://www.lw50.cn/article/df737f2fe2c9b170e9630f36.html