# 基于ARM9微处理器的数控系统的研究与应用

### 论文摘要

本论文提出了采用以当前流行的ARM处理器作为控制系统的核心部件的数控系统的硬件设计方案,在此基础上初步完成了系统整体的硬件设计架构,并对个主要部件的主要任务进行了细分。在已有的C型刀补算法的基础上,推导了适于程序实现的控制公式,编程实现了C型刀补的控制方式,使刀补后精度大大提高。针对后加减速在实际加工过程中的缺点,本论文深入研究了更为复杂的前加减速控制算法,针对目前使用较多的步进系统和伺服系统,开发了直线型加减速和S型加减速两种软件控制算法,有效地提高了系统的加工效率、控制精度,避免了柔性冲击。本论文在采用前加减速控制方式的前提下,对直线和圆弧插补进行了研究,重点分析了各种圆弧插补算法,对跨象限的情况提出新的处理方法,简化了圆弧插补的控制过程,减轻了处理器的工作负担,同时深入研究了螺纹加工的控制方法,提出了新的螺纹退尾、螺纹连接的控制方式,开发了相应的控制程序,使螺纹退尾控制在半个螺距以内,螺纹连接处不会产生明显的乱牙,提高了系统的加工效率和精度。通过实际加工进行了测试,证明了可行性。

### 论文目录

- 1 绪论

- 1.1 国内外发展现状

- 1.1.1 数控技术发展背景

- 1.1.2 国外发展现状

- 1.1.3 国内发展现状

- 1.2 数控技术发展趋势

- 1.3 经济型数控系统及其发展空间

- 1.4 本论文的主要研究内容

- 1.4.1 本文的主要研究内容

- 1.4.2 论文的主要章节

- 2 数控系统总体设计

- 2.1 普通数控系统分解和功能分析

- 2.1.1 普通数控系统分解

- 2.1.2 数控系统功能分析

- 2.2 系统硬件设计

- 2.2.1 控制系统总体设计

- 2.2.2 外设及接口规划

- 2.2.3 ARM 上电的引导程序

- 2.3 本章小结

- 3 数控车床系统中的刀具补偿

- 3.1 刀具长度补偿

- 3.2 刀具半径补偿

- 3.2.1 补偿的建立

- 3.2.2 补偿模式

- 3.2.3 补偿模式下变更补偿方向的算法

- 3.2.4 补偿模式的取消

- 3.3 非移动指令的处理

- 3.4 本章小结

- 4 加减速控制算法研究与应用

- 4.1 加减速控制算法的研究

- 4.1.1 加减速的控制方式

- 4.1.2 加减速的控制算法

- 4.2 加减速在本系统中的应用

- 4.2.1 加减速控制方式的选择

- 4.2.2 直线型与 S 型加减速的实现

- 4.2.2.1 目标速度计算

- 4.2.2.2 直线加减速

- 4.2.2.3 S 型加减速

- 4.3 本章小结

- 5 插补算法理论分析

- 5.1 插补算法功能分析

- 5.2 插补算法的理论分析与实现

- 5.2.1 圆弧插补

- 5.2.2 螺纹插补

- 5.3 本章小结

- 6 系统测试与实验研究

- 6.1 C 型刀补的测试

- 6.2 插补模块的测试

- 6.3 本章小结

- 全文结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].智能化是数控系统的发展趋势[J]. 现代制造 2019(04)

- [2].一种基于双数控系统的系统互锁电路设计[J]. 数字技术与应用 2019(11)

- [3].华中8型数控系统在坐标磨床再制造中的应用技术研究[J]. 机电信息 2020(06)

- [4].西门子828D数控系统数控铣床装机调试[J]. 湖北农机化 2020(08)

- [5].FANUC数控系统窗口功能的应用[J]. 冶金与材料 2020(04)

- [6].数控技术在现代机械工程的应用[J]. 电子技术 2020(04)

- [7].西门子840D数控系统故障诊断与维修[J]. 设备管理与维修 2018(01)

- [8].国产化数控系统的应用现状与发展趋势[J]. 金属加工(冷加工) 2018(02)

- [9].西门子数控系统软故障的维修[J]. 制造技术与机床 2016(12)

- [10].ADXI4 CNC在VMC650E中的应用[J]. 机床与液压 2016(22)

- [11].国内外不同数控系统的使用体验[J]. 金属加工(冷加工) 2017(07)

- [12].基于开放性数控技术的发展研究[J]. 数字技术与应用 2017(02)

- [13].浅析数控系统与现代机械工程技术之间存在的关系[J]. 黑龙江科技信息 2017(12)

- [14].FANUC数控系统输入/输出故障诊断[J]. 中国设备工程 2017(13)

- [15].西门子828D数控系统螺距误差补偿技术应用研究[J]. 成都航空职业技术学院学报 2017(02)

- [16].全软型开放式三轴数控系统的开发应用[J]. 山西大同大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [17].多地域数控系统可靠性数据远程传输方案的设计与实现[J]. 组合机床与自动化加工技术 2017(09)

- [18].基于数控系统输入输出测试架的设计[J]. 科技资讯 2015(22)

- [19].试论智能化、网络化的数控技术研究[J]. 山东农业工程学院学报 2015(09)

- [20].先进数控系统的发展趋势[J]. 金属加工(冷加工) 2016(06)

- [21].新形势下数控系统产业的突破口——数控系统企业与用户之间的对话[J]. 金属加工(冷加工) 2016(06)

- [22].五大质量工具在航空发动机数控系统研制项目中的应用研究[J]. 项目管理技术 2016(07)

- [23].高职院校数控系统连接与调试慕课应用探究[J]. 常州信息职业技术学院学报 2016(05)

- [24].国产数控系统与国外数控系统的差距对比[J]. 金属加工(冷加工) 2015(05)

- [25].基于开源数控系统的实验教学[J]. 课程教育研究 2014(33)

- [26].数控机床系统维修技术[J]. 科学中国人 2017(08)

- [27].对中职《数控系统原理》课程教学的几点思考[J]. 时代教育 2017(18)

- [28].西门子840D系统简介及典型故障分析[J]. 科学中国人 2017(12)

- [29].数控系统的维护[J]. 科技致富向导 2013(03)

- [30].数控机床的故障诊断与维修[J]. 石油技师 2014(00)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/df88f0146b678891eff1716c.html