# Au对硼氢化钠直接氧化的催化

### 论文摘要

直接硼氢化钠燃料电池（DBFC）是以碱性硼氢化钠溶液为阳极燃料的新型燃料电池,具有理论开路电压（1.64V）和理论能量密度（9.30kWh/kg）高的特点。DBFC的阳极催化材料主要有两类:第一类是贵金属及其合金,硼氢化钠在此类催化材料上的直接氧化通常具有较高的电子转移数,但极化现象较为严重;第二类是以Ni为代表的非贵金属及其合金,通常,硼氢化钠在此类催化材料上的极化较小,但直接氧化的电子转移数偏低。为了提高催化剂的性能和使用效率,通常需要采用纳米技术对催化剂进行加工和处理,因此,贵金属催化剂的使用,存在着生产成本偏高、生产工艺复杂等问题。利用电解液添加剂也能改善贵金属催化剂对硼氢化钠直接氧化的催化性能,这是一种简便易行、成本较低的有效途径。本文研究了Au对硼氢化钠直接氧化的催化和电解液添加剂对Au催化性能的影响。首先,采用循环伏安法研究了实验条件对硼氢化钠在金电极上直接氧化的影响。结果表明:氢氧化钠和硼氢化钠浓度比为30:1时,既能抑制硼氢化钠的水解现象,又能促进硼氢化钠在金电极上的直接氧化。当NaBH4的浓度为0.1mol/L,NaOH的浓度为3.0mol/L时,在283343K的范围内,硼氢化钠的直接氧化都能较好的进行。硼氢化钠在金电极上的直接氧化为扩散控制过程。其次,采用循环伏安法、交流阻抗法和开路电位等方法研究了不同添加剂对硼氢化钠在Au上直接氧化的影响,同时也研究了温度和时间因素对添加剂的影响,结果表明:添加剂三聚氰胺、三乙烯四胺和苯胺能够吸附在金电极表面,减少BH4-在金电极表面的数量,使每个BH4-有更多的H原子能够接触到催化点而发生氧化,从而促进硼氢化钠在Au上的直接氧化,三种添加剂的最佳添加浓度分别为:1.6μmol/L、160μmol/L和20μmol/L。其中,三乙烯四胺对硼氢化钠在Au上的直接氧化性能改善效果最好。最后,对添加剂的分子结构进行分析比较后发现:分子结构中有氨基存在、分子大小适中的添加剂有利于促进硼氢化钠在Au上的直接氧化。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 硼氢化钠和直接硼氢化物燃料电池

- 1.2.1 硼氢化钠的理化性质

- 1.2.2 直接硼氢化物燃料电池（DBFC）

- 1.3 直接硼氢化钠燃料电池的研究现状

- 1.3.1 电解液组成

- 1.3.2 阳极催化剂

- 1.3.3 阴极催化材料

- 1.3.4 DBFC 的结构

- 1.4 硼氢化钠的准备

- 1.4.1 电解还原偏硼酸钠制备硼氢化钠反应机理的研究

- 1.4.2 阴极电极材料

- 1.5 论文的主要研究内容和化学方法

- 2 实验部分

- 2.1 实验材料和实验装备

- 2.1.1 主要实验药品和实验材料

- 2.1.2 实验装备

- 2.1.3 硼氢化钠碱性溶液配制

- 2.2 催化电极材料的制作和预处理

- 2.3 电化学测试方法

- 2.3.1 循环伏安法

- 2.3.2 线性电位扫描伏安法

- 2.3.3 交流阻抗测试

- 3 结果与讨论

- 3.1 实验条件对硼氢化钠直接氧化的影响

- 3.1.1 电解液组成

- 3.1.2 温度

- 3.1.3 扫描速度的影响

- 3.2 添加剂对Au 催化下硼氢化钠直接氧化的影响

- 3.2.1 三聚氰胺

- 3.2.2 三乙烯四胺

- 3.2.3 苯胺

- 3.2.4 三种添加剂的比较

- 3.2.5 影响添加剂作用的因素

- 4 结论与展望

- 4.1 主要结论

- 4.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].掺氮酚醛微球对Au~(3+)的吸附动力学研究[J]. 离子交换与吸附 2020(02)

- [2].Au纳米粒子增强丙酮受激拉曼散射研究[J]. 光散射学报 2016(04)

- [3].某AU型螺旋桨的三维建模及其性能分析[J]. 中国修船 2017(03)

- [4].壳聚糖促进Au/碳纳米管复合材料的合成机理及催化性能[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2013(05)

- [5].液相外延原位Au掺杂碲镉汞薄膜材料的研究[J]. 激光与红外 2017(07)

- [6].硫氰酸铵-氯化十六烷基吡啶-水体系浮选分离Au(Ⅲ)的研究[J]. 光谱实验室 2011(01)

- [7].Au掺杂硅纳米线的稳定性和电子结构[J]. 物理化学学报 2011(07)

- [8].金属表面自组装成膜的机理研究——苯硫醇在Au(100)表面的吸附[J]. 山东教育学院学报 2010(06)

- [9].Au~(34+)离子双电子复合过程的理论研究[J]. 物理学报 2016(03)

- [10].Au离子双电子复合速率系数的理论研究[J]. 甘肃科技 2015(10)

- [11].盐酸胍与溴化十六烷基吡啶从碱性氰化液中萃取Au(I)[J]. 过程工程学报 2008(04)

- [12].异烟酸在Au电极上的紫外表面增强拉曼散射研究[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [13].纳米碳纤维分离富集电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中痕量Au[J]. 光谱学与光谱分析 2008(02)

- [14].直流磁控溅射Au膜的微观应变研究[J]. 分析测试学报 2009(07)

- [15].Au纳米颗粒对向列相液晶取向性能的影响[J]. 光电子·激光 2020(02)

- [16].纳米Au修饰煤基活性炭固载葡萄糖氧化酶生物传感器的研究[J]. 现代化工 2020(01)

- [17].4-氨基-1,2,4-三氮唑改性超高分子量聚乙烯纤维对Au(Ⅲ)的吸附机理[J]. 辐射研究与辐射工艺学报 2020(01)

- [18].三聚氰胺与蜜勒胺在Au(111)表面的自组装和氢键识别（英文）[J]. 物理化学学报 2017(02)

- [19].双核Au配合物发光材料光谱性质研究[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2012(01)

- [20].碱基腺嘌呤与胸腺嘧啶在Au(111)电极上的共吸附[J]. 分析化学 2009(11)

- [21].氨基二硫代羧酸酯功能化聚氯乙烯树脂的合成及对Au~(3+)的吸附性能[J]. 黄金 2008(08)

- [22].Au(111)表面甲基联二苯丙硫醇盐单层膜的原子结构[J]. 物理学报 2016(21)

- [23].Au(Ⅲ)与丙二酸的氧化还原反应动力学[J]. 医学研究与教育 2012(02)

- [24].燃煤过程中Au的散逸规律与影响因素研究——以黔西南为例[J]. 煤炭学报 2010(10)

- [25].高离化态Au离子光电离过程的理论研究[J]. 原子核物理评论 2011(02)

- [26].纳米Au在蒙脱石层间的插层组装[J]. 化工新型材料 2011(S2)

- [27].斑岩型Au矿床的包裹体标志:以黑龙江金厂金矿矿床为例[J]. 岩石学报 2008(09)

- [28].原子在Au(111)表面吸附的第一性原理研究[J]. 南阳师范学院学报 2014(12)

- [29].通过插入Au薄膜改善绿光OLED器件的发光色纯度[J]. 光谱学与光谱分析 2014(04)

- [30].电化学方法制备原子尺度间隙的Au隧道结过程研究[J]. 高等学校化学学报 2008(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dfaa0419bcda885ed50a7fbc.html