# 超超临界汽轮机叶片（Ti，Al）N/TiN涂层结构与抗氧化性能研究

### 论文摘要

超超临界汽轮机技术的不断发展对其叶片工作温度提出了越来越高的要求,为提高叶片服役稳定性和延长其使用寿命,采用脉冲偏压电弧离子镀低温沉积技术在超超汽轮机叶片用钢1Cr11MoNiWlVNbN上制备了（Ti,Al）N/TiN涂层。参考标准GB/T13303-91和HB 5258-2000并根据超超临界汽轮机叶片实际工况与性能要求对（Ti,Al）N/TiN涂层实施了700℃×1000h的恒温氧化试验和700℃×200次的循环氧化试验。采用扫描电镜（SEM）、能谱仪（EDS）、X射线衍射仪（XRD）及显微硬度仪等方法研究了（Ti,Al）N/TiN涂层的组织结构及其力学性能,并着重对其抗氧化性能及其氧化机制进行了深入的分析和研究,为（Ti,Al）N/TiN涂层应用于超超临界汽轮机叶片的防护提供了一定的理论储备和技术支持。所制备的（Ti,Al）N/TiN涂层由TiN过渡层和（Ti0.7Al0.3）N表层组成,涂层整体厚度约4μm,其中TiN过渡层厚度为1μm。涂层为B1型（NaCl）单相结构,具有（220）择优取向。涂层表面光滑均匀致密,厚度均匀,与基体结合界面结合良好。TiN过渡层的设计有效减少了（Ti,Al）N涂层与基体之间的应力集中,提高了涂层和基体的界面结合强度。涂层具有高达Hv2829.8的显微硬度,表明涂层具有良好的抗固体颗粒冲蚀性能。高温氧化的试验数据表明,经700℃下氧化1000小时后,（Ti,Al）N/TiN表面生成一层致密的以金红石型Ti02和A1203为主的保护性氧化膜,氧化期间涂层厚度无明显变化,涂层为完全抗氧化级别。涂层制备过程中生成的熔滴对涂层的抗氧化性能并未产生显著影响。随着高温氧化的进行,涂层相结构与硬度均未发生显著改变,涂层的氧化层一直处于压应力状态,有利于增强结合力。热疲劳循环氧化试验结果显示,涂层热疲劳性能优异,没有发生裂纹剥落等现象。研究结果表明,（Ti,Al）N/TiN涂层具有良好的综合性能,能够满足超超临界汽轮机叶片的实际工程防护需求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究目的、内容及意义

- 1.2 超超临界汽轮机简介

- 1.2.1 汽轮机发展概况

- 1.2.2 超超临界汽轮机的发展

- 1.3 汽轮机叶片防护涂层简介

- 1.3.1 叶片防护技术进展

- 1.3.2 （Ti,Al）N涂层的特点

- 1.3.3 （Ti,Al）N涂层的发展

- 第2章 （Ti,Al）N/TiN涂层制备及研究方法

- 2.1 （Ti,Al）N涂层的制备方法

- 2.2 试验材料及涂层的制备

- 2.2.1 基体材料

- 2.2.2 涂层的设计

- 2.2.3 涂层的工艺

- 2.2.4 涂层的制备

- 2.3 高温氧化试验

- 2.3.1 恒温氧化试验

- 2.3.2 循环氧化试验

- 2.4 测试分析

- 2.4.1 结构与性能测试

- 2.4.2 抗高温氧化性能测试

- 2.5 试验所用仪器设备

- 2.6 本章小结

- 第3章 （Ti,Al）N/TiN涂层的结构与性能

- 3.1 涂层的组织成分分析

- 3.2 涂层的晶体结构分析

- 3.3 涂层内应力分析

- 3.3.1 本征应力分析

- 3.3.2 热应力分析

- 3.4 涂层的硬度

- 3.4.1 膜层材料硬度的测试方法

- 3.4.2 涂层的复合硬度

- 3.4.3 涂层的本征硬度

- 3.5 涂层的结合强度

- 3.6 本章小结

- 第4章 （Ti,Al）N/TiN涂层抗高温氧化性能研究

- 4.1 高温氧化理论概述

- 4.1.1 高温氧化热力学

- 4.1.2 高温氧化动力学

- 4.1.3 氧化膜的完整性

- 4.2 （Ti,Al）N/TiN涂层氧化动力学分析

- 4.2.1 氧化增重数据处理

- 4.2.2 抗高温氧化性能评定

- 4.2.3 氧化动力学分析

- 4.3 涂层氧化后形貌特征

- 4.3.1 涂层高温氧化表面宏观形貌变化

- 4.3.2 涂层高温氧化表面微观形貌变化

- 4.3.3 涂层高温氧化截面形貌变化

- 4.4 涂层氧化机制的分析与讨论

- 4.4.1 （Ti,Al）N/TiN涂层的氧化机制

- 4.4.2 熔滴对涂层抗氧化性能的影响

- 4.5 高温氧化对涂层结构与性能的影响

- 4.5.1 涂层物相结构的变化

- 4.5.2 涂层氧化后的力学状态

- 4.5.3 涂层硬度的变化

- 4.6 涂层抗循环氧化性能分析

- 4.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读说硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于苯并吲哚的荧光探针对Al~(3+)的识别及应用[J]. 应用化学 2020(01)

- [2].甲醛在本征和Al掺杂石墨烯表面的吸附研究[J]. 科技创新导报 2020(11)

- [3].空心玻璃微珠/Al基泡沫材料的微观组织与性能研究[J]. 轻金属 2020(02)

- [4].Al对42CrMo螺栓钢淬透性及组织的影响[J]. 金属学报 2020(10)

- [5].新型Al~(3+)荧光探针综合性实验开发与实践[J]. 山东化工 2020(18)

- [6].基于苯甲酰肼衍生物的Al~(3+)荧光探针的合成与表征[J]. 化学试剂 2016(12)

- [7].合金元素Al、P对镀锌层耐蚀性的影响[J]. 电镀与环保 2017(01)

- [8].含缺陷碳纳米管吸附Al原子的第一性原理研究[J]. 特种铸造及有色合金 2017(03)

- [9].Al~(3+)荧光探针的合成及识别性能研究[J]. 化学试剂 2017(06)

- [10].Al~(3+)对螺旋霉素发酵的影响[J]. 当代化工研究 2017(05)

- [11].超高速碰撞2A12铝靶过程中Al~+的光谱辐射特征[J]. 光谱学与光谱分析 2017(08)

- [12].新型席夫碱高灵敏荧光探针用于Al~(3+)的测定[J]. 中国科学:化学 2017(08)

- [13].一种新型Al~(3+)荧光探针的合成及其在食品中的应用[J]. 高师理科学刊 2017(09)

- [14].Al对铁素体耐热钢析出相影响的模拟计算[J]. 铸造技术 2019(11)

- [15].Al~(3+)对不同八仙花品种萼片颜色的影响初探[J]. 上海蔬菜 2017(04)

- [16].含Al金属间化合物多孔材料的研究进展[J]. 中国材料进展 2017(Z1)

- [17].合金元素Al对定向凝固镁合金组织、晶粒取向和力学性能的影响[J]. 铸造 2016(10)

- [18].重视AL型肾淀粉样变的规范治疗[J]. 中华肾病研究电子杂志 2014(02)

- [19].Al~(3+)对浸铀混合菌活性的影响[J]. 金属矿山 2014(07)

- [20].不同酸度条件下茜素红-Al~(3+)-磺胺嘧啶体系的研究及应用[J]. 西北药学杂志 2009(02)

- [21].Al~(3+)对红檵木叶色生理变化的影响[J]. 湖南林业科技 2008(02)

- [22].喷丸处理对45钢表面Al~+注入层抗高温氧化性的影响[J]. 中国表面工程 2019(03)

- [23].聚丙烯酸包囊的1-(羧甲基)-1,2,3-三唑-4-羧酸稳定胶体金对Al~(3+)的可视化检测[J]. 高分子材料科学与工程 2020(03)

- [24].Al对42CrMo螺栓钢淬透性的影响[J]. 金属热处理 2020(10)

- [25].Al-水纳米流体冲击射流流动换热特性研究[J]. 东北电力大学学报 2017(04)

- [26].8-羟基喹啉类荧光探针的合成及其对食品中Al~(3+)含量的检测[J]. 食品科学 2017(18)

- [27].拉压变形对B(N)掺杂碳纳米管Al吸附性能的影响[J]. 沈阳工业大学学报 2016(04)

- [28].基于修正球形双晶模型的金属Al晶界能分子动力学计算[J]. 中国有色金属学报 2015(11)

- [29].基于烟气脱硫的碱式硫酸铝吸收剂Al~(3+)含量测量试验[J]. 安全与环境学报 2015(05)

- [30].微量Al~(3+)掺杂对钴铁氧体磁和电性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2013(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dfd7b7469433bbacd5b905d7.html