# 新华钼业钼矿石分级浮选试验研究

### 论文摘要

近些年来,我国钼矿的选别技术取得了长足的发展,在辉钼矿的实际生产选别中,由于大量矿泥的产生,水玻璃常会作为细泥分散剂和脉石抑制剂而被添加,它不仅对硅酸盐类脉石矿物具有良好的分散作用,而且还可以强化对脉石的抑制作用,改善泡沫的矿化作用,使辉钼矿更好地附着于矿化气泡上,有利于浮选的进行。然而,水玻璃的大量使用,会导致尾矿长期不沉降,回水无法正常利用。针对此问题,本课题对新华钼业钼矿石提出了粗细粒级分级浮选新工艺,即原矿经破碎磨矿后,进行分级探索实验,确定最佳分级粒度,后将最佳磨矿细度条件下的磨矿产品分成+0.074mm、-0.074mm+0.037mm、-0.037mm三个不同粒级的产品,然后不同的粒级使用不同的浮选条件分别进行浮选。对原矿分级与不分级矿样进行一系列的浮选试验研究,确定较为适宜的浮选流程、工艺条件、药剂制度等。YZ体系下不分级浮选试验研究表明,在磨矿细度为-0.074mm含量为65%、矿浆pH值8.6、Na2S用量为200g/t、水玻璃用量为8kg/t、粗选YZ用量为180g/t、2号油用量150g/t、粗选时间为4min、精选和扫选时间为2.5min、扫选YZ用量90g/t、2号油用量75g/t、一粗五精二扫条件下,可以获得钼品位46.5%、钼回收率为47.65%的精矿；YZ体系下分级浮选试验研究表明,将原矿磨矿产品分成+0.074mm、-0.074mm+0.037mm、-0.037mm三个粒级,进行分级浮选,在最佳工艺流程和药剂制度条件下,得到品位为46.78%、回收率为48.58%的精矿,并且对比不分级与分级试验,可以得到分级后水玻璃的用量由原来的8kg/t降到4kg/t。丁基黄药体系下不分级浮选试验研究表明,在最佳浮选药剂制度条件下,经过一粗五精二扫可以获得品位为45.6%、回收率为50.48%的钼精矿；丁基黄药体系下分级浮选试验研究表明,将原矿磨矿产品分成+0.074mm、-0.074mm+0.037mm、-0.037mm三个粒级,进行分级浮选,在最佳工艺流程和药剂制度条件下,得到品位为46.24%、回收率为51.70%的精矿,并且对比不分级与分级试验,可以得到分级后水玻璃的用量由原来的8kg/t降到3.27kg/t。而且,尾矿沉降试验表明在相同试验条件下,分级浮选试验的尾矿平均沉降速度分别为0.435cm/min、0.498cm/min,而不分级浮选的尾矿几乎不沉降,因此认为分级对消除微细粒矿泥对浮选的影响是有效的,而且还减少了水玻璃的用量,提高了浮选指标,同时还有益于尾矿库的安全,使尾矿沉降难的问题得到明显改善。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 我国钼矿资源

- 1.1.1 钼的用途

- 1.1.2 钼矿石

- 1.1.3 辉钼矿

- 1.1.4 我国钼矿资源

- 1.2 国内外钼矿选矿技术进展

- 1.2.1 选别设备

- 1.2.2 浮选药剂

- 1.2.3 选别工艺

- 1.3 国内钼矿石选矿废水的处理

- 1.3.1 酸法

- 1.3.2 碱法

- 1.3.3 混凝沉降法

- 1.4 分级浮选新工艺流程

- 1.5 本论文研究的背景、内容和意义

- 1.5.1 课题研究背景

- 1.5.2 课题研究内容和意义

- 第2章 矿样、药剂、仪器和试验方法

- 2.1 矿样来源与制备

- 2.2 试验药剂、仪器设备与方法

- 2.2.1 试验药剂

- 2.2.2 仪器设备

- 2.3 研究方法

- 2.3.1 浮选试验

- 2.3.2 尾矿沉降试验

- 第3章 矿石工艺矿物学特性研究

- 3.1 矿石化学成分与矿物组成

- 3.1.1 试验矿样化学多元素分析

- 3.1.2 化学物相分析

- 3.1.3 矿物组成及相对含量

- 3.2 主要矿物的赋存状态和嵌布特征

- 3.2.1 辉钼矿

- 3.2.2 黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿

- 3.2.3 脉石矿物

- 3.2.4 矿石的结构构造

- 3.2.5 Mo元素在矿石中的平衡分配

- 3.3 主要矿物的粒度分布

- 3.3.1 综合原矿的筛分结果

- 3.3.2 主要矿物的粒度分布

- 3.3.3 主要组成矿物的单体解离状态

- 第4章 YZ体系下不分级浮选试验研究

- 4.1 磨矿细度试验

- 4.2 浮选条件试验

- 4.2.1 pH值条件试验

- #油用量试验'>4.2.2 2#油用量试验

- 2S用量试验'>4.2.3 Na2S用量试验

- 4.2.4 捕收剂种类及用量试验

- 4.2.5 捕收剂对比试验

- 4.2.6 水玻璃用量试验

- 4.2.7 粗选时间浮选试验

- 4.3 扫选试验

- 4.3.1 扫选捕收剂用量试验

- #油用量试验'>4.3.2 扫选2#油用量试验

- 4.4 YZ体系下原矿不分级开路浮选试验

- 4.5 本章小结

- 第5章 YZ体系下分级浮选试验研究

- 5.1 分级粒度的确定

- 5.2 +0.074mm粒级浮选试验研究

- 5.2.1 pH值条件试验

- 5.2.2 捕收剂用量试验

- 5.3 -0.074+0.037mm粒级浮选试验研究

- 5.3.1 pH值条件试验

- 5.3.2 捕收剂用量试验

- 5.4 -0.037mm粒级浮选试验研究

- 5.4.1 浮选浓度试验

- 5.4.2 pH值条件试验

- 5.4.3 水玻璃用量试验

- 5.4.4 捕收剂用量试验

- 5.5 YZ体系下分级开路浮选试验研究

- 5.6 分级开路浮选试验与不分级开路试验结果对比

- 5.7 本章小结

- 第6章 黄药体系下不分级浮选试验研究

- 6.1 浮选条件试验

- 6.1.1 pH值条件试验

- #油用量试验'>6.1.2 2#油用量试验

- 6.1.3 水玻璃用量试验

- 6.2 黄药体系下原矿不分级开路浮选试验

- 6.3 本章小结

- 第7章 黄药体系下分级浮选试验研究

- 7.1 +0.074mm粒级浮选试验研究

- 7.1.1 pH值条件试验

- 7.1.2 捕收剂用量试验

- 7.2 -0.074 +0.037mm粒级浮选试验研究

- 7.2.1 pH值条件试验

- 7.2.2 捕收剂用量试验

- 7.3 -0.037mm粒级浮选试验研究

- 7.3.1 pH值条件试验

- 7.3.2 水玻璃用量试验

- 7.3.3 捕收剂用量试验

- 7.4 黄药体系下分级浮选试验研究

- 7.5 分级浮选试验与不分级浮选试验结果对比

- 7.6 尾矿沉降试验

- 7.7 本章小结

- 第8章 机理分析研究

- 8.1 辉钼矿的结晶构造和浮选

- 8.1.1 辉钼矿的晶体结构

- 8.1.2 辉钼矿的结晶化学

- 8.2 辉钼矿与浮选药剂作用机理

- 8.2.1 辉钼矿与烃油作用机理

- 8.2.2 辉钼矿与黄药类作用机理

- 8.2.3 起泡剂

- 8.2.4 抑制剂和分散剂

- 8.3 细粒对可浮性的影响及机理验证

- 8.3.1 细粒对矿石的可浮性影响分析

- 8.3.2 试验产品分析与机理验证

- 第9章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].某含碳磷矿浮选试验研究[J]. 矿冶工程 2019(06)

- [2].锡石浮选试验研究[J]. 世界有色金属 2016(19)

- [3].湖南某辉锑矿石无铅活化浮选试验[J]. 金属矿山 2017(03)

- [4].加拿大某磁铁矿脱除磁黄铁矿浮选试验研究[J]. 矿产综合利用 2017(04)

- [5].某银金矿石浮选试验研究[J]. 世界有色金属 2020(11)

- [6].十二胺体系下蓝晶石与石英浮选试验研究[J]. 化工矿物与加工 2016(12)

- [7].海城某低品位菱镁矿石浮选试验研究[J]. 化工矿物与加工 2017(05)

- [8].内蒙古某锌矿石浮选试验研究[J]. 世界有色金属 2020(10)

- [9].云南某煤矸石矿回收黄铁矿浮选试验研究[J]. 硅酸盐通报 2016(11)

- [10].从铁尾矿中回收磷的浮选试验研究[J]. 非金属矿 2015(03)

- [11].浮选试验误差分析与最佳数据处理方法的研究[J]. 煤炭工程 2013(02)

- [12].哈萨克斯坦混合型磷块岩正反浮选试验研究[J]. 化工矿物与加工 2020(03)

- [13].某多金属硫化物石英脉型金矿浮选试验[J]. 金属矿山 2020(02)

- [14].不同类型胶磷矿配矿浮选试验研究[J]. 化工矿物与加工 2020(10)

- [15].某石英脉型金矿石浮选试验研究[J]. 矿山机械 2017(01)

- [16].从铜渣中综合回收铜、银的浮选试验研究[J]. 矿冶工程 2017(01)

- [17].川西某伟晶岩型锂辉石矿浮选试验研究[J]. 矿产综合利用 2020(06)

- [18].缅甸某硫化铅锌矿浮选试验研究[J]. 云南冶金 2020(05)

- [19].某复杂钼铅多金属矿浮选试验研究[J]. 甘肃冶金 2017(01)

- [20].细鳞片难选石墨水力旋流器分级浮选试验研究[J]. 非金属矿 2017(05)

- [21].粉煤灰中未燃碳粒的浮选试验[J]. 化学工程与装备 2013(11)

- [22].贵州某磷矿浮选试验[J]. 现代矿业 2016(11)

- [23].某钛铁矿分级磁选分级浮选试验研究[J]. 矿产保护与利用 2017(01)

- [24].某低品位微细粒金矿石浮选试验研究[J]. 矿冶工程 2017(01)

- [25].内蒙古某鳞片石墨矿浮选试验研究[J]. 内蒙古科技与经济 2017(15)

- [26].复杂铜冶炼渣浮选试验研究[J]. 江西有色金属 2009(01)

- [27].青海某银矿浮选试验研究[J]. 矿产综合利用 2020(01)

- [28].北方某中低品位磷矿低温浮选试验研究[J]. 化工矿物与加工 2017(02)

- [29].湖南某中低品位磷矿浮选试验研究[J]. 化工矿物与加工 2017(09)

- [30].云南某氧化锌矿的浮选试验研究[J]. 价值工程 2016(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dfd80eeaaa8cf2227093e8e9.html