# 基于数字预失真的功放性能改善研究

### 论文摘要

随着通信产业的不断发展,现代无线通信系统中广泛采用高频谱效率线性调制方式,对发射机的线性度提出了越来越高的要求。为了提高功率效率,一般让射频功率放大器在接近饱和点位置工作,此时功率放大器的非线性变得非常严重,引起多载波信号产生互调失真和频谱扩展,导致ACPR（ adjacent channel power ratio）升高,恶化接收机的误码率,对邻近的信道造成干扰。要解决功率效率和频谱效率间的矛盾,线性化技术显得尤为重要。在众多的功放线性化技术中,数字基带预失真技术精度高,适应性强,实现也相对简单,得到了广泛应用。本文对基于数字预畸变的功放性能改善技术的研究,主要工作包括:1、分析了无记忆功放模型和Wiener、Hammerstein、Wiener-Hammerstein、并联Wiener、记忆多项式等有记忆效应的功放模型特点。针对获得有记忆效应的非线性系统的反函数比较困难,本文采用间接学习架构实现有记忆效应功放数字预失真,这种方法的优点是不需要对功放的模型进行假设和参数估计。2、在现实中,预失真性能会受到由模拟器件（模拟滤波器,正交调制器）造成的信号失真影响。本文研究了直接上变频结构的发射机中与频率相关的增益/相位不平衡和直流偏置模型,并提出了两种构建补偿器的方法。这些技术能够有效的校正上变频模拟器件产生的失真,提高预失真器改善功放线性的性能。3、研究了记忆多项式预失真参数提取算法和算法复杂度的估算方法。最后在Wiener-Hammerstein和并联Wiener功放模型上对记忆多项式预失真器进行计算机仿真。仿真结果表明记忆多项式预失真器能够纠正功放存在的非线性失真和线性频率响应。记忆多项式预失真器至少能够改善两种虚拟功放的ACPR值20dB以上。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究课题的目的

- 1.2 课题的实用意义

- 1.3 国内外发展现状

- 1.4 论文的组织结构

- 2 常用的功放模型和理论基础

- 2.1 无记忆效应功放模型

- 2.2 无记效应忆功放预失真

- 2.2.1 无记效应忆功放的数据预失真

- 2.2.2 无记效应忆功放的信号预失真

- 2.3 有记忆效应功放模型

- 2.3.1 Wiener 模型

- 2.3.2 Hammerstein 模型

- 2.3.3 Wiener-Hammerstein 模型

- 2.3.4 并联 Wiener 模型

- 2.3.5 记忆多项式模型

- 2.3.6 Murray Hill 模型

- 2.4 有记忆效应的功放预失真

- 3 功放前端模拟器件的补偿

- 3.1 直接上变频发射机的模型

- 3.1.1 实 I/Q 信道模型

- 3.1.2 复数 I/Q 信道模型

- 3.1.3 直通/镜像信道模型

- 3.2 信道估计

- 3.3 I/Q 补偿器的构造

- 3.4 I/Q 补偿器的仿真

- 4 数字预失真的实现

- 4.1 记忆多项式模型

- 4.2 间接学习构架

- 4.3 预失真的结构

- 4.4 数字信号处理实现

- 4.4.1 算法实现流程

- 4.4.2 所需硬件资源的估算

- 4.4.3 硬件平台

- 5 记忆多项式数字预失真的仿真

- 5.1 记忆多项式数字预失真的训练序列

- 5.2 记忆多项式数字预失真的仿真

- 5.3 记忆多项式数字预失真讨论

- 6 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 未来工作展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].一种定压功放的设计及应用浅析[J]. 电子测试 2020(03)

- [2].化繁为简,为生活增添一份乐趣 选择一台适合自己的多功能功放[J]. 家庭影院技术 2020(08)

- [3].一种典型速调管高功放网络通信故障的解析与处理[J]. 广播电视信息 2016(12)

- [4].一种前级功放的改进设计[J]. 数字技术与应用 2016(09)

- [5].宽带高效率功放及数字预失真技术[J]. 广播电视信息 2015(04)

- [6].彻底解决功放屡烧问题的两种方法[J]. 实验教学与仪器 2008(Z1)

- [7].中道双雄——Nakamichi中道2014年全新N4&NK系列功放抢先看[J]. 音响改装技术 2014(02)

- [8].功放喇叭点评[J]. 音响改装技术 2009(10)

- [9].入门级美国风格——Q牌(Quantum Audio)QB4150功放评测[J]. 音响改装技术 2010(05)

- [10].功放[J]. 音响改装技术 2010(11)

- [11].英、法、美、德,欧美对决!——4款两声道中高档功放巅峰之战[J]. 音响改装技术 2008(01)

- [12].全固态电视发射机功放的维护与检修[J]. 西部广播电视 2016(05)

- [13].雕琢完美 灵动不息 Electrocompaniet音乐之旅PI-2D DAC/功放一体机[J]. 家庭影院技术 2014(12)

- [14].无线功放研发、测试问题探究[J]. 电子制作 2015(03)

- [15].功放室散热处理的工程经验[J]. 安全与电磁兼容 2015(03)

- [16].全固态电视发射机功放的维护与检修[J]. 西部广播电视 2015(13)

- [17].无记忆功放的预失真数学模型[J]. 舰船电子对抗 2015(04)

- [18].平衡功放推耳机的应用研究[J]. 科学中国人 2016(08)

- [19].超越——德国零点GZPA Reference 2SYM’S测试报告[J]. 音响改装技术 2015(11)

- [20].年度汽车音响后级品牌大测评——功放篇[J]. 音响改装技术 2009(12)

- [21].大品牌小精灵——2010新款KICKER IX500.4功放测评[J]. 音响改装技术 2010(06)

- [22].给功放穿件漂亮衣服[J]. 音响改装技术 2008(01)

- [23].只争朝夕 《音响改装技术》最受零售安装店欢迎十大功放及喇叭品牌入选产品测评展播[J]. 音响改装技术 2008(11)

- [24].行波管高功放故障分析及维护[J]. 广播电视信息 2013(02)

- [25].全固态中波发射机功放板的设计与制作[J]. 中国西部科技 2013(04)

- [26].Gryphon(贵丰)推出Gryphon新款后级功放[J]. 实用影音技术 2013(04)

- [27].如何减小D类功放对手机灵敏度的影响[J]. 集成电路应用 2011(04)

- [28].看看数码新时代的发烧功放是啥样[J]. 实用影音技术 2011(09)

- [29].给英国箱选配一款好功放(上)[J]. 实用影音技术 2010(06)

- [30].对数字和模拟功放是这样进行评价的[J]. 音响技术 2010(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dfe34891ac6e360541660b38.html