# 机载SAR实时处理机的硬件设计与实现

### 论文摘要

合成孔径雷达（SAR）是一种具有高分辨力的成像雷达,具有全天时和全天候工作能力,随着SAR技术的发展,其分辨力越来越高,被广泛应用于民用和军事领域。实时成像雷达是目前各国研究的热点领域,但是其数据量和运算量庞大的特点给SAR实时处理机的硬件设计提出了很高的要求。随着数字信号处理（DSP）技术的发展,研制出具有实时处理能力的高分辨力SAR成像处理机成为了可能。当前使用比较广泛的SAR实时处理机平台是基于FPGA或DSP,这两种设计方案都有各自的优点。本文将依据具体的科研项目,详细介绍基于FPGA的SAR实时处理机的硬件实现,然后简要介绍一下基于DSP的实时处理机设计。具体的研究内容包括以下几个方面:1.根据SAR实时成像算法和系统参数要求,采用基于四片FPGA的设计方案,每片FPGA分别负责成像处理算法中的一步。2.详细介绍基于FPGA的距离压缩和方位压缩算法的软件实现,主要包括利用Altera公司的FFT核完成压缩处理中的FFT/IFFT,PCI本地总线的时序控制和各PCB板之间的数据传输。3.详细介绍压缩处理板的硬件设计及测试结果,包括芯片选型,FPGA内部资源的分配、FPGA的配置、PCI端口的设计、电源设计、板间并行数据端口的设计等。4.简要介绍一种基于ADSP-TS203S的SAR实时处理机设计方案。本项目基于FPGA完成了SAR实时处理机的硬件设计与实现,具有较高的民用和军用价值。本文的工作是整个项目的核心部分,对课题的顺利完成起到了重要作用。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 合成孔径雷达基本概念

- 1.2 合成孔径雷达的技术特点及应用

- 1.2.1 合成孔径雷达的技术特点

- 1.2.2 合成孔径雷达的应用

- 1.3 合成孔径雷达发展的历史和现状

- 1.4 研究意义和内容

- 1.5 论文的内容安排

- 第二章 SAR 实时处理机的理论基础及硬件框架

- 2.1 SAR 实时处理机的理论模型

- 2.1.1 SAR 成像理论

- 2.1.2 SAR 实时处理系统理论

- 2.1.3 距离向与方位向压缩处理

- 2.2 SAR 实时处理机的成像过程

- 2.3 系统参数及硬件框架

- 2.3.1 系统参数

- 2.3.2 系统运算量与处理时间估计

- 2.3.3 硬件系统框架

- 2.3.4 A/D 采样板

- 2.3.5 矩阵转置处理

- 第三章 压缩处理的软件实现

- 3.1 系统模块划分

- 3.2 FFT 模块设计

- 3.2.1 Altera FFT IP core

- 3.2.2 FFT 处理模块及各管脚定义

- 3.2.3 FFT 处理模块资源消耗

- 3.2.4 FFT 模块输入输出时序

- 3.2.5 FFT 处理模块的累加指数

- 3.3 乘法器模块

- 3.4 PCB 板与主机接口

- 3.4.1 PCI 总线介绍

- 3.4.2 PCI 桥接设备

- 3.4.3 PCI 本地端的读写控制

- 3.5 板间传输

- 第四章 压缩板的硬件设计及系统测试

- 4.1 压缩板的硬件结构

- 4.2 FPGA 选型及可行性分析

- 4.2.1 压缩运算的资源需求

- 4.2.2 EP1S25F672C7 介绍

- 4.3 FPGA 的加载设计

- 4.4 PCI 模块的设计

- 4.5 并行数据接口设计

- 4.6 电源与时钟设计

- 4.7 PCB 的分层和布线

- 4.8 硬件分步调试与成像结果

- 第五章 基于DSP 的SAR 实时处理机研究

- 5.1 基于ADSP-TS203S 的硬件总体框架

- 5.1.1 ADSP-TS203S 简介

- 5.1.2 ADSP-TS203S 的存储器和地址空间分配

- 5.1.3 系统处理时间估计

- 5.1.4 系统总体框架

- 5.2 SDRAM 接口设计

- 5.3 DSP 加载设计

- 5.4 LinkPort 设计

- 5.5 PCI 模块设计

- 5.6 系统扩展

- 第六章 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].流式大数据实时处理技术、平台及应用[J]. 中国集体经济 2019(32)

- [2].流式大数据实时处理技术、平台及应用研究[J]. 现代信息科技 2019(01)

- [3].基于显示请求的广角高清成像实时处理方法[J]. 数字通信世界 2020(05)

- [4].基于机载实时处理的振动监控系统设计与实现[J]. 计算机测量与控制 2018(03)

- [5].神经信息实时处理平台的快速开发[J]. 传感器与微系统 2017(11)

- [6].2012年云计算与大数据挑战与机遇并存[J]. 硅谷 2012(04)

- [7].物联网复杂事件的实时处理路径探析[J]. 计算机光盘软件与应用 2013(22)

- [8].流式大数据实时处理技术、平台及应用[J]. 大数据 2017(04)

- [9].基于内存数据库的海量数据实时处理策略[J]. 舰船电子对抗 2013(01)

- [10].基于大数据的井喷式状态监测数据实时处理研究[J]. 电力信息与通信技术 2017(03)

- [11].实时处理技术在舰艇仿真系统中的实践探究[J]. 科技展望 2015(03)

- [12].基于OpenVPX平台的的高性能嵌入式实时处理技术[J]. 办公自动化 2012(19)

- [13].电子万能材料试验机测控系统数据实时处理的算法[J]. 机械制造与自动化 2009(06)

- [14].基于MSCOMM的雷情实时处理软件的设计[J]. 电子设计工程 2015(08)

- [15].多源异构海量数据实时处理平台研究与应用[J]. 计算机应用与软件 2014(01)

- [16].现代MRO系统的可扩展数据管理策略研究[J]. 西北工业大学学报 2018(06)

- [17].基于FPGA实时处理的视频信号滤波模块设计[J]. 山西大同大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [18].改进的Wavenumber Domain算法在实时处理中的应用和研究[J]. 电子与信息学报 2008(06)

- [19].雷达数据实时处理软件多线程技术的改进[J]. 计算机应用 2018(S2)

- [20].基于小波方法的自动化沉降传感器数据实时处理[J]. 测绘与空间地理信息 2018(11)

- [21].光OFDM实时处理的研究[J]. 光通信技术 2010(10)

- [22].货拉拉发布“AR识货”功能和车联网设备“安心拉”[J]. 智能城市 2020(18)

- [23].三段式状态机在单片机中的实现[J]. 河北农机 2016(12)

- [24].KSA高速卫星基带数据实时处理架构设计与实现[J]. 电讯技术 2019(06)

- [25].基于电力大数据的实时流数据处理技术研究[J]. 电力大数据 2017(08)

- [26].机载网络数据实时处理软件的设计与实现[J]. 电子设计工程 2015(12)

- [27].一种星箭振动信号遥测的实时处理模块设计[J]. 遥测遥控 2019(03)

- [28].一种适合数字相机实时处理的插值算法[J]. 半导体光电 2013(01)

- [29].一种铁轨超声探伤信号的实时处理方法[J]. 电子测试 2013(13)

- [30].一种增强现实虚实遮挡的实时处理方法[J]. 系统仿真学报 2010(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dff708201f8de93758cae842.html