# 高频液压振动锤沉桩机理的颗粒离散元模拟

### 论文摘要

由于高频液压振动沉桩具有噪音小、穿透能力强、适应范围广、对桩身损伤小等诸多优点，因此在国内外实际工程中被广泛采用，但是高频液压振动沉桩技术研究却远远落后于实际应用，尤其是在国内。高频液压振动沉桩过程非常复杂，涉及诸如反复剪切作用下土的性状、局部液化强度衰减、高频振动作用下桩土间的相互作用等许多难题，过去许多学者研究的都是针对无粘性土，而且多数没有考虑超孔隙水压力的影响。本文以此为背景，充分利用PFC3D程序能很好的模拟土颗粒运动规律的技术优势，从宏细观两方面入手，研究分析高频液压振动沉桩技术在粘性土中的可打入性问题，具体研究内容如下：首先简单阐述了高频振动沉桩的基本原理，并对前人所做的研究进行了详细地总结和归纳，包括试验研究、理论分析研究和数值分析研究,同时对颗粒离散元的发展和应用方面做了概括性总结。接着详细地介绍了颗粒离散元的一些相关基本理论与方法，通过一维压缩与固结的颗粒离散元的模拟,验证DEM-CFD流固耦合程序能有效地模拟孔压的影响。其次对高频液压振动锤沉桩的全程贯入过程进行了颗粒离散元模拟，分析了沉桩过程中桩周土体性状的变化，包括颗粒运动轨迹、孔隙率、接触应力及孔隙水压力，得出了桩侧摩阻力和桩端阻力随深度的变化规律，研究了振动频率、静定荷载、激振力、桩径、土体模量、土体内摩擦角等影响因素对桩体贯入深度和贯入速率的影响；且通过有无孔隙水的对比，分析了孔隙水压力对高频振动沉桩的影响。最后针对大直径超长管桩的可打入性进行模拟，分析一个算例，给出了管桩全贯入过程的数值分析结果，并做了相应地分析。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 高频液压振动打桩系统

- 1.2.1 高频液压振动打桩系统的组成

- 1.2.2 高频液压振动锤的主要参数

- 1.2.3 高频液压振动锤的应用

- 1.3 高频液压振动打桩的原理及研究概况

- 1.3.1 高频液压振动打桩的基本原理

- 1.3.2 高频振动打桩的研究概况

- 1.4 颗粒离散元的发展及应用概况

- 1.5 颗粒离散元在打桩中分析研究概况

- 1.6 动静力触探及颗粒离散元模拟研究概况

- 1.7 本文研究的目的、意义及主要内容

- 1.7.1 本文研究的目的及意义

- 1.7.2 本文研究的主要内容

- 第二章 颗粒离散元理论及方法

- 2.1 引言

- 2.2 颗粒离散元方法的基本原理

- 2.2.1 颗粒离散元方法的基本假设

- 2.2.2 颗粒离散元方法的特点

- 2.3 颗粒离散元方法的基本力学理论

- 2.3.1 力—位移定律

- 2.3.2 运动定律

- 2.4 初始条件和边界条件

- 2.5 颗粒离散元接触本构关系

- 2.5.1 接触刚度模型

- 2.5.2 滑动接触模型

- 2.5.3 粘结模型

- 2.6 本章小结

- 第三章 一维压缩与固结的颗粒离散元模拟

- 3.1 引言

- 3.2 一维渗流固结的细观模拟

- 3.2.1 模型建立步骤

- 3.2.2 饱和土的模拟

- 3.2.3 刚性墙和土颗粒的生成

- 3.2.4 颗粒板的生成

- 3.2.5 模型参数的选定

- 3.2.6 荷载的施加与渗流边界的设置

- 3.2.7 相似性原理

- 3.3 模拟结果分析

- 3.3.1 孔隙率的变化

- 3.3.2 超静孔隙水压力的验证

- 3.3.3 超静孔压消散引起的沉降

- 3.4 本章小结

- 第四章 高频液压振动沉桩机理的颗粒离散元模拟

- 4.1 引言

- 4.2 模型的建立

- 4.2.1 模型箱的生成

- 4.2.2 土颗粒的生成

- 4.2.3 桩的数值模拟过程

- 4.2.4 边界条件的设置

- 4.2.5 打桩力的施加

- 4.2.6 相关量的量测

- 4.3 模拟结果分析

- 4.3.1 桩端阻力和侧摩阻力随桩贯入过程的变化

- 4.3.2 桩周土应力的变化

- 4.3.3 桩周位移场随桩贯入的变化

- 4.3.4 桩周孔隙率的变化

- 4.3.5 桩周土接触力的变化

- 4.3.6 桩贯入速率和深度随时间的变化

- 4.3.7 桩周超孔压的变化

- 4.4 桩的贯入深度影响参数分析

- 4.4.1 振动锤参数影响

- 4.4.2 桩径参数影响

- 4.4.3 土体参数影响

- 4.5 孔隙水对振动沉桩的影响分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 大直径管桩高频振动下沉的颗粒离散元模拟

- 5.1 引言

- 5.2 模型的建立

- 5.3 模拟结果分析

- 5.3.1 桩周土颗粒的运动变化

- 5.3.2 桩周土体应力的变化

- 5.3.3 桩端阻力和侧摩阻力随桩贯入过程的变化

- 5.3.4 桩贯入深度和贯入速率随时间的变化

- 5.3.5 桩周超孔压的变化

- 5.4 土塞性状的分析

- 5.4.1 土塞位移变化

- 5.4.2 土塞孔压变化

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].失控车辆在避险车道制动床上减速过程的三维离散元模拟[J]. 科学技术与工程 2019(32)

- [2].小麦收割机虚拟样机运动仿真研究——基于离散元虚拟现实技术[J]. 农机化研究 2018(02)

- [3].基于离散元的散状物料运动轨迹分析[J]. 港口装卸 2017(02)

- [4].块体离散元数值模拟技术及工程应用[J]. 岩土力学 2017(S1)

- [5].土石混合料剪切特性影响因素的离散元数值研究[J]. 工程地质学报 2020(01)

- [6].轻型夯动力夯击对涵洞影响的离散元仿真分析[J]. 筑路机械与施工机械化 2017(04)

- [7].筒仓卸料过程的离散元模拟分析[J]. 粮油食品科技 2008(01)

- [8].含能快递[J]. 含能材料 2020(10)

- [9].深部隧道力学分析的离散元与理论解分区耦合方法初探[J]. 冰川冻土 2016(04)

- [10].基于离散元的三七种子仿真参数标定与试验[J]. 农业机械学报 2020(02)

- [11].一种改进的离散元模型建立方法[J]. 人民黄河 2015(11)

- [12].离散元相关方法在工程爆破中的应用[J]. 煤矿爆破 2013(04)

- [13].三维离散元大尺度模拟中变粒径方法的优化及其应用[J]. 岩土工程学报 2017(01)

- [14].大型离散元软件EDEM的功能特点[J]. 科技成果纵横 2009(03)

- [15].道砟材料累积沉降量和形变模量的离散元分析[J]. 铁道科学与工程学报 2016(06)

- [16].离散元数值模拟在公路隧道围岩变形破坏机制研究中的应用[J]. 襄樊学院学报 2009(02)

- [17].基于响应面法的碎石道床离散元模型参数研究（英文）[J]. Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering) 2019(09)

- [18].一种基于离散元的模拟颗粒破碎方法[J]. 岩土工程学报 2018(09)

- [19].不规则颗粒及其集合体三维离散元建模方法的改进[J]. 岩土工程学报 2017(07)

- [20].着陆作用下月尘激扬的三维离散元分析[J]. 航天器工程 2011(01)

- [21].铁路道砟破碎特性的离散元分析[J]. 计算力学学报 2017(05)

- [22].含裂隙岩体单轴压缩裂纹扩展机制离散元分析[J]. 岩土力学 2015(11)

- [23].面向环境力学的离散元分析软件研发和工程应用[J]. 计算机辅助工程 2014(01)

- [24].盐渍土路基的离散元模型及破坏响应研究[J]. 路基工程 2010(02)

- [25].斗轮堆取料机关键参数离散元仿真研究[J]. 起重运输机械 2016(04)

- [26].全断面隧道掘进机破岩机理离散元分析[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2016(07)

- [27].一种有限元转化为颗粒离散元的方法及其应用研究[J]. 岩土力学 2015(04)

- [28].离散元模拟软件在DRA项目的应用[J]. 矿业装备 2013(09)

- [29].煤矸石推剪试验的颗粒离散元细观模拟[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [30].椭圆形颗粒堆积体模拟颗粒材料力学性能的离散元数值方法[J]. 岩土力学 2011(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e009ffa8f47378aaee67b9f6.html