# 化学工业园区环境风险源管理技术研究

### 论文摘要

近年来,我国各地以多种化工项目组成的化学工业园区发展迅速。与此同时,由于化工项目生产过程中高温高压的生产条件,易燃、易爆、毒性较强的物质特征,以及运输、储存量大的特点,使该行业普遍存在火灾、爆炸、毒物泄漏等环境风险问题,各地化工园区时常发生各种突发事故,造成重大的人员伤亡及经济损失,环境、健康及安全问题日益凸现。本文在研究、总结国内外环境风险评价研究现状基础上,尤其是美国EPA关于风险管理计划的相关内容,通过化工园区重大环境风险源的识别,探讨了我国化工园区环境风险分级管理办法,并初步构建了以环境风险评价为基础的环境风险管理体系,主要包括风险识别、源项分析、后果计算、风险评价、等级划分和风险管理计划制定等,实现环境风险评价和风险管理的有机结合。在理论研究的基础上,以河南省某化工园区为案例进行了应用研究,采用定量化方法,并结合软件——大气环评专业辅助系统2008版本和美国EPA的RMP*Comp Ver. 1.07计算了最大可信事故的后果预测,得出各种风险源在不利气象条件下的安全距离。根据分级原则将园区内企业分为三个风险级别,结果表明,该化工园区内的19家企业中,级环境风险源有2个,二级风险源有1个,三级风险源有4个。验证了园区环境风险进行分级管理的科学性和有效性。本文的研究可以使化工园区的管理者更好地了解园区内重大风险源的风险等级情况,针对风险级别较高的企业,从各方面加大风险管理力度；为化工园区的安全规划提供指导,并为化工园区制定合理的风险管理措施及应急救援预案提供依据,同时有利于建立和完善化工园区的风险分级管理体系,引导化工园区健康发展。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 课题研究意义

- 1.3 本论文的研究内容及方法

- 1.4 本论文的技术路线

- 2 国内外环境风险源管理现状分析

- 2.1 相关概念

- 2.2 重大危险源研究概况

- 2.3 环境风险评价概述

- 2.4 环境风险管理的研究现状

- 3 化学工业园环境风险管理体系研究

- 3.1 化工园区环境风险源管理框架

- 3.2 风险识别

- 3.3 风险源项分析

- 3.4 后果计算

- 3.5 风险评价

- 3.6 风险管理计划

- 3.7 本章小结

- 4 化工园区环境风险源分级管理实例研究

- 4.1 化工园区基本情况

- 4.2 风险评价

- 4.3 后果综述

- 4.4 风险等级划分

- 4.5 分级管理办法

- 4.6 本章小结

- 5 结论与建议

- 5.1 主要结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].呼吸危重症学科护理工作风险源辨识及防范对策[J]. 现代养生 2017(02)

- [2].环境风险源监管的欧盟经验与中国的制度构建——以《塞维索法令》为线索[J]. 环境保护 2019(14)

- [3].沿海城市企业环境风险源分级评价[J]. 广西科学 2016(06)

- [4].突发环境事件风险源识别与监控技术创新进展——(Ⅱ)环境风险源监控技术与案例[J]. 环境工程技术学报 2015(05)

- [5].当代社会风险源:特征辨识与类型分析[J]. 西南石油大学学报(社会科学版) 2009(04)

- [6].水源地潜在风险源评估指标体系及其管理平台研发[J]. 中国农村水利水电 2019(11)

- [7].风险源专项分析在长沙某地铁站的应用[J]. 工程建设与设计 2018(09)

- [8].塞韦索Ⅲ指令对我国环境风险源应急管理的启示[J]. 污染防治技术 2016(02)

- [9].我国游泳场馆溺死风险源的识别与管理研究[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版) 2010(06)

- [10].风险源分析在轨道交通高架桥设计中的应用[J]. 市政技术 2016(06)

- [11].突发环境事件风险源识别与监控技术创新进展——(Ⅰ)环境风险源识别技术与应用[J]. 环境工程技术学报 2015(05)

- [12].化学品环境风险源分类分级管理方法之研究[J]. 山东化工 2012(02)

- [13].浅埋偏压隧道施工风险源分析及其识别方法[J]. 四川建筑 2020(03)

- [14].高拱坝结构安全的风险源集及主要失效路径研究[J]. 水力发电 2010(11)

- [15].欧盟与我国港口危险源和风险源管理主要法规对比[J]. 港口科技 2018(11)

- [16].重点环境风险源监控技术库设计研究[J]. 环境工程技术学报 2015(05)

- [17].化学工业园区重大环境风险源监控技术研究与应用[J]. 环境科学研究 2013(03)

- [18].移动型环境风险源识别与分级方法研究[J]. 环境科学学报 2012(08)

- [19].基于水体环境风险的石化企业环境风险源评估方法[J]. 安全、健康和环境 2016(08)

- [20].环境风险源及其分类方法研究[J]. 安全与环境学报 2010(01)

- [21].风险视角下的设施建设审计——考虑交互作用的工程项目风险源分析[J]. 今日财富(中国知识产权) 2018(06)

- [22].风险、风险源、危险源的关系探讨[J]. 安全 2019(04)

- [23].地铁建设对周边环境及风险源管理的研究[J]. 低温建筑技术 2019(10)

- [24].重化工业区环境风险源监控系统设计研究[J]. 中国环境监测 2012(02)

- [25].地铁下穿干线铁路重大风险源测试研究[J]. 地下空间与工程学报 2016(05)

- [26].安全风险管理在海事危防风险源管理中的应用[J]. 中国海事 2018(11)

- [27].燃煤发电厂风险源辨识及管理控制措施[J]. 科技创新与生产力 2018(12)

- [28].青海高原地区公路施工风险源风险评价与优化模型[J]. 北方交通 2018(08)

- [29].基于交互作用的项目风险源分析[J]. 项目管理技术 2018(09)

- [30].欧盟与我国港口危险源、风险源管理主要法规对比[J]. 中国港口 2018(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e00a8b85e00bdb5e37b54018.html