# 光合细菌/酵母菌处理大豆加工废水的研究

### 论文摘要

豆制品加工过程中会产生大量有机废水,属于高浓度废水,含有单糖、寡聚糖、K、P、Ca、Fe、维生素、有机酸、水溶性蛋白、氨基酸、脂类等多种营养成分,现在对于大豆加工废水的处理一般是直接作为废水进行终端处理排放,不仅造成很高的废水处理负荷,使得处理设施投入和日常处理成本较高,同时,造成了废水中所含有的有价值营养成分的流失。光合细菌和酵母菌用于废水处理,具有投资少、占地小、管理操作简单、处理效果好等优点。且不像一般生物法那样存在污泥处置难的问题,其菌泥本身富含蛋白质、氨基酸、可作为饲料添加剂等,有一定的经济价值。本论文分别利用光合细菌、酵母菌对大豆加工废水进行处理,在处理污水的同时实现污水资源化。利用光合细菌直接处理大豆加工废水,在静态条件下效果不佳;在100 r/min、28℃,初始COD为8000 mg/L,水力停留时间240 h时,COD的去除率可达90%,而且光合细菌长势良好,实现了污水资源化,但水力停留时间长。在保持光合细菌投加量不变的情况下,基质浓度越高,水力停留时间越长,COD去除率也越高,但出水的COD都维持在500 mg/L左右。光合细菌在颗粒活性炭上挂膜效果不佳。利用酵母菌直接处理大豆加工废水时,最佳接种时间范围为15～21 h。实验所选用的产朊假丝酵母菌和热带假丝酵母菌对该废水的处理效果相差甚微,两种菌等比例混合也没有达到协同的作用;温度越接近酵母菌的最佳生长条件,所需要的适应期越短;只要酵母菌与废水可以完全混合,提高转速对COD的去除率几乎没有影响。酵母菌处理大豆加工废水的最佳条件为160 r/min、28℃,在酵母菌投加量为20%,初始COD为4800 mg/L,处理时间18 h时COD去除率可达90%。酵母菌与光合细菌都能够有效降解大豆加工废水中的污染物质,但水力停留时间和出水的性质相差很大,为了缩短处理时间,提高处理效果,更大程度地回收资源,利用酵母菌与光合细菌联合作用,有望提高大豆废水处理效果及单细胞回收率,酵母培养作为光合细菌培养的预处理单元,其最佳控制条件为:160 r/min,28℃,18 h,在该条件下,COD去除率可达70%,出水pH为6.3,接近于光合细菌生长的最佳pH。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 大豆加工废水的特点及处理现状

- 1.2.1 大豆加工废水的特点

- 1.2.2 豆制品废水的处理现状

- 1.3 酵母菌及其在有机废水处理中的应用

- 1.3.1 酵母菌概述

- 1.3.2 酵母菌生长的生态环境条件

- 1.3.3 酵母菌处理技术背景及现状简介

- 1.4 光合细菌及其在有机废水中的应用

- 1.4.1 光合细菌的特性

- 1.4.2 光合细菌的作用机理

- 1.4.3 光合细菌的应用

- 1.4.4 光合细菌应用存在的问题及解决措施

- 1.4.5 国内外应用光合细菌处理有机废水的研究概况

- 1.5 本论文研究的内容、目的与主要意义

- 1.5.1 本论文研究的主要内容

- 1.5.2 本论文研究的目的与意义

- 第2章 实验装置和实验方法

- 2.1 实验用水及菌种来源

- 2.1.1 实验用水

- 2.1.2 菌种来源

- 2.2 培养基

- 2.2.1 光合细菌培养基

- 2.2.2 酵母菌培养基

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 酵母菌实验方法

- 2.3.2 光合细菌实验方法

- 2.4 分析项目和分析方法

- 2.5 试验中使用的化学试剂及主要仪器

- 第3章 光合细菌处理大豆加工废水

- 3.1 光合细菌处理大豆加工废水

- 3.1.1 静态处理与处理特征

- 3.1.2 动态处理与处理特征

- 3.1.3 静态与动态条件下光合细菌处理大豆加工废水的比较

- 3.1.4 基质浓度对处理效果的影响

- 3.2 光合细菌固定化

- 3.2.1 静态条件下光合细菌固定化

- 3.2.2 动态条件下光合细菌固定化

- 3.3 本章小结

- 第4章 酵母菌处理大豆加工废水的实验研究

- 4.1 酵母菌的生长曲线

- 4.2 不同因素对酵母菌处理大豆加工废水的影响

- 4.2.1 酵母菌菌种对处理效果的影响

- 4.2.2 温度对处理效果的影响

- 4.2.3 基质浓度对处理效果的影响

- 4.2.4 搅拌速度对处理效果的影响

- 4.3 酵母菌与光合细菌联合处理大豆加工废水的可行性

- 4.3.1 出水性质的比较

- 4.3.2 利用酵母菌进行预处理实验条件的确定

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].微藻对天然橡胶加工废水的处理效果[J]. 热带生物学报 2020(03)

- [2].分析序批式活性污泥法处理豆类加工废水[J]. 同行 2016(08)

- [3].微生物絮凝剂对大蒜加工废水的处理研究[J]. 节能与环保 2020(07)

- [4].水产加工废水蛋白质的回收及再利用研究进展[J]. 食品研究与开发 2018(23)

- [5].紫薯加工废水中花青素的快速分离方法[J]. 江苏师范大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [6].屠宰与肉类加工废水可持续处理工艺探讨[J]. 环境保护科学 2017(03)

- [7].山核桃加工废水的成分测定与分析[J]. 环境工程学报 2016(01)

- [8].水解酸化+接触氧化处理水产品加工废水[J]. 河南城建学院学报 2014(01)

- [9].松香深加工废水的探究及治理[J]. 化工管理 2017(13)

- [10].牛仔服加工废水中锰对微生物的影响与除锰技术研究[J]. 安徽农业科学 2013(27)

- [11].肉类加工废水的生产性试验研究[J]. 安徽建筑 2011(01)

- [12].豆类加工废水处理实践及运行[J]. 环境科技 2010(06)

- [13].熟食加工废水处理中生物膜的培养与驯化[J]. 清洗世界 2017(05)

- [14].屠宰及肉类加工废水除磷研究[J]. 河南科技 2017(15)

- [15].气浮+水解酸化+好氧处理机加工废水[J]. 科技创业家 2013(11)

- [16].水解酸化-生物接触氧化工艺处理禽类加工废水[J]. 水处理技术 2011(11)

- [17].一种从天然橡胶加工废水中回收残胶的方法[J]. 橡胶工业 2010(02)

- [18].农副食品加工废水的处理方法与研究进展[J]. 科技资讯 2008(27)

- [19].大蒜加工废水处理研究进展[J]. 山东化工 2019(23)

- [20].某炊具生产加工废水处理工程实例[J]. 水处理技术 2020(09)

- [21].海南省天然橡胶加工废水综合处理及利用技术分析[J]. 现代农业科技 2014(01)

- [22].“两级生物接触氧化法”在处理芦荟加工废水中的应用[J]. 中国高新技术企业 2014(12)

- [23].海南天然橡胶加工废水生态资源化利用探讨[J]. 安徽农业科学 2012(16)

- [24].钼加工废水资源化处理示范工程[J]. 中国给水排水 2010(14)

- [25].羽绒深加工废水达标处理技术研究[J]. 山东化工 2020(11)

- [26].松香深加工废水的探究及治理[J]. 现代化工 2017(03)

- [27].大蒜加工废水的活性污泥培养驯化研究[J]. 环境科学与管理 2016(08)

- [28].铝材加工废水的重金属污染控制技术研究[J]. 净水技术 2016(S1)

- [29].生物接触氧化法深度处理定西市马铃薯淀粉加工废水[J]. 洛阳理工学院学报(自然科学版) 2015(01)

- [30].砂石骨料加工废水电絮凝处理实验研究[J]. 人民长江 2015(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e0242cfea7811fc0963a30b6.html