# 上转换纳米晶的合成、修饰及其生物医学应用

### 论文摘要

上转换纳米材料由于拥有独特的光学性能,使其在生物医学领域中的研究备受关注,但是所合成的上转换发光纳米材料一般是亲油性的,与生物体系不兼容,使其在生物医学领域中应用还比较有限。为了解决这个问题,本论文对亲油性的稀土上转换纳米发光材料进行表面修饰及功能化,发展了两种具有靶向性和良好生物相容性的纳米复合材料,并将其用于肿瘤细胞的靶向成像和治疗。研究内容主要有以下几个方面：（1）首先采用高温有机溶剂法合成了单分散的、油溶性的六方相NaYF4:Yb,Er纳米晶,然后采用配体交换法对所合成的油溶性NaYF4:Yb,Er纳米晶进行表面修饰,制得2,3-二巯基丁二酸功能化的NaYF4:Yb,Er纳米粒子；（2）通过壳聚糖-叶酸（FA）偶联物上的氨基与NaYF4:Yb,Er纳米粒子表面上的羧基共价交联,发展了一种具有靶向性和良好生物相容性的NaYF4:Yb,Er@chitosan-FA纳米复合材料,并且通过细胞成像证实,相对于人肺纤维细胞HLF, NaYF4:Yb,Er@chitosan-FA能特异靶向叶酸受体过表达的人类肺癌细胞H460；（3）将修饰有-COOH的NaYF4:Yb,Er和叶酸与表面氨基化的多壁碳纳米管（MWCNT）共价偶联,得到了NaYF4:Yb,Er-MWCNT-FA功能化复合纳米材料,共聚焦激光扫描显微镜结果表明,相对于正常的HLF细胞,所制备的复合材料能够靶向检测叶酸受体高表达的宫颈癌Hela细胞。此外,将阿霉素进一步通过“ππ”堆垛吸附在此复合材料上,能够实现对肿瘤细胞的一步检测和治疗。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 稀土发光材料简介

- 1.2 稀土上转换纳米材料的主要合成方法

- 1.2.1 水热法

- 1.2.2 高温分解法

- 1.2.3 高温有机溶剂法

- 1.3 稀土掺杂上转换发光材料的主要表面修饰方法

- 1.3.1 表面配体氧化法

- 1.3.2 两亲性聚合物包裹法

- 2包覆法'>1.3.3 SiO2包覆法

- 1.3.4 配体交换法

- 1.4 稀土上转换纳米材料在生物医学中的应用

- 1.4.1 体外检测

- 1.4.2 生物成像

- 1.4.3 光动力治疗

- 1.5 本论文研究目的和意义

- 第二章 实验试剂、仪器和设备

- 2.1 实验试剂

- 2.2 实验设备及仪器

- 2.3 测试仪器

- 4:Yb,Er/Tm和NaYF4:Gd,Yb,Er的合成及发光性能的研究'>第三章 NaYF4:Yb,Er/Tm和NaYF4:Gd,Yb,Er的合成及发光性能的研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3（Ln=Y,Yb,Er,Tm,Gd）的制备'>3.2.1 LnCl3（Ln=Y,Yb,Er,Tm,Gd）的制备

- 4:Yb,Er纳米粒子的合成'>3.2.2 NaYF4:Yb,Er纳米粒子的合成

- 4:Yb,Er@NaYF4:Yb纳米粒子的合成'>3.2.3 NaYF4:Yb,Er@NaYF4:Yb纳米粒子的合成

- 4:Yb,Tm纳米粒子的合成'>3.2.4 NaYF4:Yb,Tm纳米粒子的合成

- 4:Gd,Yb,Er纳米粒子的合成'>3.2.5 NaYF4:Gd,Yb,Er纳米粒子的合成

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 产物的TEM分析

- 3.3.2 产物的XRD分析

- 3.3.3 产物的发光光谱分析

- 3.4 本章小结

- 4:Yb,Er@chitosan核壳纳米粒子的制备及其用于靶向肺癌细胞成像'>第四章 标记叶酸的NaYF4:Yb,Er@chitosan核壳纳米粒子的制备及其用于靶向肺癌细胞成像

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 壳聚糖-叶酸偶联物的合成

- 4:Yb,Er纳米粒子的合成及表面修饰'>4.2.2 NaYF4:Yb,Er纳米粒子的合成及表面修饰

- 4:Yb,Er的功能化'>4.2.3 NaYF4:Yb,Er的功能化

- 4.2.4 细胞培养

- 4.2.5 共聚焦显微镜成像实验

- 4.2.6 细胞毒性实验

- 4.3 结果与讨论

- 4:Yb,Er纳米材料的表征'>4.3.1 表面功能化的NaYF4:Yb,Er纳米材料的表征

- 4.3.2 光学性质

- 4.3.3 细胞成像

- 4.3.4 细胞毒性

- 4.4 本章小结

- 4:Yb,Er—碳纳米管功能纳米材料的制备、表征及其在肿瘤细胞的靶向检测和治疗中的应用'>第五章 NaYF4:Yb,Er—碳纳米管功能纳米材料的制备、表征及其在肿瘤细胞的靶向检测和治疗中的应用

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 碳纳米管的氨基化

- 4:20%Yb,2%Er上转换发光纳米材料的制备与修饰'>5.2.2 NaYF4:20%Yb,2%Er上转换发光纳米材料的制备与修饰

- 4:Yb,Er-MWCNT-FA复合纳米材料的制备'>5.2.3 NaYF4:Yb,Er-MWCNT-FA复合纳米材料的制备

- 4:Yb,Er-MWCNT-FA/DOX纳米载药体系的制备'>5.2.4 NaYF4:Yb,Er-MWCNT-FA/DOX纳米载药体系的制备

- 5.2.5 细胞成像实验

- 5.2.6 阿霉素体外释放曲线的测定

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 透射电镜（TEM）分析

- 5.3.2 XRD分析

- 5.3.3 紫外吸收光谱

- 5.3.4 荧光光谱分析

- 5.3.5 细胞成像实验

- 5.3.6 载药量及药物释放曲线

- 5.4 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].稀土掺杂氟化物多波段上转换激光研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2020(07)

- [2].单分散上转换纳米荧光微粒的荧光寿命测量[J]. 光学精密工程 2017(02)

- [3].一种基于角锥棱镜的上转换荧光检测系统[J]. 集成技术 2016(05)

- [4].上转换白光材料的研究进展[J]. 现代化工 2015(06)

- [5].镧系元素掺杂的上转换纳米颗粒[J]. 物理 2015(09)

- [6].上转换材料的制备及发展[J]. 广东化工 2012(08)

- [7].NaYF_4:Er/Yb上转换材料的优化制备及其特性研究[J]. 光电子.激光 2010(09)

- [8].聚二甲基硅氧烷基上转换材料的制备与光催化应用[J]. 精细化工 2019(11)

- [9].稀土上转换纳米荧光探针的制备与应用[J]. 四川化工 2017(01)

- [10].基于OLED显示单元的红外上转换器件研究进展[J]. 中国光学 2015(01)

- [11].Yb:Er:Tm:LiTaO_3的上转换发白光性能研究[J]. 中国稀土学报 2011(01)

- [12].上转换荧光纳米探针的制备及其在染料检测上的应用[J]. 科技视界 2016(11)

- [13].掺铒碲酸盐玻璃中的协作上转换能量转移[J]. 物理学报 2009(02)

- [14].实现基于缺陷能级稀土双掺氧化锌上转换发光（英文）[J]. Science China Materials 2017(12)

- [15].基于上转换免疫层析技术的真菌毒素检测[J]. 北京工业大学学报 2015(12)

- [16].新型蓝色上转换荧光分子的合成、表征与双光子吸收性能[J]. 物理化学学报 2014(01)

- [17].上转换荧光强度与激光功率的关系[J]. 装甲兵工程学院学报 2011(03)

- [18].稀土氟化物上转换荧光增强及应用[J]. 化学进展 2019(12)

- [19].视频帧率上转换检测技术综述[J]. 网络与信息安全学报 2018(10)

- [20].用于安全编码的双模式上转换纳米光开关（英文）[J]. Science China Materials 2019(03)

- [21].半导体上转换单光子探测技术研究进展[J]. 物理学报 2018(22)

- [22].亚微米传输平均自由程的掺铒多孔铌酸锂中的3波长可见上转换荧光（英文）[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [23].福建物构所稀土上转换荧光生物标记材料研究取得新进展[J]. 稀土 2014(02)

- [24].福建物构所稀土上转换荧光生物标记材料研究取得新进展[J]. 硅酸盐通报 2014(02)

- [25].NaYF_4:Yb,Er/Tm上转换荧光纳米材料的合成、修饰及应用[J]. 化学进展 2008(12)

- [26].碱金属离子对稀土掺杂氟化物上转换荧光的影响[J]. 发光学报 2019(01)

- [27].聚集体中的三重态-三重态湮灭上转换[J]. 有机化学 2018(06)

- [28].固态上转换材料制备及其性能[J]. 精细化工 2018(07)

- [29].基于磁分离-上转换荧光标记的副溶血性弧菌免疫检测新方法研究[J]. 食品与生物技术学报 2014(07)

- [30].稀土上转换纳米载体的构建及功能化修饰机制的研究进展[J]. 中国稀土学报 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e02b39c3419de3ae1c185ac1.html