# 300m~2烧结机组态技术的研究与开发

### 论文摘要

工业现代化的进程,对生产过程的自动化控制以及信息通讯技术提出了更高要求。工业自动化系统已经从单机PLC控制发展到以现场总线,工业以太网技术及人机交互为核心的网络控制系统。基于PLC的Wincc组态技术在烧结生产车间的应用,为提高烧结矿质量,促进高炉稳产,提高劳动生产率起了很大作用。本文结合300m2烧结机生产线的工艺流程及控制要求,基于WinCC组态技术,PLC控制技术,OPC通讯技术以及管理信息系统的研究,对烧结生产线的PLC数据采集,人机交互和网络监控与管理等方面进行了研究。本文主要完成了以下几方面的工作:1在对烧结工艺流程及控制要求进行充分研究的基础上,构建了基于S7—400系列PLC的基础自动化系统结构,模块化编程设计及PLC之间的通讯设计实现了车间级底层控制的硬件系统。2根据烧结生产实际流程,基于WinCC组态软件,设计并实现了整个系统的监控、报警处理、数据归档等功能。通过对WinCC脚本系统的分析,提出结合两种脚本语言,充分利用WinCC的开放性,借助文本和电子表格两种Windows应用程序实现烧结系统批量参数的存储与设定。为提高系统可靠性,进行了WinCC服务器的冗余设计。3考虑到生产车间内外网络对于安全性和数据流量的不同要求,基于“内外有别”的C/S和B/S的混合模式,创新性地成功构建了多客户机单服务器结构的C/S组态和基于Web Navigator的具有Internet/Intranet远程浏览功能的B/S组态。4根据上层系统的管理要求,为了弥补WinCC在数据库和报表处理方面的不足,利用Visual Basic语言编程,并采用OPC通讯技术实现了管理网服务器与WinCC的数据通讯,并将数据转储至标准SQL数据库,以提供给管理网的客户端,实现了运行在局域网上的信息管理系统,并采用ADO/SQL接口建立了工厂数据库。本系统将PLC, WinCC,OPC,Visual Basic技术结合在一起,实现了烧结系统的三层结构之间的通讯和监控,提高了系统的综合自动化水平,为提高烧结生产的整体经济效益具有重要的实际意义

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- §1-1 研究目的

- §1-2 烧结工艺简介

- §1-3 烧结控制系统的发展

- 1-3-1 国内外烧结控制技术的发展

- 1-3-2 组态技术在烧结过程的应用

- 1-3-3 基于wincc 的过程控制功能

- 第二章 烧结工艺流程分析与研究

- §2-1 配料混合系统

- 2-1-1 原料控制系统

- 2-1-2 自动配料控制系统

- 2-1-3 混合系统

- §2-2 烧冷系统

- 2-2-1 烧结机系统

- 2-2-2 带冷除尘系统

- 2-2-3 余热利用系统

- §2-3 成品系统

- 第三章 控制系统结构及通讯

- §3-1 系统硬件配置

- 3-1-1 自动配料控制系统

- 3-1-2 烧结机控制系统

- §3-2 网络通讯

- 3-2-1 PLC 与ET200 模块的通讯

- 3-2-2 PLC 与WinCC 的通讯

- 3-2-3 PLC 之间的通讯

- §3-3 控制软件

- 第四章 wincc 监控画面的设计及组态

- §4-1 画面的设计及动态链接

- 4-1-1 主菜单的设计及权限管理

- 4-1-2 配料混合系统监控画面

- 4-1-3 烧冷系统监控画面

- 4-1-4 成品系统监控画面

- §4-2 报警系统的设计

- 4-2-1 创建离散报警及模拟量报警

- 4-2-2 报警消息显示

- 4-2-3 报警信息记录与归档

- §4-3 数据归档的应用

- 4-3-1 WinCC 数据归档结构分析

- 4-3-2 组态数据归档

- 4-3-3 归档数据的输出

- §4-4 脚本系统分析与组态

- 4-4-1 脚本系统分析

- 4-4-2 脚本实现数据存储与调用

- §4-5 冗余系统的组态

- 第五章 上层结构组态与管理功能设计

- §5-1 C/S 模式和B/S 模式

- §5-2 基于 WinCC 的 C/S 实现

- §5-3 基于 Web Navigator 的 B/S 实现

- 5-3-1 远程监控系统结构设计

- 5-3-2 远程监控的实现

- §5-4 管理层与 WinCC 的数据通讯

- 5-4-1 OPC 技术综述

- 5-4-2 信息管理层与 WinCC 的通讯配置

- 5-4-3 数据服务器的组态和编程

- 5-4-4 WinCC 数据的转储

- §5-5 厂区管理层的实时监控

- 第六章 总结和展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间所取得的相关科研成果

### 相关论文文献

- [1].基于组态技术的干燥实验系统的设计[J]. 科技创新导报 2019(25)

- [2].基于组态技术的机械手控制[J]. 微计算机信息 2008(26)

- [3].组态技术在水泥能耗对标中的应用[J]. 计量与测试技术 2017(11)

- [4].高职《组态技术》课程教学改革的几点思考[J]. 山西青年 2019(11)

- [5].石油行业三维组态技术的运用[J]. 电子技术与软件工程 2016(24)

- [6].基于触摸屏组态技术的立体式仓库管理系统[J]. 辽宁科技学院学报 2017(02)

- [7].高职院校组态技术应用课程教学探索与实践[J]. 正德学院学报 2012(01)

- [8].组态技术在PLC控制粉碎机中的应用[J]. 价值工程 2012(03)

- [9].基于监控组态技术的PLC控制应用[J]. 安徽水利水电职业技术学院学报 2009(01)

- [10].基于组态技术的风光发电系统控制策略研究[J]. 数字技术与应用 2017(11)

- [11].基于组态技术的测控软件开发及测试[J]. 中国测试 2010(04)

- [12].基于PLC和组态软件的实验教学平台设计[J]. 产业与科技论坛 2018(09)

- [13].基于监控组态技术的PLC控制应用[J]. 中外企业家 2013(35)

- [14].基于网络控制与组态技术的过程控制实验室改造[J]. 实验室研究与探索 2011(07)

- [15].组态技术在无线发射台站监控系统中的应用[J]. 视听 2009(05)

- [16].基于组态技术的虚拟阶比分析仪开发及应用[J]. 振动.测试与诊断 2013(01)

- [17].组态技术在PLC实践教学中的应用[J]. 北华航天工业学院学报 2012(05)

- [18].对象化建模及组态技术在标准化场站中的应用[J]. 工业控制计算机 2020(01)

- [19].PLC结合工业组态技术精确控制抽料重量[J]. 科技信息 2010(23)

- [20].基于PLC和组态技术的涂装生产线控制[J]. 可编程控制器与工厂自动化 2009(11)

- [21].组态技术在PLC自动控制教学中的应用[J]. 科教文汇(上旬刊) 2010(05)

- [22].基于组态技术的PLC实验教学平台设计与实现[J]. 宁波大学学报(理工版) 2010(01)

- [23].路灯监控管理系统中的组态技术应用[J]. 电脑知识与技术 2009(03)

- [24].基于组态技术的PLC虚拟控制系统研究[J]. 自动化技术与应用 2018(07)

- [25].基于PLC和组态技术的温度湿度控制系统设计[J]. 济源职业技术学院学报 2018(03)

- [26].“PLC与组态技术”一体化教学实施方案探讨[J]. 科教导刊(中旬刊) 2016(11)

- [27].组态技术在“液压与气压传动”教改中的应用[J]. 山东农业工程学院学报 2015(09)

- [28].CDIO模式下“组态技术及其应用”课程油气特色教学改革研究[J]. 工业和信息化教育 2019(09)

- [29].基于组态技术的动力车间监控系统分析[J]. 化工管理 2015(02)

- [30].工业组态类课程实施教学的思考与实践[J]. 科技视界 2019(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e043f7a35fff2bb0d4a44513.html