# 大型基坑施工降水及沉降可视化的实现

### 论文摘要

随着我国国民经济和城市建设的快速发展，高空和地下空间资源越来越多地被加以开发利用，尤其深基坑的开挖几乎都涉及到降水问题。控制地下水位对保证基坑工程及相邻建(构)筑物的安全至关重要。准确预测任意位置水位降深及地表沉降和相邻建筑物的附加不均匀沉降，采取环境保护对策，是降水工程设计的主要任务。由于计算机技术的迅速发展，使计算机用于降水和沉降预测可视化成为可能。本文所完成的主要工作和取得的成果为：首先以基坑降水的基本理论为基础，计算了不同水文地质条件下基坑总涌水量，采用不同的井点(包括轻型井点、喷射井点、管井井点、深井井点、电渗井点等)进行降水时的单井涌水量，得到需要的井点数量，从而实现降水井的分布和设计，并在此基础上，获取降水影响半径范围内任意位置的水位降深数据。其次，推导了地下水非稳定流动模型，以此为依据，获取降水半径影响范围内任意点任意时刻的水位降深。实现对地下水动态水位的预测。对于由降水引起的周边地表沉降，本文从地表固结沉降理论出发，由以太沙基固结理论为基础的分层总和沉降计算模型，计算降水影响半径范围内任意点任意时刻的沉降数据。达到预测由地下水位下降引起的地表沉降的目的。在以上工作的基础上，利用VB和Surfer软件，开发出基坑降水及沉降数据可视化程序，实现了基坑俯视图、剖面图、降水及沉降数据的等值线及等值面图。计算输入的初始条件数据、中间结果数据、降水井的分布图以及降水及沉降等值线和等值面图，通过VB与Word的接口，调用设计好的模版，生成设计报告和存档所需的Word形式的计算书。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 概述

- 1.1 课题背景及研究意义

- 1.2 基坑降水设计软件的研究现状

- 1.3 本文研究的内容

- 第二章 基坑降水水位降深数据的获取

- 2.1 概述

- 2.2 基坑井点降水的基本理论

- 2.2.1 单个抽水井涌水量计算

- 2.2.2 干扰井群涌水量计算

- 2.2.3 井点降水系统的布置及设计

- 2.3 水位降深动态数据的获取

- 第三章 地表沉降数据的获取

- 3.1 引言

- 3.2 固结沉降理论

- 3.2.1 有效应力原理及有效应力的计算

- 3.2.2 地面固结沉降的研究模型

- 3.2.3 地面固结沉降的研究理论

- 3.2.4 太沙基固结理论

- 3.3 基坑周围地面沉降计算

- 3.3.1 分层总和法的计算模型

- 3.3.2 基坑降水引起地面沉降计算

- 第四章 降水及沉降数据的可视化

- 4.1 开发环境的选择

- 4.2 数据可视化技术简介

- 4.2.1 数据可视化技术的起源与发展

- 4.2.2 数据可视化技术的特点

- 4.2.3 数据可视化的应用和研究现状

- 4.3 可视化软件的选择

- 4.4 降水及沉降数据可视化

- 4.4.1 Surfer提供的 COM对象

- 4.4.2 VB对 Surfer对象的调用

- 4.4.3 数据内插方法

- 4.4.4 插值方法有效性评价

- 4.4.5 降水沉降数据可视化的实现

- 4.5 生成计算书

- 第五章 工程应用实例

- 5.1 工程概况

- 5.2 降水过程可视化

- 5.3 沉降过程可视化

- 第六章 结论

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 在学期间发表的的论文

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e047f5e8c376179729131017.html