# 油田用材在CO2饱和溶液中腐蚀行为研究

### 论文摘要

CO2腐蚀普遍存在于油气田工业中,引起管道及设备提早发生腐蚀而失效,造成重大的经济损失和事故,探究其腐蚀机理具有实际应用价值。本文研究了2Cr13、316L不锈钢和N80、A3碳钢四种油田用材在CO2饱和溶液中的腐蚀行为,并探讨了腐蚀机理。本文主要通过电化学测试方法并结合SEM、XRD、EDS等物理检测手段重点研究了温度、Cl-浓度和HAc浓度对2Cr13不锈钢在CO2饱和溶液中的腐蚀行为影响。结果表明：温度升高,2Cr13钢击破电位、保护电位均逐渐降低,再钝化能力变差,点蚀坑逐渐变大变深,点蚀诱发敏感性增强,80℃时最大点蚀深度可达43μm,腐蚀速率逐渐增大；Cl--浓度增大,溶液pH降低,2Crl3钢击破电位逐渐降低,保护电位显著下降,再钝化能力变差,点蚀诱发敏感性增强,腐蚀速率呈现先增大后减小的趋势,且在Cl-浓度为60g/L时,腐蚀速率最大,此时最大点蚀深度达29μm；HAc的存在极大的促进了2Crl3钢的全面腐蚀和局部腐蚀的发生,HAc浓度增大,点蚀坑变大变深,但点蚀坑密度基本不变,3000μL/L HAc时最大点蚀深度达到0.16mm。主要采用电化学测试方法研究了温度、Cl-浓度和HAc浓度对316L不锈钢、N80和A3碳钢在CO2饱和溶液中的腐蚀行为影响。结果表明：温度升高,316L钢的击破电位逐渐降低,点蚀诱发敏感性增强,腐蚀速率逐渐增大,高温对316L钢腐蚀过程的促进作用不显著；高温时碳钢容易发生点蚀。N80钢的腐蚀速率随温度升高先增大后减小；A3钢腐蚀速率逐渐增大,但80℃时腐蚀速率增大不明显。C1-浓度增大,316L钢击破电位逐渐降低,点蚀诱发敏感性增强,腐蚀速率先增大后减小,80g/L时腐蚀速率最大；Cl-浓度的增大对N80钢的阴极、阳极反应影响不大,腐蚀速率平缓下降；增大Cl-浓度A3钢自腐蚀电位正移,腐蚀速率逐渐增大。HAc的存在促进了材料局部腐蚀的发生。HAc浓度增大,316L钢腐蚀速率增大,但当HAc浓度为3000μL/L时腐蚀速率增大不明显。HAc加速了N80钢阳极反应的发生,阴极反应速率随HAc浓度的增大呈先增大后减小再增大的变化趋势,腐蚀速率先增大后减小再增大,2000μL/L HAc时腐蚀速率最大。HAc对A3钢的腐蚀过程具有一定的抑制作用,交流阻抗结果表明,加入HAc后腐蚀速率先减小后增大,但2000μL/L HAc时腐蚀速率仍比没有HAc存在时小。通过对比2Cr13和316L不锈钢的腐蚀行为可知,Cr元素含量的提高可以显著增强材料的耐C02腐蚀性能,Mo元素的加入可以明显提高材料的抗C1-腐蚀能力,316L钢在CO2饱和的3%NaCl水溶液中的腐蚀速率远远低于2Cr13钢。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 文献综述

- 2腐蚀类型'>1.1 CO2腐蚀类型

- 1.1.1 全面腐蚀

- 1.1.2 局部腐蚀

- 2腐蚀机理'>1.2 CO2腐蚀机理

- 1.2.1 阳极反应

- 1.2.2 阴极反应

- 2腐蚀影响因素'>1.3 CO2腐蚀影响因素

- 1.3.1 环境因素

- 1.3.2 材料因素

- 2腐蚀研究进展'>1.4 含Cr油管钢的CO2腐蚀研究进展

- 2腐蚀的预测与防护'>1.5 CO2腐蚀的预测与防护

- 2腐蚀的预测'>1.5.1 CO2腐蚀的预测

- 2腐蚀的防护'>1.5.2 CO2腐蚀的防护

- 1.6 本论文选题意义及研究内容

- 1.6.1 选题意义

- 1.6.2 研究内容

- 2 实验部分

- 2.1 实验材料及加工处理

- 2.2 实验试剂

- 2.3 实验仪器

- 2.4 实验条件

- 2.5 实验方法

- 2.5.1 浸泡实验

- 2.5.2 电化学测试

- 2饱和水溶液中腐蚀行为研究'>3 不锈钢在CO2饱和水溶液中腐蚀行为研究

- 2饱和水溶液中腐蚀行为'>3.1 2Cr13不锈钢在CO2饱和水溶液中腐蚀行为

- 3.1.1 温度影响

- -浓度影响'>3.1.2 Cl-浓度影响

- 3.1.3 HAc影响

- 2饱和水溶液中腐蚀行为'>3.2 316L不锈钢在CO2饱和水溶液中腐蚀行为

- 3.2.1 温度影响

- -浓度影响'>3.2.2 Cl-浓度影响

- 3.2.3 HAc影响

- 2饱和水溶液中腐蚀行为影响'>3.3 合金元素含量对不锈钢在CO2饱和水溶液中腐蚀行为影响

- 3.4 本章小结

- 2饱和水溶液中腐蚀行为研究'>4 碳钢在CO2饱和水溶液中腐蚀行为研究

- 2饱和水溶液中腐蚀行为'>4.1 N80碳钢在CO2饱和水溶液中腐蚀行为

- 4.1.1 温度影响

- -浓度影响'>4.1.2 Cl-浓度影响

- 4.1.3 HAc影响

- 2饱和水溶液中腐蚀行为'>4.2 A3碳钢在CO2饱和水溶液中腐蚀行为

- 4.2.1 温度影响

- -浓度影响'>4.2.2 Cl-浓度影响

- 4.2.3 HAc影响

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].不同电阻率土壤中管线钢的自腐蚀速率分布[J]. 腐蚀与防护 2017(08)

- [2].天然气管线二氧化碳腐蚀速率预测模型研究[J]. 广州化工 2017(02)

- [3].现场试片法测试油田污水腐蚀速率存在的问题探讨[J]. 石油工业技术监督 2017(10)

- [4].集装箱不同部位腐蚀速率差异[J]. 集装箱化 2011(07)

- [5].基于外腐蚀的油田埋地管道腐蚀速率模型研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(15)

- [6].典型工业管件高温环烷酸腐蚀实验研究[J]. 石油化工腐蚀与防护 2017(02)

- [7].承压设备的电化学腐蚀研究[J]. 化工管理 2017(31)

- [8].循环冷却水系统冷却器腐蚀速率的测定方法[J]. 石油化工腐蚀与防护 2012(03)

- [9].石油储罐底板腐蚀影响因素及腐蚀速率预测研究[J]. 广州化工 2012(16)

- [10].飞溅区挂样位置、高度对钢腐蚀的影响[J]. 装备环境工程 2017(02)

- [11].3种电连接长尺寸钢样在不同海洋环境中的腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2020(10)

- [12].氯离子浓度对土壤腐蚀速率的影响[J]. 广东化工 2011(09)

- [13].天然气管道内腐蚀速率的预测方法[J]. 石油与天然气化工 2020(05)

- [14].优化的Gray Markov模型在埋地管道腐蚀速率预测中的应用[J]. 腐蚀与防护 2019(05)

- [15].耦合多电极矩阵传感技术在埋地金属腐蚀监测中的应用[J]. 装备环境工程 2020(04)

- [16].基于硅微通道板宏孔硅腐蚀速率的影响因素研究[J]. 电子世界 2018(03)

- [17].双曼尼希碱型缓蚀剂的合成及性能评价[J]. 石油化工腐蚀与防护 2017(03)

- [18].汽提塔腐蚀速率加快的原因分析及措施[J]. 化工设计通讯 2013(05)

- [19].油套管腐蚀速率影响因素敏感性试验研究[J]. 石油矿场机械 2019(06)

- [20].某采油厂集输管网腐蚀速率研究[J]. 当代化工研究 2016(11)

- [21].管道钢在含有硫酸盐还原菌的模拟海水中腐蚀速率探究[J]. 当代化工研究 2016(11)

- [22].流速和弯曲角度对弯头腐蚀行为影响仿真研究[J]. 装备环境工程 2020(06)

- [23].温度和湿度环境下未镀锌高强钢丝的腐蚀速率谱[J]. 西南交通大学学报 2018(02)

- [24].90℃常压静态腐蚀速率测量结果的不确定度评定[J]. 现代测量与实验室管理 2016(05)

- [25].空调冷却水电导率与金属铁腐蚀速率关系的研究[J]. 暖通空调 2009(11)

- [26].耐硫酸露点腐蚀钢NNS的腐蚀速率的研究[J]. 南钢科技与管理 2011(04)

- [27].基于BP-GIS的京津冀碳钢土壤腐蚀速率地图研究[J]. 北京航空航天大学学报 2020(06)

- [28].基于TVR的油气管道外部腐蚀速率预估方法研究[J]. 环境技术 2019(05)

- [29].基于腐蚀时间效应的含H_2S/CO_2环境中的腐蚀速率预测模型[J]. 材料保护 2018(03)

- [30].陕北气田气井腐蚀速率影响因素及规律[J]. 表面技术 2016(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e04e3fd09f2f72507a0ce1f9.html