# 水利工程给排水管道渗漏问题及改善措施赵霆均

天津市滨海水业集团有限公司天津300000

摘要：本文首先分析了水利工程给排水管道渗漏的原因，接下来详细阐述了水利工程给排水管道防渗漏措施，希望通过本文的分析研究，给行业内人士以借鉴和启发。同时希望为我国水利工程给排水管道渗漏问题及改善措施的分析与研究献言献策。

关键词：水利工程；给排水管道；管道材料；管道连接

引言

水利工程建设工作一直是国家关注的热点，其正常运作，关乎国计民生。给排水管道渗漏问题是水利工程建设中的常见问题，若得不到及时处理，将会对国家效益造成重大的损失。对此，必须引起对水利工程给排水管道渗漏问题的重视，探寻和分析产生泄露问题的原因，做到及时防范与处理，推动我国水利建设事业更好地发展。

1水利工程给排水管道渗漏的原因分析

1.1管道材料不符合要求

给排水管道材料是施工作业的一项重要内容，管道材料质量对工程施工效果有着决定性影响，如果在施工中采用一些不合格的管道材料，就会给工程项目埋下严重的质量隐患。从水利工程给排水管道的实际情况来看，管道结构通常由管材、三通、弯头、阀门等多个部件组成，不管哪个部件出现问题都会增加管道渗漏的风险。比如：管道材料存在裂缝，配件变形、滑丝，密封材料损坏，阀门本体腐蚀等诸如此类的现象都会造成给排水管道渗漏。

1.2管道连接不合理

管道与管道之间的连接问题是导致渗漏的一个主要原因，管道连接不合理主要受到以下两方面因素的影响。第一，管道螺纹问题，比如：管道螺纹质量不合格，乱丝、套丝、断丝等现象严重；丝扣连接不紧密、螺纹连接存在问题，后期在处理上并没有起到一定的效果，填料质量无法达到质量标准要求。第二，管道粘接问题，比如：针对一些承接插口部位，采用胶粘剂涂抹过程中不够全面、插口粘接松动在没有达到质量标准要求的条件下就进行移动，这都是导致后期漏水的主要原因。另外，针对一些特殊需求的管道连接需要采用焊接的方法，如果焊接技术不合格、人员能力受限，焊接质量就无法得到保障。

1.3管理方式不够严谨

就目前来看，我国大部分施工队伍的整体素质均无法满足水利工程的建设要求，并且施工队伍中施工人员的素质也是千差万别，同时施工单位对施工人员的培训工作也并不重视，无法保证水利工程项目的建设质量。如在处理管道之间套丝接口的缺口、断丝问题时，若套丝口松紧过度，就会使套丝口的接口长度不合适。同时，我们还应注意施工中因法兰偏心受到外力而引发的管道渗漏问题，这些均是因为施工人员专业技术不到位所造成。另外，还有相关管理部门及工作人员未能开展会审工作，因此管理人员间无法均进行有效的沟通，在工作中缺乏配合，给施工现场制造了一定程度的混乱。

2水利工程给排水管道防渗漏措施

2.1选择质量过关的管道材料

水利工程建设过程中需要许多种类的施工材料，其质量高低对工程整体质量有着重要影响。对此，对于管道材料的选择一定要做到严格管控，坚决不采用质量不达标的材料。在进行施工材料的采购时，一定要做深入的市场调查，检查材料供应商的营业许可证和产品的合格证书。对于管材外观的要求，要做到表面平整且紧凑，在用硬物敲击管壁时具有清脆悦耳的响声。另外在正式施工前，还要进行再次检查，对存在质量问题的材料进行抛弃或处理。

2.2加强管道连接施工

在水利工程给排水管道施工作业前需要对管道连接所需要的构件全都进行质量检查，确保各部分构件质量都能够满足使用要求。比如：丝扣需光滑无断丝、乱扣等问题，在连接时做好防锈处理工作。针对阀门的安装需要先做好阀门材料的性能检测，在安装过程中避免使用蛮力只为达到紧固要求，安装完成后做好相应的质量检查，确保压盖无松动、阀杆无变形方可对其进行调试运行。当需要采用焊接技术进行管道连接的时候，需要选择较小的电流，避免因焊接问题对管道造成破坏，按照规定标准要求控制好间隙，重视特殊部位的连接作用采用合理的弯曲构件。另外，螺栓连接保证垫片材质与厚度满足施工标准，在进行承插连接时做好管道口的清理工作。当施工完成进行管道覆土回填作业时，需要先对管道周围进行夯实作业，然后在进行整体的回填，保证水利工程给排水管道从连接到覆盖都可以满足质量合格标准。

2.3灌浆技术

2.3.1基础帷幕灌浆

基础帷幕灌浆指运用灌浆的方式对闸坝砂砾石地基和岩石构建防渗帷幕，其中坝体、闸底板与帷幕顶部间的连接，其底部向不透水岩层的深入要保证一定的深度，进而减少、阻止地基中地下水的渗透，同时在同下游排水系统的共同作用下，减少渗透水流给闸坝造成的压力。

2.3.2坝体劈裂灌浆

坝体劈裂灌浆是依照坝体应力的分布规律，应用注浆的压力水平劈裂，使浆体注入到裂缝当中，并与原结构体凝结最终成型，进而起到防渗的效果。另外在实际施工当中，若采用了高压喷射的灌浆方式，需要结合坝体的实际情况，当发现坝体的施工质量不佳时，要在其上下游的横向接缝中采取全线分流的注浆方式。而若只是存在部分泄露的问题，则需要在裂缝处进行注浆孔组的均匀布置即可，充分发挥经济实用性、牢固性等功能。

2.3.3水压试验

水压试验工作必须在严格遵循相关设计标准的基础上开展，对阀门、散热器的强度进行逐个试验。

2.3.4阀门安装

在进行阀门的安装工作前，需要先进行阀门性能的检测，切忌使用蛮力，并在安装完成后检查压盖是否出现了松动的现象，同时观察阀杆是否变形，最后进行整体试用。

2.3.5砌浆饱满、密实

为保证井的砌浆饱满、密实，需要在抹面之前保证表面的湿润与干净，并对其进行养护和压光收浆处理。在遇到有地下水存在的情况，要保证勾缝工作和抹面工作的及时完成，切忌在回填后再次进行抹面和勾缝，避免渗漏情况的发生。

结语

综上所述，水利工程给排水管道还是保证项目运行中，多余水分有效排出的重要保障。水利工程建设环境较为复杂，在进行给排水施工作业时必须重视渗漏问题的预防工作。文章主要结合给排水管道渗漏原因，对防渗漏措施进行详细的探讨，在实际施工中，工作人员必须结合实际情况，严格按照规范标准进行作业，保证水利工程给排水管道的质量安全，避免因渗漏问题引发不良隐患。

参考文献：

[1]牛富强.建筑给排水施工中渗漏问题的研究[J].卷宗，2014（10）：375-376.

[2]张凌志.给排水管线渗漏原因及预防研究[J].中国高新区，2017（04）：117.

[3]董鹤鹃.针对建筑给排水管道渗漏问题的思考[J].中国科技投资，2014（A07）：38-38.

[4]钟亮.关于建筑给排水施工中渗漏问题的探讨[J].科学与财富，2015（20）：276-276.

[5]高郁松.建筑给排水管道渗漏的原因及解决对策[J].工程技术：引文版，2016，6（8）：00213-00213.

[6]蔡兴忠.水利工程给排水管道渗漏问题及改善措施[J].居舍，2019（1）：6.

[7]庾勇滔.水利工程给排水管道渗漏问题探究[J].中国水运，2019（6）：119-120.

[8]王文鹏.水利工程渗漏问题的分析[J].工程管理，2013（6）：66-69.

[9]张军.水利工程给排水工程其管道的渗漏探讨与解析[J].自然科技创新，2014（4）：3-6.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e04fae08e1704cafd6efe573.html