# 工程轨道车转向架构架结构优化研究

### 论文摘要

工程轨道车多运用于铁道车辆救援与检修等特殊条件下，相比普通车辆，其运营线路的复杂程度更高。在铁道车辆提速和减重两个大前提下，构架作为转向架的连接装置和弹性元件的基础安装座，具有很高的研究价值。如何缩短转向架的设计周期，降低生产成本并保证列车运行的安全性和可靠性是首要解决的问题。基于有限元法的结构优化设计，以高速发展的计算机软硬件为基础，数学规划法为前提，建立优化模型进行力学计算，从而实现对转向架的轻量化设计，减弱传统经验设计中个人经验的主导性。在掌握拓扑优化以及尺寸优化理论，了解构架的结构特性后，利用优化软件Hyperworks对某工厂设计的工程轨道车转向架构架进行了结构优化设计。本文根据构架的实际尺寸和边界条件确定计算模型，采用拓扑优化对构架的三维模型进行了初步的材料去除，最终得到超常载荷工况和运营工况下的设计方案。由于构架的形状和尺寸大小都应该满足各零部件的形状及组装要求，而在模拟运营工况下的方案取消了端梁部分，不符合设计要求。因此采用在超常载荷工况下的方案，结合构架原模型设计提出了模型的两种改进方案，并针对这两种方案进行了尺寸优化设计，优化后模型减重效果明显。最后进一步通过各工况下结构的强度分析以及疲劳强度校核，对优化前后的模型性能进行了对比，改进后的结构模型除实现减重效果外，优化结果满足性能要求。本文分别从概念设计和详细设计两个阶段对构架进行了优化，使构架优化结果达到全局最优，为转向架构架筋板布置的优化设计提供了一定的参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 绪论

- 第一章 结构优化设计方法

- 1.1 结构优化设计的数学模型

- 1.2 结构优化设计的基本分类

- 1.2.1 尺寸优化设计

- 1.2.2 形状优化设计

- 1.2.3 拓扑优化设计

- 1.3 结构优化的常用算法

- 1.3.1 最优化准则法

- 1.3.2 可行性方向法

- 1.3.3 遗传算法

- 1.4 结构优化设计的基本过程

- 本章小结

- 第二章 三维建模及优化软件介绍

- 2.1 数值仿真软件 IDEAS 简介

- 2.2 优化软件 Hyperworks 简介

- 2.2.1 概述

- 2.2.2 Altair optistruct 结构优化技术

- 2.2.3 Optistruct 的有限元方法

- 2.2.4 OpriStruct 优化设计的数学基础

- 2.2.5 OpriStruct 结构优化设计流程

- 本章小结

- 第三章 工程轨道车转向架构架的结构优化分析

- 3.1 工程轨道车转向架构架的拓扑优化模型

- 3.1.1 构架的基本结构

- 3.1.2 构架的有限元模型

- 3.2 构架的拓扑优化

- 3.2.1 拓扑优化参数

- 3.2.2 拓扑优化计算

- 3.3 优化结果分析

- 3.3.1 改进前后的方案模型

- 3.4 构架的尺寸优化

- 3.4.1 尺寸优化参数

- 3.4.2 尺寸优化计算

- 本章小结

- 第四章 构架优化前后的性能对比

- 4.1 构架的疲劳强度校核标准

- 4.2 优化前后构架静强度分析

- 4.2.1 优化前静强度计算结果

- 4.2.2 方案一构架静强度分析

- 4.2.3 方案二构架静强度分析

- 4.3 优化前后构架的疲劳强度校核

- 4.3.1 疲劳位置参考点

- 4.3.2 优化前构架、的疲劳校核

- 4.3.3 方案一构架的疲劳校核

- 4.3.4 方案二构架的疲劳校核

- 4.4 优化前后构架的性能对比

- 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].实时监测车轴和转向架构架裂纹的新方法[J]. 轨道交通装备与技术 2019(06)

- [2].美标转向架构架强度试验方法研究[J]. 铁道机车车辆 2019(06)

- [3].B型地铁转向架构架优化设计分析[J]. 电力机车与城轨车辆 2020(01)

- [4].跨座式单轨转向架构架加工工艺解析[J]. 技术与市场 2020(02)

- [5].转向架构架焊接模块化信息采集在智能监造中的作用[J]. 机械工程师 2020(04)

- [6].高速动车组转向架构架轻量化分析[J]. 中国设备工程 2020(10)

- [7].内燃动车组转向架构架制造技术研究[J]. 装备机械 2016(04)

- [8].160km/h转向架构架制造工艺研究[J]. 机械工程师 2017(05)

- [9].中白货运2型机车转向架构架结构可靠性分析[J]. 包头职业技术学院学报 2017(01)

- [10].转向架构架加工宏程序模块化运用[J]. 机车车辆工艺 2017(04)

- [11].车轴和转向架构架的裂纹监测方法[J]. 国外铁道机车与动车 2017(05)

- [12].基于连续小波变换的转向架构架工作模态分析[J]. 铁道车辆 2017(10)

- [13].城际动车组转向架构架疲劳安全性能评估研究[J]. 铁道运输与经济 2017(10)

- [14].转向架构架静强度试验应力转换方法研究[J]. 铁道车辆 2017(11)

- [15].客车转向架构架裂损故障分析[J]. 铁道车辆 2015(02)

- [16].悬挂式单轨车辆转向架构架结构优化[J]. 机车电传动 2020(05)

- [17].铁路客车转向架构架组焊工艺研究[J]. 城市轨道交通研究 2020(02)

- [18].铁路系统转向架构架技术综述[J]. 科技创新与应用 2019(12)

- [19].转向架构架载荷谱频域校准与建立方法[J]. 交通运输工程学报 2019(05)

- [20].基于有限元分析法对铁路货车转向架构架的优化设计[J]. 内燃机与配件 2018(18)

- [21].地铁车辆转向架构架使用寿命评估试验方法[J]. 现代制造工程 2017(06)

- [22].动车组转向架构架检测技术研究[J]. 中国铁路 2017(06)

- [23].转向架构架加工夹具压紧装置的改进[J]. 黑龙江科技信息 2016(27)

- [24].跨座式单轨转向架构架结构分析与优化[J]. 机械设计与制造 2014(02)

- [25].某B型地铁列车转向架构架强度分析[J]. 机械 2020(08)

- [26].转向架构架焊接结构的疲劳强度评价[J]. 轨道交通装备与技术 2019(01)

- [27].转向架构架快速工艺设计系统研究与开发[J]. 组合机床与自动化加工技术 2017(01)

- [28].基于关节臂式坐标测量机的转向架构架尺寸测量方法[J]. 上海工程技术大学学报 2016(04)

- [29].孟买地铁1号线车辆转向架构架强度分析[J]. 电力机车与城轨车辆 2017(03)

- [30].基于模态应变能对高速转向架构架的动态性能研究[J]. 机车电传动 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e058c191ccd16efbcfc91f1b.html