# 盐渍化半刚性基层材料强度与变形规律研究

### 论文摘要

本文以西安黄土掺水和硫酸钠形成的盐渍土为研究对象,通过室内试验对物理力学性质进行了较系统的研究。通过重型击实试验分析得出了最佳含水量和最大干密度随含盐量的变化规律;在无侧限抗压强度试验中,利用二次正交回归试验设计法,研究在常温下,分别对7天、28天及90天龄期的试件进行无侧限抗压强度试验,得出了硫酸盐渍土的无侧限抗压强度随石灰含量、粉煤灰含量、初始干密度、冻融循环次数、含盐量等五因素的变化规律,回归出无侧限抗压强度随这五个因素变化的二次回归方程,并对参数y值进行了单因素和多因素规律分析,得出了主要影响因素及其变化规律;在盐渍化的半刚性材料温缩试验中,得出了几种不同含盐量下的半刚性基层材料的温缩变化规律;在盐渍化的半刚性材料干缩试验中,得出了几种半刚性材料在不同含盐量的干缩特性,并提出了一些可供工程实际应用的结论和建议。研究结果表明:(1)随着含盐量的增加,掺加硫酸盐的几种半刚性材料的最佳含水量会增大,最大干密度却逐渐减小,但减小的幅度不大;(2)在石灰含量、粉煤灰含量、初始干密度、冻融循环次数、含盐量这五因素中,粉煤灰含量、初始干密度对土的无侧限抗压强度影响较大,石灰含量、冻融循环次数、含盐量对无侧限抗压强度的影响次之;1)在其它因素保持在基准水平时,试件无侧限抗压强度随石灰含量、粉煤灰含量、含盐量及初始干密度的增大而逐渐增大;2)在仅受冻融循环的影响时,随冻融循环次数的逐渐增大,试件无侧限抗压强度逐渐减小,当冻融循环次数达到一定时,试件强度基本不再变化;(3)通过对掺加硫酸盐的稳定土材料的干缩和温缩试验研究,发现硫酸钠的存在有利于减少半刚性基层材料的干缩裂缝和温缩裂缝。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 盐渍土概述

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文的研究背景及主要内容

- 1.4 技术路线

- 第二章盐渍化半刚性基层材料的击实特性

- 2.1 击实方法

- 2.2 击实试验的影响因素

- 2.3 原材料的基本性质试验和分析

- 2.4 盐渍化半刚性基层材料的击实特性

- 第三章盐渍化半刚性基层材料的力学性能

- 3.1 试验方案

- 3.2 盐渍化半刚性基层材料无侧限抗压强度试验方法与步骤

- 3.3 抗压强度试件制作中应注意的问题

- 3.4 影响强度的因素分析

- 3.5 无侧限抗压强度试验数据整理

- 3.6 含硫酸钠的石灰类稳定土强度与体积变化机理分析

- 3.7.提高二灰稳定土的强度措施

- 3.8 本章小结

- 第四章 盐渍化半刚性基层材料的干缩性能

- 4.1 盐渍化半刚性材料干燥收缩原理

- 4.2 干缩特性影响因素分析

- 4.3 干缩试验方法与步骤

- 4.4 试验数据整理及干缩特性规律

- 4.5 机理分析

- 4.6 预防干缩裂缝的措施

- 4.7 本章小结

- 第五章盐渍化半刚性基层材料的温缩性能

- 5.1 温缩系数测试原理

- 5.2 盐渍化半刚性材料温度收缩试验方法与步骤

- 5.3 试验结果分析

- 5.4 试验结果的机理分析

- 5.5 半刚性基层收缩裂缝的防治措施

- 5.6 本章小结

- 主要结论及进一步研究的建议

- 参考文献

- 攻读学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].旧半刚性基层材料性能的试验研究[J]. 水资源与水工程学报 2015(01)

- [2].半刚性基层材料回弹模量与7天无侧限抗压强度的关系[J]. 北方交通 2010(02)

- [3].公路半刚性基层材料结构理论、多指标控制设计方法及工程应用[J]. 西部交通科技 2010(04)

- [4].道路半刚性基层材料收缩性能试验方法探讨[J]. 工程建设与设计 2018(18)

- [5].减少半刚性基层材料水损害措施分析[J]. 吉林建筑工程学院学报 2009(05)

- [6].半刚性基层材料抗裂能力评价方法研究[J]. 华东公路 2008(06)

- [7].水泥混凝土路面板废弃料作为半刚性基层材料的研究[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版) 2020(03)

- [8].路面半刚性基层材料路用性能研究[J]. 黑龙江交通科技 2018(07)

- [9].含硫酸盐半刚性基层材料的无侧限抗压强度试验研究[J]. 山西交通科技 2010(01)

- [10].含硫酸盐的半刚性基层材料干缩性能试验研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [11].半刚性基层材料强度评价的商榷[J]. 山西建筑 2009(22)

- [12].半刚性基层材料组成结构对收缩性能影响分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2009(10)

- [13].半刚性基层收缩开裂特性研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(09)

- [14].半刚性基层材料抗冲刷性能影响因素研究[J]. 公路交通科技 2014(11)

- [15].不同养生温度下半刚性基层材料路用性能试验研究[J]. 公路工程 2013(03)

- [16].半刚性基层材料抗冻融冲刷性能试验研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2012(08)

- [17].半刚性基层材料在上海地区道路中的应用[J]. 中国市政工程 2008(04)

- [18].半刚性基层材料路用性能分析[J]. 交通科技与经济 2012(04)

- [19].路用半刚性基层材料抗裂缝剂应用研究[J]. 建筑材料学报 2011(06)

- [20].半刚性基层材料抗裂性评价指标的灰色关联分析[J]. 交通标准化 2009(11)

- [21].软纤维在半刚性基层材料中的抗裂机理研究[J]. 公路 2008(11)

- [22].高等级公路半刚性基层材料的抗裂性能研究[J]. 黑龙江交通科技 2009(09)

- [23].半刚性基层材料疲劳试验[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [24].半刚性基层的沥青路面反射裂缝分析与防治[J]. 交通世界(建养.机械) 2011(Z1)

- [25].半刚性基层材料振动成型设备概述[J]. 建设机械技术与管理 2008(06)

- [26].路面半刚性基层材料干缩测试仪的研制及试验方法[J]. 北方交通 2019(09)

- [27].半刚性基层裂缝的防治技术[J]. 交通标准化 2014(10)

- [28].半刚性基层材料的疲劳特性[J]. 交通运输工程学报 2009(03)

- [29].劈裂强度作为半刚性基层材料强度控制指标的可行性研究[J]. 河南科学 2009(04)

- [30].半刚性基层材料路用性能的试验研究[J]. 内蒙古科技与经济 2008(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e06c3e749fcc1e777395da36.html