# 分层介质中目标的电磁特性研究

### 论文摘要

随着计算机性能的提高和数值方法的发展,在单片微波集成电路(MMIC)和微带天线以及半空间环境中,越来越多地应用了分层介质结构。在工程应用中,分层介质结构问题的电磁特性研究也日益受到青睐。如何对分层介质中目标体的电磁特性进行准确、快速地分析,长期以来一直是计算电磁学领域的研究重点。鉴于格林函数在分层介质问题中的重要性,本文详细的推导了用于多层介质中的谱域格林函数,利用Sommerfeld恒等式,给出了格林函数由谱域向空域转化的离散复镜像(DCIM)方法,并给出了多层介质空域表达式的具体形式。这些工作将为积分方程的快速求解打下基础。本文还针对半空间和多层介质环境下远场格林函数提出了新的方法:一、在半空间环境中,对远场格林函数采用高阶拟合的方法;二、在多层介质坏境,对远场表面波采用加法定理展开,进而使用快速多极子方法。这些方法的实现为分层介质中目标体的散射特性研究的准确性和高效性提供了保证。另外本文给出的方法不但能应用于半空间散射体的研究,还可应用于多层微带电路特性的分析,数值计算结果表明,这些方法具有很好的准确性和很高的计算效率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究工作的背景和意义

- 1.2 研究历史与现状

- 1.3 研本文内容安排

- 2 分层媒质中目标特性的求解方法

- 2.1 概述

- 2.2 解析方法

- 2.3 数值方法

- 2.4 矩量法的基本原理

- 2.5 快速多极子方法的基本原理

- 3 分层媒质格林函数

- 3.1 概述

- 3.2 多层媒质谱域格林函数的推导

- 3.2.1 多层媒质中的电场和磁场谱域格林函数

- 3.2.2 多层媒质中矢位格林函数传统形式的推导

- 3.2.3 Michalski’s Formulation-C类格林函数的推导

- 3.3 空域格林函数的求解

- 3.3.1 索末菲积分（SI）表示的空域格林函数

- 3.3.2 格林函数的谱域表达式组成

- 3.3.3 索末菲恒等式

- 3.3.4 离散复镜像的具体过程

- 3.3.5 针对分层媒质中的DCIM

- 3.4 数值计算结果

- 4 半空间介质体目标的电磁分析

- 4.1 概述

- 4.2 传统有耗半空间问题的多层快速多极子

- 4.3 有耗半空间远场格林函数的高阶近似求解

- 4.4 数值计算结果

- 5 多层电路特性分析的快速多极子方法

- 5.1 概述

- 5.2 微带电路的快速多极子方法

- 5.2.1 混合位积分方程

- 5.2.2 远场格林函数及其快速多极子展开

- 5.2.3 数值计算结果

- 5.3 双层金属贴片的快速多极子方法

- 5.3.1 空域格林函数

- 5.3.2 多层快速多极子技术的应用

- 5.3.3 数值结算结果

- 6 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间论文提交情况

### 相关论文文献

- [1].土石分层介质注浆扩散的试验研究[J]. 浙江大学学报(工学版) 2018(05)

- [2].含石墨烯分界面有耗分层介质的传播矩阵[J]. 物理学报 2019(24)

- [3].平面电磁波在多分层介质中的传播特性研究[J]. 科技视界 2012(35)

- [4].磁偶极子在平面分层介质上空间场的新解析解[J]. 东北师大学报(自然科学版) 2012(04)

- [5].电磁波在无耗分层介质中反射特性研究[J]. 枣庄学院学报 2018(02)

- [6].圆柱分层介质中格林函数的完整求解 Ⅰ:场型格林函数[J]. 微波学报 2009(03)

- [7].改进的圆柱分层介质格林函数的快速计算方法[J]. 微波学报 2008(S1)

- [8].分层介质目标电磁散射计算的快速射线追踪方法[J]. 电波科学学报 2015(02)

- [9].平面分层介质的有效电磁参数[J]. 大学物理 2009(12)

- [10].分层介质球内场计算的一种改进算法[J]. 微波学报 2010(06)

- [11].深海分层介质中的无源声定位时差交会特性[J]. 科学通报 2019(24)

- [12].井孔中多极源在分层介质中的声场模拟方法[J]. 应用声学 2017(06)

- [13].一种分层介质低通滤波器的设计与分析[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [14].分层介质等效电磁参数理论推导的新方法及仿真验证[J]. 实验技术与管理 2019(09)

- [15].分层介质中p偏振光透射系数的修正[J]. 光学学报 2010(11)

- [16].海洋分层介质中雷电电流源的水平辐射电场传播特征研究[J]. 海洋通报 2017(06)

- [17].一种研究电磁波在分层介质中传输的新方法[J]. 激光杂志 2009(03)

- [18].电磁波斜入射分层介质问题FDTD分析[J]. 电子测量技术 2015(10)

- [19].多分层介质中平面电磁波的传播特性分析[J]. 现代电子技术 2008(19)

- [20].玻璃层下指纹的高频超声成像[J]. 无损检测 2019(07)

- [21].横向同性分层介质三维电磁模拟的高阶DTA算法[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [22].磁流体波的穿透对地表电磁环境的影响[J]. 四川环境 2011(03)

- [23].分层介质的新色散法及其在光子晶体中的应用[J]. 激光与红外 2009(06)

- [24].分层介质中微型土压力盒匹配误差分析[J]. 结构工程师 2020(03)

- [25].一种同时具有声波调向和衰减功能的声学超表面[J]. 噪声与振动控制 2018(S1)

- [26].层状介质上时空展源瞬变电磁响应的计算方法研究[J]. 物理学报 2013(23)

- [27].大尺度分层介质电特性参数的反演方法研究[J]. 物理学报 2013(04)

- [28].大尺度分层介质粗糙面电磁散射的特性研究[J]. 物理学报 2012(18)

- [29].分层粗糙面的电磁散射研究[J]. 系统工程与电子技术 2010(10)

- [30].任意入射电磁波在不均匀等离子体的传播[J]. 成都大学学报(自然科学版) 2010(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e07c9fc239eb679ba2dc1f94.html