# 典型土木工程结构风荷载的数值模拟

### 论文摘要

台风活动在我国十分频繁,随着现在全球气候变暖,气候变化越来越异常,台风的频率和强度都在增大。因此,对超高层的表面风压以及沿海一带的低矮房屋风荷载特性进行研究,对于减少我国沿海地区风灾损失以及国民经济的发展将具有十分重要意义。本文首先基于CFX软件平台,按照实际尺寸建立了天津高银117的模型,采用RNG k ?ε湍流模型对平均基底荷载和表面风压进行了数值模拟研究。并且与风洞试验进行了对比,两种吻合较好。同时,通过数值模拟的方法方便地显示了流场的信息,对风压分布进行了机理分析。需要指出的是在断面棱角很明显并且靠近迎风面的地方,流体分离明显,局部风压很大,风压梯度变化剧烈,在进行围护结构设计的时候要采取必要的措施进行防范。针对广东沿海一带一类比较典型的低矮建筑双坡房屋屋面平均风压进行了数值模拟,与风洞试验对比了对比,验证了数值模拟在低矮建筑中应用的正确性。研究了屋面上的屋脊和厝头等构筑件及其尺寸对屋面平均风压的影响,针对群体布局中最具典型代表性的两个双坡屋面并列布置之间的干扰效应进行了模拟计算和风洞实试验。结果显示:屋面边缘和屋脊地方负压较大,当加上由自重较大的混泥土制成的屋脊和厝头后,使得原来在这些地方分离的流体都转移到屋脊和厝头上,屋面负压的绝对值下降,是一种对屋面抗风有利的构建形式。屋脊的高度变化对整个屋面风压有一定的影响,不同风向角下影响情况是不同的。当风垂直于屋脊的时候影响作用最大,当风向与屋脊平行的时候,影响很小。两个低矮双坡房屋并列布置,存在明显干扰效应,各个部位的干扰效应不同,屋面最大负压干扰因子达到1.38,且干扰效应随着建筑间距的增大而减少,由数值模拟的风速场分析,可以发现并列布置干扰效应趋于消失的最大建筑间距。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 风工程研究现状

- 1.2.1 现场实测

- 1.2.2 风洞试验

- 1.2.3 数值风工程（CFD）

- 1.3 国内外研究现状

- 1.3.1 国外研究

- 1.3.2 国内研究

- 1.4 本文研究的主要内容

- 第2章 结构风工程数值模拟理论

- 2.1 大气边界层理论

- 2.1.1 平均风剖面

- 2.1.2 湍流度剖面

- 2.2. CFD 求解过程

- 2.2.1 基本控制方程

- 2.2.2 湍流模型

- 2.3 小结

- 第3章 天津高银117 大楼风荷载数值模拟研究

- 3.1 引言

- 3.2 风洞试验介绍

- 3.3 数值模型介绍

- 3.3.1 建模和网格设置

- 3.3.2 边界条件设置

- 3.4 结果分析

- 3.4.1 表面风压分析

- 3.4.2 形成机理分析

- 3.4.3 基底荷载分析

- 3.5 小结

- 第4章 低层双坡房屋风压分布影响的数值模拟研究

- 4.1 引言

- 4.2 模型介绍

- 4.2.1 典型建筑构件模型

- 4.2.2 并列干扰模型

- 4.3. 数值模拟介绍

- 4.3.1 构筑件影响数值建模

- 4.3.2 并列干扰数值建模

- 4.3.3 边界条件设置

- 4.4. 数值模拟结果验证

- 4.5. 构筑件形式对风压分布的影响的数值模拟研究

- 4.5.1 屋脊的影响

- 4.5.2 厝头的影响

- 4.6. 群体干扰效应

- 4.7. 小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 本文研究工作总结

- 5.2 未来研究方向展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].超高层建筑火灾危险性及其对策措施[J]. 中国消防 2009(10)

- [2].超高层建筑转换层施工技术研究[J]. 地产 2019(17)

- [3].超高层建筑电气的能效分析[J]. 电气时代 2020(01)

- [4].超高层建筑[J]. 建筑实践 2019(10)

- [5].超高层建筑电气的能效分析[J]. 电气应用 2020(02)

- [6].超高层建筑施工升降机选型及管理[J]. 中国住宅设施 2020(03)

- [7].浅谈超高层建筑顶层违建房拆除[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(11)

- [8].300m超高层建筑核心筒高实用率设计策略研究[J]. 建筑技术开发 2020(12)

- [9].复杂高层和超高层建筑结构设计要点[J]. 四川水泥 2020(10)

- [10].科技创新擎起“摩天大厦” 中铁城建集团超高层建筑领域施工纪实[J]. 国资报告 2020(09)

- [11].超高层建筑施工期温度效应监测与分析[J]. 土木工程学报 2020(11)

- [12].我国超高层建筑的现状及发展趋势[J]. 中国住宅设施 2018(10)

- [13].特别策划:纪念改革开放40周年[J]. 建筑工人 2018(08)

- [14].不畏浮云遮望眼——中国当代超高层建筑的发展历程(1978—2018年)[J]. 建筑实践 2018(11)

- [15].宁波环球航运广场超高层建筑水平向设计解读[J]. 上海建设科技 2019(03)

- [16].超高层建筑施工安全风险控制探析[J]. 绿色环保建材 2019(07)

- [17].浅谈超高层建筑设计要点[J]. 地产 2019(10)

- [18].绿色超高层建筑策略文献综述[J]. 绿色环保建材 2018(09)

- [19].250m以上超高层综合体建筑的设计研究[J]. 建材与装饰 2018(44)

- [20].绿色超高层建筑被动式设计策略[J]. 城市住宅 2016(11)

- [21].浅析超高层建筑现场成本管理[J]. 低碳世界 2016(33)

- [22].浅谈超高层建筑设计[J]. 消防界(电子版) 2016(11)

- [23].超高层建筑电气设计要点研究[J]. 现代物业(中旬刊) 2016(09)

- [24].超高层建筑钢板剪力墙施工技术初探[J]. 民营科技 2017(06)

- [25].超高层建筑塔机的选配及安全使用[J]. 甘肃科技 2017(10)

- [26].超高层建筑巨型桁架深化设计与计算机模拟预拼装技术[J]. 建筑技术 2017(02)

- [27].超高层建筑土建施工关键技术研究应用[J]. 建材与装饰 2017(15)

- [28].超高层建筑电气设计要点研究[J]. 中国设备工程 2017(09)

- [29].超高层建筑电气设计关键技术解析[J]. 智能建筑与智慧城市 2017(05)

- [30].超高层建筑电气设计要点探究[J]. 住宅与房地产 2017(17)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e07d6677f7bb9ef567ee6038.html