# 基于P3HT光伏器件的表征及其优化

### 论文摘要

聚合物太阳电池（PSC）具有制备工艺简单、成本低廉、质量轻以及可制备柔性器件等优点而受到科学家们广泛关注。本文主要以基于P3HT光伏器件为研究对象,主要结果如下：（1）以P3HT为给体材料、茚加成PCBM衍生物IPCBM为受体材料,制备了ITO/PEDOT:PSS/P3HT:IPCBM/Ca/Al结构的聚合物太阳电池,在溶剂退火条件下,通过改善给受体重量比、活性层厚度以及活性层前退火温度来提高器件性能,在AM1.5G, 100mW/cm-2光照下最佳效率为4.39%,其中Voc=0.72 V,Isc= 9.49mA/cm2, FF=64.3%。（2）考察了3MT和3HT添加剂对P3HT/PCBM共混体系形貌及其光电性能的影响。实验结果表明含有3MT添加剂但未经过热处理器件的能量转化效率（3.65%）略大于不含有任何添加剂在150℃下热处理10分钟的器件效率（3.57%）。（3）研究了乙醇和异丙醇处理PEDOT:PSS修饰层对太阳能电池光伏性能的影响。其中以异丙醇处理PEDOT:PSS为修饰层制备的基于P3HT/PCBM的太阳能电池,在AM1.5G,100mW/cm-2光照下PCE=4.74%, Isc=11.07 mA/cm2, FF=70.4%。能量转化效率4.74%是报道的基于P3HT/PCBM体系聚合物太阳电池最高值之一

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 聚合物太阳电池简介

- 1.1.1 聚合物太阳电池的原理

- 1.1.2 光伏性能参数

- 1.2 有机光伏材料研究进展

- 1.2.1 聚合物光伏材料研究进展

- 1.2.2 富勒烯受体光伏材料

- 1.3 有机光伏器件研究进展

- 1.4 本论文选题依据及主要内容

- 第二章 器件制备及性能表征

- 2.1 引言

- 2.2 材料的物理和电化学性能表征

- 2.2.1 主要仪器设备

- 2.2.2 光物理性质表征

- 2.2.3 电化学性质表征

- 2.3 器件的制备与性能表征

- 2.3.1 器件基本制备流程

- 2.3.2 器件性能表征

- 第三章 基于P3HT与茚加成PCBM衍生物的光伏器件优化

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 材料

- 3.2.2 合成

- 3.2.3 仪器与测试方法

- 3.2.4 器件制备与表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 IPCBM的吸收光谱和电化学

- 3.3.2 光伏性能

- 3.4 本章小结

- 第四章 添加剂对基于P3HT/PCBM光伏器件性能的影响

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 材料

- 4.2.2 仪器与测试方法

- 4.2.3 器件制备与表征

- 4.3 结果与讨论

- 4.4 本章小结

- 第五章 有机溶剂修饰PEDOT:PSS层对基于P3HT/PCBM光伏器件性能的影响

- 5.1 前言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 材料

- 5.2.2 仪器与测试方法

- 5.2.3 器件制备与表征

- 5.3 结果与讨论

- 5.4 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

- [1].“光伏器件与工艺”课程改革之浅谈——以江苏科技大学为例[J]. 当代教育实践与教学研究 2020(13)

- [2].光伏器件响应退化的主要因素分析[J]. 科技经济导刊 2019(18)

- [3].碳纳米管光伏器件的研究进展[J]. 上海交通大学学报 2012(11)

- [4].铁电半导体耦合光伏器件的历史与最新进展[J]. 物理学报 2015(03)

- [5].我国首例突破11%的铁电-半导体耦合光伏器件[J]. 中国材料进展 2014(07)

- [6].窗口玻璃裂纹对光伏器件响应特性的影响[J]. 光学与光电技术 2019(03)

- [7].电工所研制出首例突破11%的铁电-半导体耦合光伏器件[J]. 人工晶体学报 2014(07)

- [8].电工所研制出首例突破11%的铁电-半导体耦合光伏器件[J]. 人工晶体学报 2014(08)

- [9].电工所研制出首例突破11%的铁电-半导体耦合光伏器件[J]. 电气技术 2014(08)

- [10].聚焦钙钛矿光伏器件中慢速动力学机制研究进展[J]. 材料导报 2020(15)

- [11].太阳能光伏器件与建筑一体化[J]. 上海建材 2008(01)

- [12].喷涂法制备大面积倒置聚合物光伏器件[J]. 应用化学 2012(12)

- [13].Bathocuproine/Ag复合电极对于聚合物光伏器件效率和稳定性的影响[J]. 物理学报 2015(10)

- [14].中科院电工所制备铁电—半导体耦合光伏器件[J]. 红外 2014(08)

- [15].玻璃夹胶荧光集光太阳能光伏器件[J]. 太阳能学报 2014(04)

- [16].铜锑硫族薄膜材料及其光伏器件研究进展[J]. 科学通报 2017(14)

- [17].改善有机光伏器件性能的新型缓冲层[J]. 高等学校化学学报 2011(08)

- [18].稀土有机配合物在光伏器件中的应用[J]. 化学试剂 2014(12)

- [19].光子晶体在荧光集光太阳能光伏器件中对波长选择反射的理论计算[J]. 中国科学技术大学学报 2012(11)

- [20].叠层荧光集光太阳能光伏器件的性能模拟和优化[J]. 物理学报 2012(03)

- [21].NIST科学家揭示有机光伏的特性[J]. 工业计量 2016(02)

- [22].热氧化法制备NiO薄膜及其在光伏器件中的应用[J]. 郑州师范教育 2019(02)

- [23].基于功率平衡原理的最大功率点算法实现[J]. 电力电子技术 2010(03)

- [24].薄膜生长速率对有机光伏器件性能的影响[J]. 发光学报 2008(03)

- [25].星型铕(Ⅲ)β-二酮配合物的合成及其有机光伏器件的表征[J]. 吉林大学学报(理学版) 2012(02)

- [26].能源与环保[J]. 军民两用技术与产品 2014(10)

- [27].缓冲夹层影响异质结有机光伏器件性能研究[J]. 光子学报 2012(08)

- [28].1 MeV电子室温辐照对中波HgCdTe光伏器件暗电流的影响[J]. 现代应用物理 2019(03)

- [29].从分子结构层面调控共混膜形貌，提升光伏器件性能[J]. 膜科学与技术 2020(03)

- [30].基于新型透明导电电极的有机光伏器件的制备与表征[J]. 发光学报 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e08eb7fd63861682a4007074.html