# 气相介质阻挡放电活性粒子喷射降解水中有机污染物的研究

### 论文摘要

本文采用气相介质阻挡放电活性粒子喷射降解水中有机污染物的方法,研究了两种类型的反应器,即线一筒式介质阻挡放电和沿面介质阻挡放电反应器,对水中有机物的降解效果及其影响因素进行了相关研究,同时分析了产生相关结果的原因,希望通过实验考察,为该技术的进一步深入研究和工业化应用提供基础数据和设计依据。研究结果如下:1.线一筒式介质阻挡放电和沿面介质阻挡放电体系活性粒子喷射降解苯酚均达到良好的效果。苯酚降解效果均随外加电压、频率的升高而升高;氧气为载气时效果要明显好于空气条件下;溶液电导率对苯酚的降解效果几乎没有影响;碱性条件下有利于苯酚降解;高的初始浓度会引起降解率的降低;2.线-筒式介质阻挡放电结构反应器在处理1000 mL初始浓度为50 mg/L苯酚溶液,电压11.5 kV,频率50 Hz,空气流量1.6 L/min,电导率10μS/cm,中性溶液条件下处理60 min,苯酚降解率可达到90%;3.沿面介质阻挡放电结构反应器在处理300 mL初始浓度为100 mg/L苯酚溶液,电压13.1 kV,频率200 Hz,氧气流量1 L/min,电导率100μS/cm,中性溶液条件下处理30 min,苯酚降解率可达到90%;4.沿面介质阻挡放电协同TiO2光催化可以达到提高苯酚降解率的目的。在外加电压11.6 kV,频率200 Hz,苯酚初始浓度100 mg/L,单次处理水量300 mL,氧气为载气,鼓气速率1 L/min,电导率100μS/cm,中性条件下,协同效果最好,处理10 min可提高苯酚降解率13%左右。同时,中间产物产生量分析结果表明,协同作用使有机物的矿化效果得到提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 绪论

- 1.1 难降解有机污染物的特性及其危害

- 1.2 难降解有机污染物的处理方法

- 1.2.1 物理化学处理法

- 1.2.2 生物处理法

- 1.2.3 高级氧化技术

- 1.3 低温等离子体技术

- 1.3.1 辉光放电

- 1.3.2 微波放电

- 1.3.3 电晕放电

- 1.4 低温等离子体水处理技术研究进展

- 1.4.1 高压电极位于液相中的放电水处理技术

- 1.4.2 高压电极位于气液混合相中的放电水处理技术

- 1.4.3 高压电极位于气相中的放电水处理技术

- 1.5 本课题的研究内容

- 2 线-筒式介质阻挡放电反应器降解苯酚的研究

- 2.1 实验仪器及方法

- 2.1.1 目标物简介

- 2.1.2 实验原料

- 2.1.3 实验仪器

- 2.1.4 实验装置

- 2.1.5 实验方法

- 2.2 实验结果及讨论

- 2.2.1 外加电压对苯酚降解率的影响

- 2.2.2 鼓气速率对苯酚降解率的影响

- 2.2.3 电导率对苯酚降解率的影响

- 2.2.4 pH值对苯酚降解率的影响

- 2.2.5 溶液初始浓度对苯酚降解率的影响

- 2.3 本章小结

- 3 沿面放电反应器降解苯酚的研究

- 3.1 实验仪器和方法

- 3.1.1 实验原料

- 3.1.2 实验仪器

- 3.1.3 实验装置

- 3.1.4 实验方法

- 3.2 沿面放电反应器气体参数的影响

- 3.2.1 通入气体种类对苯酚降解率以及臭氧量的影响

- 3.2.2 通入气体流量对苯酚降解率的影响

- 3.3 沿面放电反应器电气参数的影响

- 3.3.1 外加电压对苯酚降解率的影响

- 3.3.2 频率对苯酚降解率的影响

- 3.4 沿面放电反应器溶液参数的影响

- 3.4.1 溶液电导率对苯酚降解率的影响

- 3.4.2 pH值对苯酚降解率的影响

- 3.4.3 初始浓度对苯酚降解率的影响及其能量利用率

- 3.5 本章小结

- 2光催化降解苯酚的研究'>4 沿面放电协同TiO2光催化降解苯酚的研究

- 4.1 实验仪器及方法

- 4.1.1 实验原料

- 4.1.2 实验装置

- 4.1.3 实验仪器

- 4.1.4 实验方法

- 4.2 不同实验条件下苯酚降解效果分析

- 4.2.1 载气种类的影响及动力学分析

- 4.2.2 外加电压的影响及动力学分析

- 4.2.3 频率的影响及动力学分析

- 4.2.4 自由基捕收剂的影响及动力学分析

- 4.2.5 苯酚降解的中间产物分析

- 4.3 本章小节

- 结论

- 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].水中有机污染物检测技术研究[J]. 资源节约与环保 2018(08)

- [2].过一硫酸盐的活化及其降解水中有机污染物机理的研究进展[J]. 化工环保 2018(05)

- [3].吸附材料去除水中有机污染物的研究进展[J]. 安徽农业科学 2016(33)

- [4].气相色谱-质谱法测定洗煤废水中有机污染物[J]. 广州化工 2015(17)

- [5].水中有机污染物对人体健康的潜在危害及防控措施[J]. 中国高新技术企业 2014(30)

- [6].水中有机污染物降解技术获专利[J]. 水处理技术 2009(11)

- [7].水中有机污染物的化学检测技术探究[J]. 中学生数理化(教与学) 2019(01)

- [8].有机膨润土去除水中有机污染物研究进展[J]. 化工新型材料 2013(01)

- [9].TiO_2光催化氧化去除水中有机污染物[J]. 中国资源综合利用 2010(04)

- [10].凹凸棒石吸附水中有机污染物研究进展[J]. 水资源与水工程学报 2008(02)

- [11].气液串联放电降解水中有机污染物的降解技术获专利[J]. 石油与天然气化工 2010(01)

- [12].自来水中有机污染物的检测及评价[J]. 资源节约与环保 2017(12)

- [13].松花江水中有机污染物对人群健康影响的研究进展[J]. 环境卫生学杂志 2015(06)

- [14].过硫酸盐技术去除水中有机污染物的研究进展[J]. 环境科学与技术 2015(S1)

- [15].废水中几种有机污染物检测方法[J]. 化工管理 2017(25)

- [16].水中有机污染物的超声处理技术发展研究[J]. 地下水 2011(05)

- [17].废水中有机污染物监测方法的选择[J]. 资源节约与环保 2019(08)

- [18].竹炭吸附去除水中有机污染物的研究进展[J]. 广州化工 2015(16)

- [19].电镀污水中有机污染物的光催化降解技术[J]. 表面工程资讯 2009(02)

- [20].超声技术处理水中有机污染物[J]. 化学进展 2008(Z2)

- [21].基于芬顿反应纳米模拟酶快速去除水中有机污染物的应用进展[J]. 精细化工 2020(09)

- [22].废水中有机污染物降解机理的研究方法[J]. 化学学报 2019(08)

- [23].饮用水中有机污染物检测方法研究进展[J]. 化学分析计量 2017(01)

- [24].银川市某水厂水源水、出厂水及末梢水中有机污染物的固相萃取-气相色谱-质谱法定性检测[J]. 中国卫生检验杂志 2013(06)

- [25].水合二氧化锰去除水源水中有机污染物的初步实验研究[J]. 化学与粘合 2008(04)

- [26].活性炭对水中有机污染物吸附行为的研究进展[J]. 化学工程与装备 2016(01)

- [27].饮用水中有机污染物的气相色谱检测[J]. 北方药学 2013(07)

- [28].磁性石墨烯吸附剂的合成及其去除水中有机污染物的研究进展[J]. 山东化工 2020(13)

- [29].操作条件对电氧化去除废水中有机污染物的影响研究[J]. 环境工程 2017(05)

- [30].固相微萃取-气相色谱在水中有机污染物测定中的应用[J]. 中国环境监测 2011(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e0ac88bc96f0286a106db004.html