# 烷烃自扩散及其在超临界二氧化碳中无限稀释自扩散和结构性质的分子动力学模拟研究

### 论文摘要

分子自扩散是一种受内在动能驱动的分子随机运动,是化学和生物体系中分子最基本的运动形式之一,分子扩散的快慢可用扩散系数来衡量。在超临界流体技术的应用中,分子扩散对于流体传质动力学方面的研究、过程和工艺设计都具有非常重要的意义。超临界流体中传质过程进行的速率决定于超临界流体体系的动力学,主要包括超临界流体中质量传递的速率或超临界相反应的速率,其中扩散系数的确定是其关键参数之一。目前,针对不同物质体系在超临界流体中的扩散系数,许多学者都作过不同程度的研究。对于扩散系数的确定,通常有三种方法:实验测定、经验模型计算和计算机模拟。由于超临界流体的操作压力比较高,对实验设备的要求苛刻,费用昂贵,而且在经验模型计算中的一些相关参数也不易求得,所以无论是理论研究还是实验研究都还处在发展阶段,尚未形成系统成熟的理论。随着计算机技术的飞速发展和可靠算法的改进及运用,分子模拟逐渐受到研究人员的重视和更多更广泛的应用。在扩散系数的研究方面,分子模拟技术为研究者提供了一条新的思路,取得了较大进展。本文主要利用分子动力学模拟（molecular dynamics simulation, MD）方法研究预测纯物质烷烃体系、纯CO2体系在高压下、很宽温度范围内的自扩散和结构性质,以及烷烃在超临界二氧化碳中的无限稀释扩散,主要研究工作和取得的成果如下:1.采用TINKER软件、选用OPLS力场进行分子动力学模拟计算。研究体系中的烷烃CH4、C2H6、C3H8的自扩散系数（207MPa和454K以下）已有实验测量结果,分子动力学模拟得到的自扩散系数与实验值吻合得很好,平均相对误差在实验误差范围内,说明选用的力场以及力场参数是合适的,模拟结果也是可信的。因此,我们利用分子动力学模拟可准确有效地获得纯物质烷烃的自扩散系数。在上述模拟基础上,本文通过分子动力学模拟预测CH4, C2H6, C3H8在更高压力温度（300MPa,500K）的自扩散系数,并且进一步模拟预测C4H10C12H26在高压下、很宽温度范围内的自扩散系数,为科研和工业生产提供了重要的参考数据。同时,利用分子动力学模拟研究了烷烃的径向分布函数、配位数等,通过分析径向分布函数、配位数、扩散系数随温度压力的变化及其相互关系,阐明自扩散和结构性质的关系。2.选用EPM2力场进行分子动力学模拟计算,研究了纯CO2体系在较宽的温度压力范围内的自扩散系数,并且与实验值进行对比,两者能够很好地吻合,平均相对误差低于5%,这个结果还是非常理想的。与烷烃体系的研究方法相类似,我们利用分子动力学模拟同时在微观和宏观水平上研究了结构（径向分布函数、配位数等）、扩散随温度压力的变化及其相互关系。3.通过分子动力学模拟研究了烷烃在超临界二氧化碳中的无限稀释扩散。在工程上无限稀释的条件是很难达到的,即使溶质的分子浓度达到5%（甚至达到10%）的情况,仍可以看作无限稀释溶液中的扩散系数来近似计算。由于在超临界状态下,许多物质在超临界流体介质中的溶解度很小（摩尔分数小于10-3）,这种情况下的溶液就可以看作是无限稀释溶液。无限稀释溶液的扩散系数在超临界流体扩散系数的计算中占有很重要的地位,这也正是目前无限稀扩散系数得到如此重视的原因之一。本文中,通过MD模拟得到了C5H12C14H30的烷烃在超临界二氧化碳中的无限稀释扩散系数,并与文献值进行比较。模拟结果与实验值相比,相对误差较大,是因为体系中烷烃的数量太少,可通过增大模拟体系的分子数来改进;另一方面,说明我们所利用的模型还略显粗糙,还需大量可靠的数据来进一步完善,并扩展其应用范围,以提高理论预测的准确性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 文献综述

- 1.1 超临界流体技术与扩散现象

- 1.2 分子模拟技术简介

- 1.3 本文研究意义

- 参考文献

- 第二章 纯烷烃体系自扩散与结构性质的MD 研究

- 2.1 OPLS 力场概述

- 2.2 模拟的技术细节

- 2.3 模拟结果与讨论

- 本章小结

- 参考文献

- 2体系的自扩散与结构性质的MD 研究'>第三章 纯CO2体系的自扩散与结构性质的MD 研究

- 3.1 模拟的技术细节

- 3.2 模拟结果与讨论

- 本章小结

- 参考文献

- 2中的无限稀释自扩散和结构性质的MD 研究'>第四章 烷烃在超临界CO2中的无限稀释自扩散和结构性质的MD 研究

- 4.1 模拟的技术细节

- 4.2 模拟结果与讨论

- 本章小结

- 参考文献

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].硅纳米线连接的分子动力学模拟研究[J]. 电脑知识与技术 2020(04)

- [2].表面活性剂对原油流变性的作用与分子动力学模拟[J]. 石油炼制与化工 2020(03)

- [3].纳米铜孪晶的分子动力学模拟研究现状与展望[J]. 应用化工 2020(01)

- [4].饱和氩蒸气冷凝特性的分子动力学模拟[J]. 河南化工 2020(01)

- [5].饱和氩气体热力学性质的分子动力学模拟[J]. 河南化工 2020(03)

- [6].采用分子动力学模拟研究温度对乳球蛋白稳定性的影响[J]. 食品与发酵工业 2020(07)

- [7].石墨烯导热率分子动力学模拟研究进展[J]. 广州化工 2017(09)

- [8].分子动力学模拟在核酸研究领域的应用[J]. 基因组学与应用生物学 2017(06)

- [9].沥青混凝土疲劳损伤自愈合行为研究进展(4)——沥青自愈合分子动力学模拟[J]. 石油沥青 2016(02)

- [10].高分子链玻璃化转变行为的分子动力学模拟研究[J]. 科技展望 2016(15)

- [11].分子动力学模拟及其在选矿中的应用[J]. 有色金属科学与工程 2015(05)

- [12].超临界CO_2中锕镧系络合行为及其分子动力学模拟[J]. 中国原子能科学研究院年报 2016(00)

- [13].氯化铵水溶液的分子动力学模拟[J]. 原子与分子物理学报 2020(01)

- [14].C_(60)对细胞膜潜在生物毒性的分子动力学模拟[J]. 计算物理 2020(04)

- [15].锌/铝二元体系中溶解现象的分子动力学模拟（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2020(08)

- [16].分子动力学模拟及应用简介[J]. 黑龙江科技信息 2016(33)

- [17].含孔洞的铝裂纹扩展的分子动力学模拟[J]. 热加工工艺 2017(02)

- [18].地震灾情和地震动力学模拟系统[J]. 计算机系统应用 2015(06)

- [19].聚对苯二甲酸乙二醇酯的玻璃化转变行为的分子动力学模拟[J]. 曲阜师范大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [20].分子动力学模拟在化工中的应用进展[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2013(10)

- [21].分子动力学模拟的基本步骤及误差分析[J]. 硅谷 2012(03)

- [22].分子动力学模拟的计算及应用[J]. 硅谷 2012(04)

- [23].氨的自扩散系数的分子动力学模拟研究[J]. 广东化工 2012(13)

- [24].超临界流体分子动力学模拟的概述[J]. 硅谷 2012(21)

- [25].粗粒化动力学模拟在膜蛋白研究中的应用[J]. 中国科技论文在线 2011(12)

- [26].火灾动力学模拟软件第6版[J]. 消防科学与技术 2010(08)

- [27].分子动力学模拟在聚合物热解中的应用[J]. 功能高分子学报 2009(01)

- [28].室温离子液体的分子动力学模拟[J]. 化学进展 2009(Z2)

- [29].分子动力学模拟无定形二氧化硅的结构和表面[J]. 黑龙江科技信息 2009(30)

- [30].聚丙烯玻璃化转变温度的分子动力学模拟[J]. 高分子材料科学与工程 2009(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e0c2e64491bc37257096dd84.html