# 平面线圈感应耦合等离子体中射频电场穿透及功率沉积的理论研究

### 论文摘要

由于射频感应耦合放电可以在低气压下产生高密度的均匀等离子体,因此它在等离子体刻蚀和薄膜沉积等工艺中有着广泛地应用。本文针对平面线圈感应耦合等离子体（TCP）,采用动力学的方法,对射频电场和功率吸收在等离子体中的空间变化特性进行理论研究。 首先我们假设TCP放电室的高度L远大于其半径R,这样可以采用一维模型描来描述射频电场在等离子体中的穿透行为,即认为等离子体位于一个宽度为L的无限大的平板中,并忽略所有的物理量对径向空间变量的依赖性。利用线性Boltzmann方程和Maxwell方程组,并假设电子的能量分布为麦克斯韦分布,本文推导出射频电场及功率吸收的一般表示式,并分别研究了电子温度及放电气压对射频电场和功率吸收特性的影响,发现射频电场的趋肤深度约为2cm。其次,我们采用二维模型来进一步考虑径向变量对射频电场穿透行为的影响,特别是研究的射频线圈的径向位置的分布产生的影响。最后,我们通过建立电子能量分布函数的动力学方程,来自洽地研究射频电场与二维TCP等离子体的相互作用过程,即自洽地确定出射频电场和电子的能量分布函数。 此外,本文还采用流体动力学模型,研究了离子与中性粒子的电荷交换碰撞效应对直流偏压鞘层厚度的影响。对于平板鞘层,结果表明随着碰撞参数的增加,鞘层厚度明显地变小。根据数值结果,本文给出了碰撞情况下的Child-Langmuir定律的拟合式。此外,对于柱形和球形靶,还研究了靶的半径对鞘层厚度的影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 等离子体源研究概况

- 1.1 背景

- 1.2 感应耦合等离子体装置结构及基本原理

- 2 以为平板线性感应耦合等离子体模拟

- 2.1 背景

- 2.2 理论模型

- 2.3 结果及讨论

- 3 二维线性及非线性动力学模型

- 3.1 背景

- 3.2 二维线性TCP理论模型及数值结果

- 3.2.1 二维线性TCP理论模型

- 3.2.2 二维线性TCP结果及分析

- 3.3 二维非线性TCP理论模型及结果分析

- 3.3.1 二维非线性TCP理论模型

- 3.3.2 二维非线性TCP数值结果及分析

- 4 一维负偏压碰撞鞘层的Child—Langmuir定律的拟和公式

- 4.1 背景

- 4.2 理论模型

- 4.3 数值结果和拟和公式

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

- 大连理工大学学位论文版权使用授权书

### 相关论文文献

- [1].自动测试系统中射频电平的修正[J]. 国外电子测量技术 2008(03)

- [2].射频电波刀在头颈外科中的应用[J]. 四川医学 2015(02)

- [3].基于嵌入式系统设计的人机交互射频电针美容仪[J]. 中国组织工程研究 2012(04)

- [4].脉冲射频治疗三叉神经痛时射频电压与疗效的关系[J]. 中国康复理论与实践 2011(11)

- [5].射频电刀和高频电刀治疗鼻部肥大增生型玫瑰痤疮的临床观察[J]. 中国美容整形外科杂志 2020(06)

- [6].射频电波刀联合低温等离子治疗阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征疗效分析[J]. 现代预防医学 2013(08)

- [7].射频电容式输液报警器的制作与应用[J]. 护士进修杂志 2015(24)

- [8].射频电针散刺治疗寻常疣41例疗效观察[J]. 现代实用医学 2019(11)

- [9].高频射频电波刀治疗慢性宫颈炎的临床研究[J]. 河北医学 2008(02)

- [10].射频电热成形术联合臭氧治疗盘源性腰痛[J]. 中国微创外科杂志 2017(07)

- [11].宽带射频电桥的设计及实现[J]. 电子器件 2020(05)

- [12].非对称波形射频电压对FAIMS的影响分析[J]. 电子科技大学学报 2012(06)

- [13].超激光疼痛治疗联合神经射频电调控治疗带状疱疹后遗神经痛的疗效及护理观察[J]. 中国医药指南 2017(34)

- [14].射频电容静电放电响应研究[J]. 军械工程学院学报 2016(06)

- [15].福州市城区射频电磁环境本底调查[J]. 海峡科学 2016(06)

- [16].环境地表γ计量率、工频电磁场和射频电场监测实验结果对比分析研究[J]. 北方环境 2012(02)

- [17].针灸针型射频电针消融小鼠皮肤肿瘤研究[J]. 时珍国医国药 2017(03)

- [18].射频电刀在治疗增生性皮肤病中的应用及护理[J]. 中国美容医学 2014(23)

- [19].射频电热成形术治疗盘源性腰痛的临床疗效[J]. 中国现代医学杂志 2016(01)

- [20].射频电导轮廓的概念及应用[J]. 电讯技术 2008(06)

- [21].新型射频电容式物位测量仪[J]. 自动化仪表 2011(10)

- [22].Micro-Plasma闪耀~(TM)离子束瘢痕治疗仪隆重上市[J]. 实用皮肤病学杂志 2011(03)

- [23].对射频电感实现PDK参数化和建模的难点处理[J]. 中国集成电路 2010(12)

- [24].国外外部射频电磁环境标准演变简析[J]. 航天标准化 2019(02)

- [25].关于射频电子设备的电磁兼容性设计的思考[J]. 科技与企业 2013(15)

- [26].IBA CYCLONE 10/5回旋加速器故障分析与体会[J]. 中国医疗设备 2014(02)

- [27].选择射频电感[J]. 今日电子 2008(11)

- [28].地铁司机室射频电磁环境的测量与模拟对比[J]. 中国铁道科学 2018(06)

- [29].基于网格法的福州市射频电磁环境调查与分析[J]. 能源与环境 2018(06)

- [30].等离子硅刻蚀及其工艺参数的多尺度优化[J]. 计算机辅助工程 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e0d7803d7af885291902ff21.html