# 建筑节能环保材料在建筑类节能评估报告中的选用浅析

金远芝

遵义市节能监测技术服务中心贵州遵义563000

摘要：随着我国建筑行业的快速发展，建筑技术水平的提高，对于建筑节能标准也随之提高，在这种形势下，也出现很多了新型节能环保材料，推动了我国建筑工程节能的发展。本文首先介绍了节能环保型建筑材料概述，对节能环保材料在建筑类节能评估报告中的选用进行了浅析。

关键词：建筑工程；环保材料节能；应用

目前，很多新型环保材料在建筑工程中提高了能源使用效率，得到了广泛推广及应用，一定程度上缓解了建筑行业能源紧缺状况，促进了国民经济建设的健康发展。随着科技的进步，将会出现更多的节能环保材料，来适应建筑节能发展的需求，较多新型节能环保材料在建筑类节能评估报告中的选用尤为重要。

一、节能环保建筑材料的概述

对于材料的选用应遵循以下原则：采用清洁生产技术，不用或少用天然资源和能源，通过化工处理技术大量使用工农业或城市固态废弃物生产的无毒害、无污染、无放射性，达到使用周期后可回收利用，有利于环境保护和人体健康的建筑材料。

1、节能环保型建筑材料特性。（1）易于安装、装饰性好、防火、防蛀、防潮、耐老化的特点；（3）能够营造适合人类生存的理想环境；（2）抑制微生物生长和繁殖，能够长期保持卫生、安全。抗菌材料制成的装饰产品，卫生、清洁，而且抗菌性时间长基本上与制品寿命同步。

2、环保型建材的应用价值特征。（1）新型墙体材料是指具有资源综合利用、保护环境、节约土地和能源等特性,不采用传统窑体和技术烧制,符合国家产业政策的建筑墙体材料。新型墙体材料包括：粉煤灰、煤矸石、页岩等烧结多孔砖、空心砖；蒸压加气混凝土砌块；混凝土多孔砖、小型空心砌块；轻质、复合、保温墙板和整体式墙板；粉煤灰掺加量≥70%(重量比)的烧结砖；国家和省鼓励发展的其他新型墙体材料，增加居住舒适感，冬天不冷、夏天不热。（2）保温砌模网格墙由保温砌块（模）和钢筋混凝土网格芯柱组合而成，施工采用专用砂浆错缝对孔砌筑，砌筑后的墙体内部行程网格空腔，空腔内配置钢筋浇筑混凝土，形成保温砌模钢筋混凝土网格墙结构。抗震、保温、隔热、隔声、防火一体化新型建筑体系。总之，节能环保型建材具有低物耗、低能耗、少污染、多功能、可循环再生利用等特征，集可持续发展、资源有效利用、环境保护、清洁生产等综合效益于一体。

二、新型节能环保材料在建筑类节能评估报告中的选用

1、保温材料。（1）复合型硅酸岩保温材料。该材料含有硅酸盐、铝以及镁等物质，是一种非金属的矿物基料，通过添加相应的辅助原料与化学添加剂，借助于新技术以及新工艺的应用制造而成。纵观我国当前建筑材料市场，这种材料是当前最为理想的一种保温材料，其导热系数相对较低、用料厚度也比较少且热损也比较小，具有无毒特性，不会对设备造成腐蚀，也不会对环境造成污染，属于一种高效保温且轻质性的材料。除此之外，相对于其他类型的保温材料而言，该材料还具有无粉尘与无刺激等特点，能够对其进行任意地裁剪，便于施工等。（2）真空隔热板。在以往建筑工程项目的建设过程中，所用的保温材料，其厚度相对比较大，易减少层和层之间的距离，出现窗洞不断加深等各种问题，为有效地这些问题，出现了一种新的保温材料，即真空隔热板，该材料自身较薄，同时所排放的CO量也较小，在其外表面裹有相应的纸质与金属外壳，在壳间形成为真空，且填充了纤维、压缩硅酸盐与泡沫塑料等，其中所填充的这种纤维为多孔。真空隔热板作为一种高效且新型的材料，在报告编制过程中选用真空隔热板。

2、节能玻璃。目前利用的节能型玻璃材料一般有光化玻璃、中空玻璃、低辐射玻璃、真空玻璃以及泡沫玻璃等。其中真空玻璃能够有效防止玻璃间出现热传导，可将气体的传导传热以及对流床热等及时消除，具有较强的隔音效果以及保温隔热效果。泡沫玻璃自身具备耐腐蚀、绝热、密度小、阻燃且导热系数小等特点，主要应用于石化、高层建筑或者冷库等项目中，这种类型的玻璃所用原材料主要为废弃玻璃或者含有一定玻璃相的某些物质，通过加入相应的添加剂等，经过粉碎与混合以后所形成的这种混合料，最后在通过退火、发泡以及溶化等方式所形成的一种多孔型的玻璃。低辐射玻璃属于镀膜玻璃，其吸热量较高，通过热量的吸收可使玻璃温度得到相应的提高，基于温差梯度，把热量传递至其他位置，以此达到节能的目的。在报告编制过程中选用物美价廉的中空玻璃。

3、节能环保墙体材料。在建筑施工过程中，墙体材料所占比重非常大，为建材的重要构成部分。目前在建筑类节能评估报告中选用的节能环保墙体材料主要有以下几种。（1）加气混凝土砌块。该材料具备较好的耐火、保温、隔音以及隔热等功效，便于施工以及加工，且造价相对低廉。这种类型的砌体所用原材料主要粉煤灰或者硅砂，按照一定比例加入相应的水泥作为胶结料，以此发泡成型，通过自然氧化、高温养护以及切割等方式所制而成。该砌体可使建筑工程建设过程中所产生的工业废弃物或者其他相关材料得到充分且有效地利用，所产生的能耗较低，不会占用过多资源，满足当前我国社会经济的可持续发展需求。此外，通过大量的实践证明，这种加气性的混凝土，不管是在隔热条件上，还是在保温抗渗与抗裂上，均满足设计需求与规定，满足环保的需求，可达到节能降耗的目的。在报告编制过程中加气混凝土砌块为首选材料。（2）模网混凝土。在市政工程、工业工程、基础工程以及民用建筑中，这种材料的应用较为广泛，该材料具有隔音、轻质、隔热、节能以及保温等各种优势，为一种开敞式的空间网架结构，主要是由折钩拉筋、蛇皮网以及加劲肋所组成。在建筑模网中，几种比较常用的模网主要包含钢筋网、钢板网以及钢丝网，其中用钢板网所制的这种混凝土，其力学性能以及灵活性能较强，尤其在耐用性与强度上所具优势更为突出。（3）混凝土空心砖。在非承重的建筑工程墙体中，这种材料的应用较为广泛。这种类型的砖所用原材料主要为水泥与砂石，基于一定比例下，添加相应的粉煤灰与水搅拌而成。在实际施工过程中，可基于所所建工程项目的特点，结合自身的实际需求，进行不同规格砖型的变换。同时也可通过轻集料或者废渣的利用制作一种轻质性的墙材，主要应用于框架填充墙或者外墙。这种类型的砖一般为多孔布局，通过各空洞的有效利用，使墙体热阻以及保温性能得到相应的提升，继而进一步使空心砖热流路线得以延长。（4）空心墙板承重墙体。该材料自身的承重性能相对较好，由添加剂、聚苯乙烯、水以及水泥通过加工后所形成的一种墙体。在应用过程中，首先应在墙体内充满相应的孔槽，接着在孔槽内进行钢筋的穿插或者混凝土的浇灌，待该项工作完成以后，才可进行混凝土的浇筑，以此使墙体内能够形成一种刚性骨架。

结束语

我国建筑事业发展较快，能源消耗飞速增加。为了实现可持续发展，必须进行建筑节能。新材料、新技术的研究与开发已经成为了建筑节能的重点工作，在项目施工前需完成节能评估工作，报告中完成建筑节能环保材料的选用，有利于实现能源节约降低能耗的目的，提升建筑在构造以及使用中的合理性以及适用性。

参考文献

[1]苟凤华，张凯.浅析建筑节能之外墙外保温技术优越于内保温技术[J].中国高新技术企业,2010.

[2]赵磊，冀峰.低碳技术在绿色建筑中的应用与构想[J].知识经济，2011.

[3]田佳峰，费祝辉.浅谈建筑工程施工新技术的应用[J].中国新技术新产品,2009.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e0d7fa2c1345f6819c29fe4f.html