# 脉冲电沉积Ni-ZrO2纳米复合镀层的制备、表征及机理研究

论文题目: 脉冲电沉积Ni-ZrO2纳米复合镀层的制备、表征及机理研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 应用化学

作者: 侯峰岩

导师: 王为

关键词: 纳米复合镀层,脉冲镀,电沉积,磨损,分散

文献来源: 天津大学

发表年度: 2005

论文摘要: 纳米复合镀层在力、光、电、热、磁等方面所表现出的优异性能使得纳米复合镀技术具有很好的发展前景。作为纳米复合镀技术的一个新兴领域,脉冲纳米复合镀技术综合了脉冲镀技术和纳米复合镀技术的优势。目前,研究纳米复合镀技术的主要方向仍是直流纳米复合镀技术,而对脉冲纳米复合镀技术的研究较少,对脉冲纳米复合镀理论及脉冲纳米复合镀层性能的了解非常有限,尚未有成熟的脉冲纳米复合镀工艺,尤其是针对脉冲纳米复合镀技术特点与脉冲纳米复合镀层性能之间的内在关联的探索还很少。这使得脉冲纳米复合镀技术所具有的潜能没有得到充分发挥。此外,在纳米复合镀过程的纳米团聚已成为纳米复合镀技术发展的瓶颈。纳米颗粒分散不佳的纳米复合镀层,其性能也得不到很大提高。本文对Ni-ZrO2脉冲纳米复合镀层的工艺及其镀层结构与性能进行了研究,旨在探索脉冲纳米复合镀技术的特点和获得优异脉冲纳米复合镀层的途径。此外,本文采用分散剂分散镀液中纳米颗粒的方法,获得了ZrO2纳米颗粒均匀分散的Ni-ZrO2复合镀液及性能优异的纳米复合镀层,旨在解决纳米颗粒在复合镀过程中的团聚问题。本文研究了ZrO2纳米颗粒与电镀镍溶液之间的相互影响。采用分散剂PEDA（Polyelectrolyte dispersant containing aromatic rings）分散镀液中ZrO2纳米颗粒,颗粒的TEM、激光粒度分析、FTIR等分析结果表明,未加分散剂的镀液中ZrO2纳米颗粒发生明显团聚,而在含有分散剂的镀液中的ZrO2纳米颗粒均匀分散,平均粒径为63nm。在此均匀分散的纳米复合镀液的基础上,制备了ZrO2纳米颗粒均匀分散的Ni-ZrO2纳米复合镀层,通过对镀层ESEM、XRD、显微硬度、析氢极化曲线的分析,结果表明,纳米颗粒具有良好分散性的Ni-ZrO2纳米复合镀层的性能得到明显提高。采用脉冲纳米复合镀技术制备了Ni-ZrO2纳米复合镀层。通过对镀层的ESEM、EDX和XRD分析,结果表明,与直流纳米复合镀相比,脉冲纳米复合镀技术具有以下优点:脉冲纳米复合镀工艺中各个独立的脉冲参数增加了调控纳米复合镀过程的手段;脉冲纳米复合镀技术可以提高镀层中ZrO2颗粒的复合量,可以使镀层的晶粒尺寸细小,镀层致密;脉冲纳米复合镀过程对镀液中的ZrO2颗粒具有选择性共沉积的作用,镀层中ZrO2分散均匀,分散性很好,ZrO2颗粒的平均尺寸在60nm左右。研究了Ni-ZrO2脉冲纳米复合镀层的硬度和耐磨性能,结合镀层磨损的ESEM分析,讨论了纯Ni镀层、直流纳米复合镀层和脉冲纳米复合镀层的磨损机理。结

论文目录:

第一章 绪论

1.1 纳米复合镀技术

1.1.1 纳米复合镀层的形成机理

1.1.2 纳米复合镀层的应用

1.1.3 纳米复合镀液

1.1.4 镀层中纳米颗粒的分散性对纳米复合镀层性能的影响

1.1.5 纳米复合镀技术的展望

1.2 脉冲镀及脉冲纳米复合镀技术

1.2.1 脉冲镀技术及发展脉冲纳米复合镀技术及其特点

1.2.2 脉冲纳米复合镀技术及其特点

1.3 本论文研究目的与研究内容

1.3.1 研究目的

1.3.2 研究内容

第二章 试验方法和装置

2.1 Ni-ZrO_2纳米复合镀液的制备

2.2 Ni-ZrO_2纳米复合镀层的制备

2.2.1 试验装置

2.2.2 复合镀层制备流程

2.3 电化学测试

2.4 Ni-ZrO_2纳米复合镀层的结构表征

2.5 Ni-ZrO_2纳米复合镀层的性能测定

第三章 ZrO_2纳米颗粒在镀液中的分散性及其对Ni-ZrO_2纳米复合镀层性能的影响

3.1 前言

3.2 实验内容与方法

3.2.1 Ni-ZrO_2复合镀液的制备

3.2.2 ZrO_2纳米颗粒在溶液中分散性的表征

3.2.3 复合镀液中ZrO_2颗粒的表面吸附

3.2.4 Ni-ZrO_2纳复合镀液的电化学曲线分析

3.2.5 Ni-ZrO_2复合镀层的制备与表征

3.3 实验结果与讨论

3.3.1 镀液中离子与纳米颗粒之间的相互作用

3.3.2 分散剂种类对镀液中ZrO_2纳米颗粒分散性的影响

3.3.3 分散剂浓度对镀液中ZrO_2纳米颗粒分散性的影响

3.3.4 分散剂在颗粒表面上的吸附行为

3.3.5 ZrO_2颗粒的分散状态对Ni-ZrO_2纳米复合镀层组织结构的影响

3.3.6 ZrO_2颗粒的分散状态对Ni-ZrO_2纳米复合镀层硬度的影响

3.3.7 ZrO_2颗粒的分散状态对Ni-ZrO_2纳米复合镀层析氢催化性能的影响

3.4 本章总结

第四章 Ni-ZrO_2脉冲纳米复合镀层的制备及结构表征

4.1 前言

4.2 实验内容与方法

4.2.1 脉冲波形及脉冲参数

4.2.2 Ni-ZrO_2脉冲纳米复合镀层的制备与结构表征

4.3 实验结果与讨论实验内容与方法

4.3.1 脉冲参数对纳米复合镀层中颗粒含量的影响

4.3.2 脉冲参数对Ni-ZrO_2纳米复合镀层结构的影响

4.3.3 脉冲参数对Ni-ZrO_2纳米复合镀层微观形貌的影响

4.3.4 电沉积方式对镀层中ZrO_2颗粒分散性的影响

4.4 本章小结

第五章 Ni-ZrO_2 脉冲纳米复合镀层的性能研究

5.1 前言

5.2 实验内容与方法

5.3 实验结果与讨论

5.3.1 电沉积方式对Ni-ZrO_2纳米复合镀层硬度的影响

5.3.2 电沉积方式对Ni-ZrO_2纳米复合镀层耐磨性能的影响

5.3.3 电沉积方式对Ni-ZrO_2纳米复合镀层腐蚀性能的影响

5.3.4 电沉积方式对Ni-ZrO_2纳米复合镀层热稳定性及抗氧化性的影响

5.4 本章小结

第六章 纳米复合镀层中固体颗粒与基质金属间的相互作用

6.1 前言

6.2 实验内容与方法

6.3 实验结果与讨论

6.3.1 XPS 分析

6.3.2 Ni-ZrO_2纳米复合镀层中颗粒与基质金属间界面相互作用机理

6.4 本章小结

第七章 全文总结

参考文献

发表论文和科研情况说明

致谢

发布时间: 2006-05-24

参考文献

- [1].纳米复合镀层的制备与性能研究[D]. 姚颖悟.天津大学2007

- [2].(Zn-Ni)-Al2O3纳米复合镀层的制备及耐蚀性能研究[D]. 郑环宇.哈尔滨工业大学2007

- [3].电泳—电沉积镍基纳米复合镀层及其性能的基础研究[D]. 田海燕.南京航空航天大学2008

相关论文

- [1].脉冲电沉积制备纳米颗粒增强金属基复合材料的研究[D]. 徐瑞东.昆明理工大学2008

- [2].(Zn-Ni)-Al2O3纳米复合镀层的制备及耐蚀性能研究[D]. 郑环宇.哈尔滨工业大学2007

- [3].超声—电沉积镍基TiN纳米复合镀层的研究[D]. 夏法锋.大连理工大学2009

- [4].Ni-P、（Ni-P）-SiC镀层的电沉积及其组织性能[D]. 邵光杰.燕山大学2002

- [5].纳米颗粒复合电刷镀镍基镀层的强化机理及其性能研究[D]. 蒋斌.重庆大学2003

- [6].电沉积Ni基复合层的应用基础研究[D]. 李卫东.武汉大学2004

- [7].电沉积Zn-Fe-SiO2复合镀层工艺、机理及应用研究[D]. 范云鹰.昆明理工大学2005

- [8].Ni-Al2O3纳米复合镀层制备及性能研究[D]. 冯秋元.大连理工大学2008

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e0df743eb8f4a5900b482463.html