# 红外双波段导引头光学系统设计

### 论文摘要

在科技以及军事领域,高性能的导弹是保证现代化作战执行任务的关键,而导引头是整个导弹的眼睛,可以完成对目标的自主搜索,识别和跟踪,并给出制导所需的信号。而光学系统在位标器的最前端,接收目标的红外辐射,并对导引头的作用距离、跟踪搜索能力都有一定的影响。因此,光学系统成像质量的好坏对整个导引头有至关重要的作用。本文根据导引头的技术指标要求,基于光学设计软件ZEMAX,设计了一种红外导引头光学系统,该系统采用卡塞格林光学系统外加校正组,可对中波3.7μm-4.8μm,长波8μm-12μm双波段同时成像,具有±2°的大视场,且在-40°-50°满足消热差要求。卡塞格林系统的主镜使用椭球面,次镜为双曲面,补偿透镜组采用三块校正镜,设计的结果为：当截止频率为11mm/lp时,MTF曲线大于0.7,全视场为0.6,且四个视场的波像差均小于0.25λ,满足设计指标要求。考虑到加工装调,以及生产成本等因素,进一步改进了系统的结构。在像差特别大的整流罩面上以及校正透镜上引入了非球面,通过非球面的使用,极大地改善了成像质量。卡塞格林系统主次镜的二次圆锥曲面均由球面镜代替,大大降低了加工装调的难度。校正透镜也由三块减少到两块,不仅节约了成本,减低了系统的重量,也使整个系统的结构更加紧凑。满足导引头光学系统在有限空间使用的要求。该改进型的系统设计结果为：当截止频率为11mm/lp时,四个视场的MTF曲线均大于等于0.7,接近衍射极限。各个视场的RMS半径分别为：63.416 u m、65.228μm、62.249μm、39.566μm。波相差小于0.038λ,均满足成像质量以及设计指标要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 导引头发展概述

- 1.2 复合制导技术的发展

- 1.3 导引头的国内外研究现状

- 1.3.1 国外研究现状

- 1.3.2 国内研究现状

- 1.4 课题的研究目的、意义和内容

- 1.4.1 研究的目的和意义

- 1.4.2 研究的内容

- 第二章 导弹导引头及红外光学系统简介

- 2.1 红外导引头的功能、分类及其组成

- 2.1.1 红外导引头的功能

- 2.1.2 红外导引头的分类

- 2.1.3 红外导引头的组成

- 2.1.4 红外导引头的各组成元件及其功能

- 2.2 红外导引头的关键技术分析

- 2.2.1 红外探测器

- 2.2.2 信息处理方法

- 2.2.3 陀螺稳定系统

- 2.3 红外光学系统简介

- 2.3.1 红外光学系统的形式

- 2.3.2 衍射光学元件的特点

- 2.4 卡塞格林光学系统及其演变过程

- 2.5 折/反射光学系统的特点

- 2.5.1 反射光学系统的特点

- 2.5.2 折射光学系统的特点

- 2.6 小结

- 第三章 光电联合变换相关器的介绍

- 3.1 联合变换相关器的发展现状及趋势

- 3.2 联合变换相关器的原理

- 3.3 傅里叶变换

- 3.4 小结

- 第四章 红外导引头光学系统设计

- 4.1 红外光学系统几个主要的外形结构参数

- 4.2 红外导引头光学系统设计

- 4.2.1 导引头光学系统的技术指标

- 4.3 红外系统光学材料的选择

- 4.3.1 红外光学材料应具备的性能

- 4.3.2 红外光学材料的特点

- 4.3.3 几种常用的红外光学材料

- 4.4 卡塞格林光学系统的初始结构设计

- 4.5 卡塞格林光学系统的优化

- 4.6 卡塞格林光学系统结构的改进

- 4.6.1 非球面的基本知识及使用指南

- 4.6.2 主次镜均为球面镜的卡塞格林系统

- 4.6.3 主次镜均为球面镜且仅有两块校正镜的改进型结构

- 4.6.4 导引头光学系统的规划

- 4.6.5 改进型光学系统的无热化性能

- 4.7 小结

- 第五章 公差分析及像质评价

- 5.1 公差分析

- 5.2 像质评价

- 5.3 小结

- 总结

- 致谢

- 参考文献

- 研究生期间以第一作者发表的论文

### 相关论文文献

- [1].同轴超紧凑型主三镜一体化光学系统的设计[J]. 激光与光电子学进展 2020(07)

- [2].镜面定位仪在折转光路光学系统中的应用研究[J]. 现代制造技术与装备 2020(03)

- [3].宽温度范围的深紫外光学系统无热化设计[J]. 光学学报 2020(17)

- [4].医用硬式内窥镜光学系统的设计[J]. 湖北第二师范学院学报 2017(08)

- [5].轻小型长波红外光学系统的设计及实现[J]. 红外与激光工程 2020(09)

- [6].温度和气压对车载光学系统成像质量的影响研究[J]. 激光与红外 2016(09)

- [7].航天光学系统的污染控制技术[J]. 航天器环境工程 2012(02)

- [8].一阶光学系统分数傅里叶变换的相空间分析[J]. 应用光学 2009(04)

- [9].大口径折反式星敏感器光学系统的光路设计[J]. 光子学报 2020(06)

- [10].光学系统焦距高精度测试方法[J]. 航天返回与遥感 2020(04)

- [11].一种实现动态点亮的光学系统[J]. 时代汽车 2020(17)

- [12].长焦距光学系统中反射光路的设计与装调[J]. 红外与激光工程 2015(05)

- [13].空间遥感测绘光学系统研究综述[J]. 中国光学 2015(05)

- [14].一种折反二次成像式长波光学系统的杂散光抑制[J]. 红外与激光工程 2013(04)

- [15].腹腔镜摄像光学系统的使用、保养和管理体会[J]. 当代护士(中旬刊) 2012(10)

- [16].头盔显示器光学系统小型化设计[J]. 光学仪器 2012(06)

- [17].变焦距光学系统在电视制导中的应用[J]. 弹箭与制导学报 2010(03)

- [18].光学系统、成像与分析[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(02)

- [19].多层嵌套掠入射光学系统研制及在轨性能评价[J]. 物理学报 2020(03)

- [20].一种紧凑型大变倍比红外三视场光学系统[J]. 科学技术创新 2020(05)

- [21].近距离激光武器光学系统特性分析[J]. 激光与红外 2018(01)

- [22].用于校准能见度仪的标准散射体定标系统中光学系统的设计（英文）[J]. 光子学报 2017(06)

- [23].一种超高利用率的背光模组光学系统方案[J]. 科技创新导报 2016(17)

- [24].混入逃逸函数的实数编码遗传算法优化光学系统[J]. 光子学报 2014(06)

- [25].振动失调下光学系统光线追迹仿真计算[J]. 光电工程 2013(04)

- [26].实现光学被动热补偿的非制冷红外双焦光学系统[J]. 激光与红外 2010(07)

- [27].成像光谱仪同心光学系统的研究[J]. 中国光学与应用光学 2009(02)

- [28].光学系统、成像与分析[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(03)

- [29].一种紧凑型三波段共孔径光学系统[J]. 科学技术创新 2020(06)

- [30].拼接式光学窗口对光学系统影响的分析方法[J]. 光学学报 2015(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e1276afc337c69f361174f12.html