# WO3多孔薄膜的制备及其光电化学性能研究

### 论文摘要

致密WO3光阳极材料存在光量子产率低、无法充分利用可见光等问题。基于此本文探索了WO3多孔薄膜的制备方法。以聚苯乙烯（PS）微球为模板,采用电泳沉积法制备了WO3多孔薄膜。采用非水溶液电沉积方法,以CdS为敏化剂对WO3多孔薄膜进行敏化改性。通过场发射扫描电镜（FESEM）、透射电镜（TEM）、X-射线衍射（XRD）、X-射线光电子能谱（XPS）及光电化学分析等手段对薄膜的形貌、化学组成及光电化学性能进行了研究。以钨粉为钨源,采用过氧钨酸法制备了WO3前躯体溶胶,结合模板法与电泳沉积法制备了WO3多孔薄膜。多孔薄膜孔道结构排列有序,孔径约为250nm；经过热处理后为单斜晶系WO3,平均晶粒尺寸约为34.6nm；PS球在煅烧过程中为WO3多孔薄膜形成了碳掺杂；多孔薄膜吸收光谱相对致密薄膜发生明显红移,禁带宽度由2.8eV降低到2.3eV。研究发现,多孔结构和碳掺杂是影响光电化学性能的主要因素。控制醇酸比为3：1、沉积时间为2min、煅烧温度为450℃时制备的多孔WO3薄膜具有最佳光电化学性能,其光电流密度为1.93mA·cm-2,约为致密薄膜的2倍。以Cd（NO3）2及单质S作为CdS的离子来源,采用非水溶液电沉积方法制备了CdS敏化WO3薄膜。与WO3多孔薄膜相比,在-2.5V沉积电位及350℃煅烧温度下制备的CdS敏化WO3薄膜吸收边缘向长波方向移动,禁带宽度降低到1.8eV；光生载流子浓度提高了一倍；在0V（vs Ag/AgCl sat.）时光电流为1.2mA·cm-2。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 3半导体材料的基本性质、结构及应用'>1.2 WO3半导体材料的基本性质、结构及应用

- 3的基本性质'>1.2.1 WO3的基本性质

- 3的结构'>1.2.2 WO3的结构

- 3纳米体材料的应用'>1.2.3 WO3纳米体材料的应用

- 3光电性能的影响因素'>1.3 WO3光电性能的影响因素

- 1.3.1 材料结构

- 1.3.2 贵金属负载

- 1.3.3 无机半导体敏化

- 1.3.4 非金属掺杂

- 3多孔薄膜的制备方法'>1.4 WO3多孔薄膜的制备方法

- 1.4.1 溶胶凝胶法

- 1.4.2 阳极氧化法

- 1.4.3 电沉积法

- 1.4.4 模板法

- 1.5 量子点敏化薄膜的制备方法

- 1.5.1 化学浴法

- 1.5.2 自组装单层法

- 1.5.3 电沉积法

- 1.6 本课题研究的目的与意义

- 第二章 实验与测试方法

- 2.1 实验仪器和设备

- 2.2 实验试剂

- 3多孔薄膜的制备'>2.3 WO3多孔薄膜的制备

- 3多孔薄膜的制备'>2.4 CdS敏化WO3多孔薄膜的制备

- 2.5 FTO导电玻璃衬底处理

- 2.6 薄膜结构表征及性能测试

- 2.6.1 晶体结构测试

- 2.6.2 薄膜表面形貌测试

- 2.6.3 高分辨透射电子显微镜分析

- 2.6.4 X-射线光电子能谱测试

- 2.6.5 紫外-可见吸收光谱测试

- 2.6.6 光电化学性能测试

- 3多孔薄膜及其光电化学性质研究'>第三章 胶晶模板法制备WO3多孔薄膜及其光电化学性质研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 PS球制备及模板形成原理

- 3多孔薄膜形成原理'>3.2.2 WO3多孔薄膜形成原理

- 3.2.3 PS球胶晶模板的制备

- 3多孔薄膜的制备'>3.2.4 WO3多孔薄膜的制备

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 表面形貌及物相组成分析

- 3.3.2 光吸收性能分析

- 3.3.3 光电化学性能检测

- 3薄膜性能的影响'>3.4 不同制备条件对WO3薄膜性能的影响

- 3.4.1 不同醇酸比对薄膜性能的影响

- 3多孔薄膜性能的影响'>3.4.2 不同煅烧温度对WO3多孔薄膜性能的影响

- 3多孔薄膜性能的影响'>3.4.3 不同沉积时间对WO3多孔薄膜性能的影响

- 3.4.4 单层多孔结构及多层结构对薄膜光电化学性能的影响

- 3.5 本章小结

- 3多孔薄膜制备及其光电化学性质研究'>第四章 CdS敏化WO3多孔薄膜制备及其光电化学性质研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 CdS薄膜制备原理

- 3多孔薄膜的制备'>4.2.2 量子点敏化WO3多孔薄膜的制备

- 3多孔薄膜的表征'>4.2.3 量子点敏化WO3多孔薄膜的表征

- 4.3 结果与讨论

- 3多孔薄膜的组成'>4.3.1 CdS敏化WO3多孔薄膜的组成

- 3多孔薄膜的形貌'>4.3.2 CdS敏化WO3多孔薄膜的形貌

- 3多孔薄膜的光学性质'>4.3.3 CdS敏化WO3多孔薄膜的光学性质

- 3多孔薄膜的光电化学性质'>4.3.4 CdS敏化WO3多孔薄膜的光电化学性质

- 4.3.5 不同脉冲沉积通断比对薄膜性能的影响

- 4.3.6 不同沉积电位对薄膜性能的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

- [1].基于气息图案法有序多孔薄膜的制备改性及应用进展[J]. 高分子通报 2011(11)

- [2].聚亚甲基-b-聚(N-异丙基丙烯酰胺)-b-聚苯乙烯三嵌段共聚物的合成及制备的有序多孔薄膜的性能[J]. 石油化工 2017(06)

- [3].气息图案法制备规整多孔薄膜的研究进展[J]. 高分子通报 2011(02)

- [4].一种自支撑的聚苯胺多孔薄膜的制备方法[J]. 现代化工 2009(S1)

- [5].溶剂交换法制备纳米纤维素多孔薄膜及其结构表征[J]. 中国造纸学报 2018(01)

- [6].TiO_2纳米多孔薄膜结构与光电化学性能相关性的研究[J]. 电镀与精饰 2016(06)

- [7].呼吸图法制备聚亚甲基-b-聚甲基丙烯酸甲酯多孔薄膜[J]. 化学学报 2011(22)

- [8].TiO_2薄膜和多孔薄膜的溶胶-凝胶法制备与表征[J]. 信息记录材料 2013(06)

- [9].常压等离子体增强化学气相沉积纳米晶TiO_2多孔薄膜的研究[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [10].聚甲基硅氧烷纳米多孔薄膜的微孔结构分析[J]. 材料研究学报 2012(01)

- [11].基于皮卡遗传算法的纳米多孔薄膜辐射特性反问题研究[J]. 中国电机工程学报 2010(23)

- [12].静态呼吸图法制备聚苯乙烯-b-聚(4-乙烯基)吡啶蜂窝状多孔薄膜[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [13].呼吸图案法制备蜂窝状有序多孔薄膜及其功能化应用[J]. 物理化学学报 2015(03)

- [14].聚硅氧烷基纳米多孔薄膜双分形结构的同步辐射小角X射线散射分析[J]. 理化检验(物理分册) 2011(03)

- [15].嵌段共聚物规整纳米多孔薄膜的制备与形貌调控[J]. 高分子学报 2015(04)

- [16].Ni-Cu多孔薄膜的制备及造孔机理[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2015(05)

- [17].氮掺杂改性TiO_2多孔薄膜光催化降解4-硝基苯酚[J]. 材料科学与工程学报 2017(06)

- [18].煅烧温度对阳极氧化WO_3多孔薄膜的形貌及光电化学性能的影响(英文)[J]. 物理化学学报 2012(04)

- [19].锐钛矿型TiO_2多孔薄膜的室温制备及其机理研究[J]. 浙江大学学报(工学版) 2008(10)

- [20].电化学法制备TiO_2多孔薄膜专利分析[J]. 中国科技信息 2018(11)

- [21].Fe掺杂TiO_2纳米多孔薄膜的制备及光学性质研究[J]. 真空与低温 2012(02)

- [22].基于双锥纳米多孔薄膜的高性能电渗微泵[J]. 微纳电子技术 2020(09)

- [23].一步法制备TiO_2/石墨烯复合多孔薄膜应用于增强光催化活性及光伏性能（英文）[J]. Chinese Journal of Catalysis 2020(08)

- [24].智能蜂窝状有序多孔薄膜：体系构建、响应性能及应用探索[J]. 物理化学学报 2019(12)

- [25].染料敏化太阳电池的实验研究[J]. 太阳能学报 2013(12)

- [26].沉积电压对电化学合成纳米ZnO多孔薄膜的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2008(01)

- [27].纯铌表面多孔Nb_2O_5薄膜的制备[J]. 石油化工应用 2010(11)

- [28].国家纳米中心自组装多孔薄膜用于高效有机小分子分离获进展[J]. 河南化工 2018(07)

- [29].气液界面胶体球刻蚀法制备二维有序多孔薄膜[J]. 化学学报 2015(09)

- [30].聚苯乙烯-co-聚(2,3,4,5,6-五氟苯乙烯)共聚物:合成及其多孔薄膜的制备[J]. 化学学报 2012(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e147505b7cf5a8cd32b6464f.html