# 潜艇大开孔补强结构研究

### 论文摘要

圆柱壳由于实际应用的要求常常需要开设各种大开孔,超出了常规设计方法的范围。由于几何尺寸、制造工艺和载荷形式的差别,理论计算圆柱壳大开孔结构的应力和应变比较困难,因此,对该结构进行系统、全面分析成为一个重要的课题。针对圆柱壳大开孔的补强计算方法、压力面积法、ASME法、有限元法以及潜艇结构设计计算方法等,分析了各种方法的异同,考证了各种方法的理论依据及由来,通过对实例大开孔结构进行计算比较,显示了其间的差异。本文针对均匀外压作用下圆柱壳大开孔,分别以围壁补强结构、围壁与加厚板组合补强结构为研究对象,采用三维有限元数值分析手段,得到了一些明确而有价值的结论。即随着开孔率的增加,开孔补强部位产生很高的应力。沿孔口边缘的弯曲应力值增加很快,并且超过了周向中面应力的10%,这时弯曲应力不应忽略不计,而应该进行单独校核。对外压作用下围壁补强结构进行三维有限元极限分析,获得结构关键部位的应变值和位移值,通过绘制载荷-位移曲线来研究开孔率和围壁与壳体厚度比对极限载荷的影响。通过研究发现:在相同加强条件下,极限载荷随着开孔率得增加而减小。孔口围壁加强对提高孔周局部极限载荷有明显效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 论文目的及其意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 圆柱壳开孔补强应力分析研究现状

- 1.2.2 开孔圆柱壳极限载荷研究现状

- 1.2.3 小结

- 1.3 论文主要研究内容

- 第二章 圆柱壳大开孔补强方法的分析比较

- 2.1 引言

- 2.2 各类开孔补强设计方法的介绍

- 2.2.1 等面积法

- 2.2.2 压力面积法

- 2.2.3 极限压力法

- 2.2.4 有限单元法

- 2.2.5 ASME 方法

- 2.2.6 潜艇结构设计计算方法

- 2.3 规范与ASME 法在实际开孔补强中的运用比较

- 2.3.1 按照规范计算

- 2.3.2 按照ASME 法计算

- 2.4 本章小结

- 第三章 圆柱壳大开孔补强结构的有限元应力分析

- 3.1 有限元法简介

- 3.1.1 有限元分析的参数化技术

- 3.1.2 ANSYS 程序和参数化设计语言－APDL

- 3.2 有限元应力分析

- 3.2.1 围壁加强的圆柱壳大开孔结构

- 3.2.1.1 分析模型

- 3.2.1.1.1 单元选取

- 3.2.1.1.2 网格划分

- 3.2.1.1.3 载荷和边界条件

- 3.2.1.2 系列模型分析

- 3.2.2 围壁与加厚板组合加强的圆柱壳大开孔结构

- 3.3 本章小结

- 第四章 圆柱壳大开孔补强结构的极限分析

- 4.1 引言

- 4.2 非线性有限元理论简介

- 4.2.1 非线性结构分析

- 4.2.2 弹塑性分析

- 4.2.3 求解方法

- 4.3 极限分析理论简介

- 4.3.1 极限分析概念

- 4.3.2 确定极限载荷的方法

- 4.3.3 确定极限载荷的准则

- 4.4 计算模型

- 4.4.1 单元选取

- 4.4.2 网格划分

- 4.4.3 有限元模型

- 4.4.4 结果对比分析

- 4.4.5 参数化分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 全文总结与研究展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 创新点

- 5.3 研究展望

- 参考文献

- 作者攻读学位期间完成的学术论文

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].船舶多专业数字化协同开孔技术与系统[J]. 船舶与海洋工程 2020(04)

- [2].压力容器开孔补强分析及各种补强方法的比较[J]. 当代化工研究 2017(05)

- [3].沉船水下开孔抽油技术的研究现状[J]. 船舶工程 2017(S1)

- [4].五点开孔放样法的应用与研究[J]. 科技创新与应用 2017(27)

- [5].独立热交换器进、出口窗开孔排数变化对流动特性的影响[J]. 中国原子能科学研究院年报 2017(00)

- [6].塞式开孔封堵技术与设备[J]. 科学技术创新 2020(02)

- [7].防堵式覆膜同步开孔插秧装置设计与试验[J]. 农业机械学报 2019(09)

- [8].端部开孔连续梁与非开孔连续梁力学性能对比分析[J]. 福建建材 2016(11)

- [9].压力容器开孔补强方法[J]. 中国新技术新产品 2015(11)

- [10].壳体开孔直径与壳体开孔处计算厚度[J]. 广东化工 2014(05)

- [11].基于ANSYS Workbench的压力容器开孔接管区的应力分析[J]. 广东化工 2012(10)

- [12].压力容器等面积开孔补强技术在两种规范中的比较[J]. 化工管理 2020(10)

- [13].海底管道带压开孔技术特点和注意事项[J]. 化工管理 2020(13)

- [14].整体环形加强开孔剪切板的稳定性分析[J]. 中国科技信息 2016(18)

- [15].在压力容器中的开孔补强结构设计[J]. 科技与企业 2014(04)

- [16].基于有限元的离心机开孔转鼓改进设计[J]. 价值工程 2015(18)

- [17].燃气管道的不停输开孔接线技术[J]. 山西建筑 2012(02)

- [18].水下管道开孔机的设计[J]. 中国机械工程 2010(03)

- [19].薄壁疲劳容器大开孔有限元分析[J]. 锅炉制造 2010(01)

- [20].钢结构住宅下承式开孔梁受力性能的初步分析[J]. 中国建材科技 2008(04)

- [21].钢结构住宅中下承式开孔梁受力性能的初步分析[J]. 山东建材 2008(04)

- [22].不停气开孔技术在天然气管线中的应用[J]. 当代化工研究 2020(18)

- [23].开孔参数对装配式开孔钢板屈曲约束支撑性能影响研究[J]. 建筑结构学报 2018(S2)

- [24].内压和复合力矩下圆筒周向开孔的强度研究[J]. 压力容器 2016(11)

- [25].集装箱船抗扭箱区域舾装开孔及加强方案[J]. 造船技术 2017(05)

- [26].钢筋混凝土开孔梁受弯承载力有限元分析探究[J]. 工程建设与设计 2016(03)

- [27].压力容器切向开孔接管区的应力研究[J]. 化学工程与装备 2016(02)

- [28].不同开孔方式对黑木耳产量及效益的影响[J]. 安徽农业科学 2016(04)

- [29].输油管道开孔封堵作业风险识别及应急处置[J]. 产业与科技论坛 2015(16)

- [30].长管道不停输开孔机设计方案分析[J]. 自动化技术与应用 2015(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e1797d9f4cf17794f4ea918d.html