# CRTS Ⅰ型板式轨道动力系数研究

### 论文摘要

无砟轨道是反复承受列车荷载和温度荷载作用的结构物,列车荷载的每次作用都将引起无砟轨道的伤损。因此,研究随机不平顺激励作用下CRTS I型板式轨道轮轨力的统计规律具有十分重要的意义。同时,研究无砟轨道各结构层的动力系数对无砟轨道的设计具有一定的现实意义。本文在收集、整理、分析国内外研究资料的基础上,应用车辆-轨道耦合动力学理论,采用车辆-轨道垂向耦合振动模型,应用有限元软件ANSYS/LS-DYNA进行数值计算,对轮轨力统计规律和轨道各结构层动力系数进行探讨。主要包括以下内容：收集了国内外无砟轨道应用现状；详细介绍了轨道不平顺和列车荷载的统计分析方法；建立车辆-轨道垂向耦合振动模型；对轮轨力进行统计分析,分析了车速和扣件刚度对轮轨力统计规律的影响；探讨了轮轨力动力系数和CRTS I型板式轨道各结构层动力系数,分析了车速和扣件刚度对轮轨力动力系数和CRTS I型板式轨道各结构层动力系数的影响。通过以上研究工作,得出在随机不平顺激励作用下,轮轨力符合正态分布规律；轮轨力的统计特征参数中,均值随车速增加变化不大,标准差随车速增加而增大,变异系数随车速增加而增大；轮轨力的统计特征参数中,均值随扣件刚度增加变化不大,标准差随扣件刚度增加而增大,变异系数随着扣件刚度增加而增大；轮轨力动力系数和轮重减载率随车速度增加而增加,随扣件刚度的增加而增加；建议轮轨力动力系数取1.65,轮重减载率取0.65；轨道各结构层的动响应值随车速增加而增加,轨道各结构层的动静响应值随扣件刚度增加而增加,轨道各结构层的动力系数至上而下逐渐衰减；轨道板动力系数建议取1.20,砂浆层动力系数建议取1.18,砼底座动力系数建议取1.16,路基面动力系数建议取1.15。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 概述

- 1.1 国内外主要无砟轨道应用现状

- 1.1.1 国外主要无砟轨道应用现状

- 1.1.2 国内主要无砟轨道应用情况

- 1.2 国内外轮轨系统动力学发展情况

- 1.2.1 国外轮轨系统动力学发展情况

- 1.2.2 国内轮轨系统动力学发展情况

- 1.3 本文研究意义与研究内容

- 1.3.1 本文研究意义

- 1.3.2 本文研究内容

- 第2章 车辆-轨道垂向耦合振动模型

- 2.1 研究方法及计算流程

- 2.2 车辆-轨道垂向耦合振动力学模型

- 2.2.1 车辆力学模型

- 2.2.2 CRTSⅠ型板式轨道力学模型

- 2.2.3 车辆-轨道垂向耦合振动模型参数的选取

- 2.2.4 轮轨接触关系

- 2.3 本文采用的不平顺激励模型

- 2.4 车辆-轨道垂向耦合模型的有限元求解方法

- 2.5 本章小结

- 第3章 轮轨力统计分析

- 3.1 列车荷载统计与疲劳检算轮重分析方法

- 3.2 轮轨力统计分析结果

- 3.3 车速对轮轨力的影响

- 3.4 扣件刚度对轮轨力影响

- 3.5 本章小结

- 第4章 轨道结构各结构层的动力系数

- 4.1 轨道各结构层动力系数计算方法

- 4.2 不同车速下轨道各结构层动力系数研究

- 4.3 不同扣件刚度下轨道各结构层动力系数研究

- 4.4 本章小结

- 结论与展望

- 本文的主要工作及结论

- 有待进一步研究的问题

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].CRTSⅢ型轨道板智能制造技术[J]. 城市建筑 2019(23)

- [2].高速铁路CRTSⅠ型双块式无砟轨道精确快速铺设技术[J]. 工程建设与设计 2020(03)

- [3].CRTS Ⅲ型轨道板平整度检测方法对比研究[J]. 高速铁路技术 2020(01)

- [4].高速铁路CRTSⅢ型板式无砟轨道自密实混凝土研究[J]. 绿色环保建材 2020(02)

- [5].CRTS Ⅲ型板式无砟轨道施工易发质量问题及对策[J]. 交通世界 2020(Z2)

- [6].CRTS Ⅲ型板式无砟轨道自密实混凝土层间离缝原因分析及预防措施[J]. 江西建材 2020(04)

- [7].CRTSⅢ型无砟轨道自密实混凝土工艺性试验研究[J]. 山西建筑 2020(09)

- [8].CRTSⅢ型轨道板预制场规划与设计[J]. 工程质量 2020(04)

- [9].CRTSⅢ型轨道板智能养护技术[J]. 科技与创新 2020(09)

- [10].高速铁路斜拉桥CRTSⅢ型无砟轨道施工技术研究[J]. 铁道建筑技术 2020(03)

- [11].CRTSⅢ型板自密实混凝土配制及施工关键技术研究[J]. 混凝土与水泥制品 2020(02)

- [12].CRTSⅢ型板式无砟轨道自密实混凝土灌注关键工装及工艺探讨[J]. 价值工程 2020(16)

- [13].商合杭高铁CRTSⅢ型板式无砟轨道用自密实混凝土性能研究[J]. 国防交通工程与技术 2020(04)

- [14].CRTSⅢ型板式无砟轨道自密实混凝土施工质量控制[J]. 铁道建筑 2020(08)

- [15].基于应变模态的CRTS Ⅱ型板式无砟轨道砂浆层脱空识别[J]. 北京交通大学学报 2020(04)

- [16].高速铁路CRTS Ⅲ型板式无砟轨道施工[J]. 中国高新科技 2020(16)

- [17].CRTSⅡ型板式无砟轨道基础变形重点区段监测技术研究[J]. 中国铁路 2019(11)

- [18].CRTSⅢ型轨道板的预制及铺设[J]. 山西建筑 2017(01)

- [19].高速铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道纠偏技术研究[J]. 铁道勘察 2017(01)

- [20].先张法预制CRTSⅢ型轨道板技术研究[J]. 铁道建筑技术 2017(01)

- [21].浅谈CRTS Ⅰ型双块式无砟轨道轨排精调技术[J]. 建材与装饰 2017(06)

- [22].浅谈山区高速铁路CRTS-Ⅰ型双块式无砟轨道施工技术[J]. 四川水力发电 2017(02)

- [23].CRTSⅡ型无砟轨道结构抬升设备方案设计[J]. 中国铁路 2017(04)

- [24].地震作用下桥梁-CRTSⅡ型无砟轨道相互作用规律[J]. 铁道科学与工程学报 2017(04)

- [25].寒冷地区CRTSⅢ型先张法轨道板制造技术[J]. 山西建筑 2016(04)

- [26].高速铁路CRTS Ⅱ型板式无砟轨道施工技术[J]. 建筑技术开发 2016(01)

- [27].不锯轨更换桥上CRTS Ⅰ型轨道板研究与实践[J]. 铁道工程学报 2016(03)

- [28].CRTS系列无砟轨道构造特点与优缺点[J]. 山东工业技术 2016(11)

- [29].CRTSⅢ型板充填层自密实混凝土施工质量控制研究[J]. 铁道建筑技术 2016(09)

- [30].CRTSⅢ型板式无砟轨道结构及造价分析[J]. 铁路工程造价管理 2015(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e197a3cf4b3a07bbac6365d2.html