# 电梯门机系统的实验研究和性能分析

### 论文摘要

“电梯门机系统运行状态在线监控与预警保护系统研究”是国家“十一五”支撑计划课题（子）专题（2006BAK02B04-0401）,本文的研究内容是该课题的一部分。据统计,电梯的绝大部分事故都出在门系统上,所以研究电梯门机性能和智能维护显的尤为重要。本文主要是研究门机的性能,为课题的后续研究打下基础。本文首先介绍了电梯门系统的主要类型,门的结构型式、传动装置,门锁和门的保护装置等,为后续章节研究门机系统奠定了基础。建立门机性能分析实验平台,确定门机控制器和PC机之间通讯的技术方案,在仔细分析了CAN总线通讯协议的基础上,设计了CAN通讯的两个结点,TMS320LF2407的CAN控制器模块和PC端的NI PCI-CAN通讯卡（采用philips的独立CAN控制器SJA1000）。在详细研究了CAN控制器SJA1000的位定时方法后,完成了总线波特率的设定,并使用LabVIEW开发环境编写采集程序,获得门机的编码器脉冲数和电机的电流信号。研究永磁同步电机的SVPWM控制算法,使用Matlab/simulink仿真工具箱,建立其仿真模型,进行仿真试验研究。更进一步,在研究了电梯门结构的动力学和运动学基础上,考虑了门运行速度曲线的情况下,建立门机系统的仿真模型,其仿真结果和实验平台实测的数据基本一致,验证了仿真模型的正确性,并具有较好的动态特性。在对门机控制系统进行理论研究之后,利用实验平台对门系统性能进行实验研究。由于门机系统的摩擦力和摩擦系数是反映门机性能的重要指标,所以本文利用实验平台采集的数据计算了门系统的摩擦力和摩擦系数。首先建立了电梯门机系统的动力学模型,通过模型计算的加速度和传感器实测的加速度进行比较获得误差函数,对其优化查找最小值,与最小值对应的未知量为门的倾角力和摩擦力,进而计算出反应门机性能指标的系统摩擦系数。另外,在增加门系统摩擦力和门强迫关门装置失效的情况下分别进行实验,研究了反应门机性能的特征量,为研究电梯门机性能和系统智能维护打下基础。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的研究背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 课题来源及本文的研究内容

- 第二章 电梯门机系统简介

- 2.1 门的结构型式

- 2.2 门的传动装置

- 2.3 门的安全保护装置

- 2.4 本章小结

- 第三章 电梯门机系统性能分析实验平台

- 3.1 电梯门机系统性能分析实验平台简介

- 3.2 门机控制器与上位PC 机通讯的方法研究

- 3.2.1 门机控制器与PC 机通讯的技术方案

- 3.2.2 CAN 通讯协议的基本原理

- 3.2.3 CAN 通讯结点的设计

- 3.3 CAN 通讯波特率的设置

- 3.3.1 CAN 通讯PC 端位定时方法研究

- 3.3.2 CAN 控制器波特率的确定

- 3.4 CAN 通讯程序的设计和实现

- 3.4.1 CAN 总线的配置

- 3.4.2 向门机控制器发送指令

- 3.4.3 向CAN 网络读数据

- 3.4.4 数据的处理

- 3.4.5 数据的保存和分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 电梯门机系统的仿真研究

- 4.1 MATLAB 仿真工具箱简介

- 4.2 永磁同步电机矢量控制原理

- 4.3 永磁同步电机矢量控制仿真模块的建立

- 4.3.1 永磁同步电机的数学模型及其仿真模块

- 4.3.2 坐标变化模块

- 4.3.3 SVPWM 算法模块

- 4.4 电梯门机速度曲线的建立

- 4.4.1 门机运行曲线的分段实现

- 4.4.2 S 曲线加减速过程讨论

- 4.4.3 电梯开门速度曲线图

- 4.5 电梯门结构仿真模块的建立

- 4.6 仿真研究

- 4.6.1 永磁同步电机矢量控制仿真研究

- 4.6.2 电梯门系统控制仿真研究

- 4.7 本章小结

- 第五章 电梯门机系统的实验研究和摩擦系数的计算

- 5.1 电梯门系统摩擦系数计算的意义

- 5.2 电梯门系统的动力学模型

- 5.3 电梯门运动加速度曲线的测量

- 5.3.1 EVA-625 简介

- 5.3.2 电梯门运动加速度曲线

- 5.4 电梯门摩擦力和摩擦系数的计算

- 5.4.1 电梯门摩擦力计算的方法

- 5.4.2 电梯门摩擦系数的计算

- 5.5 实验研究

- 5.5.1 增加门系统摩擦力的研究

- 5.5.2 强迫关门装置失效研究

- 5.6 本章小结

- 第六章 全文总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 研究展望

- 参考文献

- 附录

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].大跨度、超高双向门机快速安装工艺解析[J]. 中国新技术新产品 2020(17)

- [2].某码头门机轨道断裂检测[J]. 港工技术 2016(S1)

- [3].黄河海勃湾水利枢纽门机轨道设计方案比选研究[J]. 水电与新能源 2020(06)

- [4].施工门机合理布置的实施[J]. 红水河 2013(06)

- [5].码头门机整机搬迁方案分析[J]. 工程建设与设计 2019(08)

- [6].浅谈点检在港口门机设备中的应用[J]. 海峡科学 2014(12)

- [7].门机陆地整机回转移位技术[J]. 港口装卸 2012(02)

- [8].《门机操作工》课程教学做一体化教学模式的探究[J]. 现代职业教育 2015(28)

- [9].16t带斗门机料斗给料系统的技术改造[J]. 港口科技 2012(06)

- [10].港口门机“山”字形吊钩螺杆断裂原因分析[J]. 理化检验(物理分册) 2017(06)

- [11].屏蔽门门机系统的简要分析[J]. 科技经济导刊 2016(10)

- [12].港口门机回转支承装置的故障分析及预防对策[J]. 科技与创新 2015(05)

- [13].门机壳零件加工工艺研究[J]. 机床与液压 2015(20)

- [14].浅谈门机起升钢丝绳磨损问题及改进措施[J]. 机电信息 2013(03)

- [15].台达门机专用变频器应用[J]. 变频器世界 2008(11)

- [16].条件受限区双向门机安装浅析[J]. 水利水电施工 2018(04)

- [17].门机转柱压弯变形分析与矫正[J]. 工业控制计算机 2017(07)

- [18].新疆恰海水库双向门机夹轨器原理分析及改造[J]. 中国水能及电气化 2017(08)

- [19].洪口大坝施工门机安装与拆除及重物吊装的对策和技巧[J]. 水利科技 2012(02)

- [20].门机铁矿石作业经济操作法[J]. 港口装卸 2010(06)

- [21].浅谈某贯流式水电站施工门机的布置[J]. 小水电 2010(01)

- [22].水电站大型门机回转吊结构型式比较及稳定性解决方案[J]. 四川水力发电 2010(02)

- [23].溪洛渡水电站右岸进水口双向门机安装与试验[J]. 云南水力发电 2017(05)

- [24].藏木水电站1600kN/320kN坝顶双向门机安装[J]. 四川建筑 2016(03)

- [25].挖掘提高门机装卸效率措施[J]. 中国水运(下半月) 2013(06)

- [26].转柱式门机回转下支承轴承更换工艺及施工组织[J]. 港口装卸 2011(01)

- [27].海西重机再接邮轮巨头门机订单[J]. 船舶物资与市场 2019(05)

- [28].全球水电站起重容量最大门机问世[J]. 云南水力发电 2019(S1)

- [29].向家坝4000kN/1250kN双向门机门架制造工艺技术[J]. 水利水电施工 2016(02)

- [30].溪洛渡水电站8000kN/160kN双向门机门架制造关键技术[J]. 水利水电施工 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e19a75d55ebb04f071044154.html