# 基于Petri网的可重构制造系统建模和调度研究

### 论文摘要

可重构制造是众多先进生产制造模式中的一种,它以快速的应变能力、较低的生产费用和重构费用,为广大学者和企业所认可。现代企业生产中,订单任务的频繁变化、新的生产线的建造和改进,要求企业做出及时的应变和调整。因此研究可重构制造的建模技术和调度问题,对指导企业规划具有重要的意义。论文针对可重构制造车间的建模问题,研究了可重构车间系统分解、功能集成、设备重构、模块化设计,组件化结构的特点,通过对车间资源的分类及描述,提出了将可重构车间的制造资源抽象为普通模块,可移动模块和可变结构模块的思想,讨论了模块的具体功能划分,引入Petri建模方法,建立了可重构制造车间的的ESPN模型和GSPN模型,运用ESPN的分析方法,获得可重构车间模型中的瓶颈工位加工时间、可移动设备台数、Rump-up时间及混流比对稳定概率和生产率的影响,通过对两种可重构车间模型的性能分析,表明基于ESPN的重构车间模型具有真实性和稳定性好的特点,为可重构制造企业的规划和生产线改造提供参考依据。研究了重构车间的生产工艺过程,根据实际可重构装配线的物理布局和各加工工序的特点,将装配线按次序抽象为具有不同工艺特征工序,对于每一道工序及其加工设备采用ESPN基本建模模块进行形式化的表示得到系统子网,在分析调度任务、目标函数、以及相关约束条件的基础上,建立了可重构制造车间调度ESPN模型。采用遗传算法思想,设计了染色体编码以及选择、交叉、变异等遗传操作算子,编制了基于ESPN的重构车间的遗传调度算法,对某电机制造企业的生产过程进行了仿真调度实验,获得了良好的调度结果,验证了算法的有效性和可行性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 先进制造系统发展现状

- 1.2 可重构建模和调度研究现状

- 1.2.1 基于Petri网的可重构建模和调度研究现状

- 1.2.2 可重构建模和调度研究存在的问题

- 1.3 研究背景及意义

- 1.3.1 研究背景

- 1.3.2 研究意义

- 1.4 本文的研究内容

- 2 可重构制造及基于PETRI网的实现方法

- 2.1 可重构制造系统概念

- 2.1.1 可重构制造系统的定义

- 2.1.2 可重构制造系统的分类

- 2.1.3 可重构制造系统的特点

- 2.2 PETRI网定义及类型

- 2.2.1 Petri网定义

- 2.2.2 Petri网类型

- 2.2.3 Petri网特点

- 2.3 PETRI网应用

- 2.3.1 Petri网一般应用

- 2.3.2 Petri网在可重构制造中的应用

- 2.4 本章小结

- 3 可重构制造车间建模及性能分析

- 3.1 可重构车间特点及组成

- 3.1.1 可重构车间特点

- 3.1.2 可重构车间组成

- 3.2 基于ESPN的重构车间建模

- 3.2.1 资源子网描述

- 3.2.2 建模方法

- 3.2.3 重构车间模型建立

- 3.3 ESPN车间模型的性能分析

- 3.3.1 ESPN性能分析方法

- 3.3.2 ESPN性能分析步骤

- 3.4 ESPN车间模型性能分析结果

- 3.4.1 基于行为表达式的计算

- 3.4.2 ESPN系统性能分析结果

- 3.5 基于GSPN的重构车间建模及性能分析

- 3.5.1 GSPN模型建立

- 3.5.2 GSPN性能分析

- 3.6 ESPN和GSPN性能分析结果比较

- 3.7 本章小结

- 4 基于ESPN的可重构车间调度研究

- 4.1 车间调度定义及研究内容

- 4.1.1 车间调度定义

- 4.1.2 车间调度处理机

- 4.1.3 车间调度任务

- 4.2 基于ESPN调度模型设计

- 4.2.1 可重构车间调度ESPN建模方法

- 4.2.2 调度模型基本模块

- 4.2.3 调度模型建立

- 4.3 基于ESPN可重构调度算法

- 4.3.1 遗传算法定义、特点及步骤

- 4.3.2 基于遗传算法的ESPN可重构调度算法设计

- 4.3.3 调度算法特点

- 4.3.4 调度算法参数定义

- 4.4 调度算法实例实现及结果分析

- 4.4.1 问题描述

- 4.4.2 适应度函数

- 4.4.3 调度实例模型

- 4.4.4 计算结果及分析

- 4.5 本章小结

- 5 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表论文及参与项目

### 相关论文文献

- [1].基于Ⅰ型同步结构分解的微电网Petri模型[J]. 控制工程 2019(12)

- [2].基于Petri网的银行贷款建模与分析[J]. 怀化学院学报 2019(11)

- [3].基于Petri网的离散事件系统初始资源优化配置[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [4].基于随机Petri网的井下连续运输系统可靠性研究[J]. 煤矿机械 2020(05)

- [5].基于Petri网的量子通信协议建模[J]. 电子技术与软件工程 2020(09)

- [6].基于Petri网诊断器的离散事件系统模式故障的在线诊断[J]. 控制理论与应用 2020(07)

- [7].基于多层模糊Petri网的跨区域电网安全态势自动预测方法研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(07)

- [8].基于Petri网的柔性制造系统混惑检测与控制[J]. 计算机应用研究 2016(12)

- [9].模糊故障Petri网在飞机电源系统故障诊断中研究[J]. 装备制造技术 2016(11)

- [10].模糊Petri网在油田开发设计领域的应用研究[J]. 计算技术与自动化 2016(04)

- [11].基于加权模糊Petri网的无人机自主任务推理决策研究[J]. 西北工业大学学报 2016(06)

- [12].基于事件链及广义随机Petri网的洪涝灾害案例分析[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 2017(02)

- [13].基于扩展Petri网的飞机装配系统设备调度方法[J]. 航空制造技术 2017(10)

- [14].基于时序信息的模糊Petri网电网故障诊断方法[J]. 电工技术学报 2017(14)

- [15].基于Petri网的导弹海上补给指挥流程优化分析[J]. 舰船电子工程 2017(07)

- [16].基于Petri网的网络空间作战指挥机构运行流程分析[J]. 装甲兵工程学院学报 2017(04)

- [17].一种基于广义随机Petri网的医院门诊流程的建模方法与其性能分析[J]. 电子技术 2017(08)

- [18].一种基于模糊Petri网的知识元语义集成方法[J]. 情报理论与实践 2017(09)

- [19].基于模糊Petri网的卸船机故障诊断专家系统[J]. 起重运输机械 2015(12)

- [20].基于层次着色Petri网的网构软件性能建模与仿真分析方法[J]. 小型微型计算机系统 2016(04)

- [21].基于随机Petri网的广州市地铁机电安装合同变更流程仿真与优化[J]. 建筑监督检测与造价 2015(06)

- [22].基于Petri网的终端区冲突避免方法研究[J]. 舰船电子工程 2015(03)

- [23].基于时间Petri网的渗透测试攻击模型研究[J]. 北京理工大学学报 2015(01)

- [24].基于模糊Petri网的门式起重机故障诊断专家系统研究[J]. 机械管理开发 2015(03)

- [25].基于广义随机Petri网的旅游供应链建模[J]. 物流技术 2015(15)

- [26].基于共享子网合成Petri网的协同虚拟维修系统[J]. 中国修船 2015(05)

- [27].基于Petri网的舰载机出库调度建模方法[J]. 火力与指挥控制 2015(09)

- [28].一类Petri网可达标识数的有效计算方法[J]. 西安工程大学学报 2015(05)

- [29].基于Petri网的液压马达故障诊断[J]. 机械研究与应用 2013(05)

- [30].基于Petri网理论的核电站主给水系统建模及其可靠性分析[J]. 热力发电 2013(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e1a432f1b0cb24a07105b9de.html