# 环氧苯乙烷的催化加成及其产物的手性拆分

### 论文摘要

在利用环氧化合物的开环加成合成β-取代物方面已有较多的研究,但在催化剂和催化反应的方法上按绿色化学的要求尚需进一步提高。基于2-苯基-2-烷氧基乙醇在香料和药物合成中具有潜在的用途,且目前国内已有规模化的环氧苯乙烷生产,本文拟对环氧苯乙烷的催化开环加成反应作新的探讨,并研究了加成产物的转化和手性拆分。 1 研究出用D-72型磺酸树脂催化环氧苯乙烷与甲醇、乙醇、丙醇、异丙醇、正丁醇发生开环加成反应,合成出了五种有手性碳原子的2-苯基-2-烷氧基乙醇,并通过红外光谱、质谱,核磁共振谱确证了系列物的结构。考察了反应条件,催化剂用量,反应物的结构等因素对反应的影响。反应的转化率高达95%以上,选择性达85%以上。反应中醇既是反应物又是溶剂,不需加入新的溶剂,便于产物的提纯和分离。固体催化剂D-72型磺酸树脂的催化活性高,稳定性好,可回收重复使用,不污染环境。整个合成过程条件温和,操作简单,对环境友好,是一条理想的绿色合成路线。另外,还考察了环氧苯乙烷与水,氨的开环加成合成苯乙二醇和2-苯基-2-氨基乙醇的反应。 2 选择用高锰酸钾作反应的氧化剂,在碱性条件下,可选择氧化2-苯基-2-烷氧基乙醇,得到2-苯基-2-烷氧基乙酸五种有手性征的化合物。产物的结构用红外光谱、气-质联用色谱进行了表征。考察了不同醇以及反应底物、KMnO4、NaOH的配比对氧化反应的影响。 3 用气相色谱法在全甲基β-环糊精手性固定相上直接拆分环氧苯乙烷及其加成产物苯乙二醇、2-苯基-2-烷氧基乙醇。环氧苯乙烷、苯乙二醇、2-苯基-2-甲氧基乙醇、2-苯基-2-异丙氧基乙醇四种对映体获得了基线拆分。考察了温度等条件对分离度的影响,并计算出

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 环氧化合物开环在有机合成中的应用

- 1.1 β-取代醇的合成

- 1.2 含磷化合物的合成

- 1.3 γ-内酯的合成

- 1.4 喹喔啉衍生物的合成

- 1.5 吲哚衍生物的合成

- 1.6 哌啶生物碱的合成

- 1.7 吡唑衍生物的合成

- 1.8 天然产物的合成

- 1.9 其他应用

- 第二章 （±）2-苯基-2-烷氧基乙醇的合成及合成产物的氧化

- 2.1.前言

- 2.2 实验

- 2.3 结果与讨论

- 2.4 小结

- 第三章 环氧苯乙烷与水及氨的加成反应

- 3.1.前言

- 3.2 实验

- 3.3 结果与讨论

- 3.5 小结

- 第四章 气相色谱法拆分环氧苯乙烷及其加成产物

- 4.1.前言

- 4.2.实验

- 4.3 结果与讨论

- 4.4 小结

- 参考文献

- 附录

- 硕士期间发表的相关论文

- 致谢

- 湖南师范大学学位论文原创性声明

### 相关论文文献

- [1].复合增韧技术在环氧浇注料中的应用[J]. 粘接 2020(07)

- [2].环氧磨石地面施工工艺及应用探讨[J]. 工程建设与设计 2020(16)

- [3].环氧虫啶-二甲基-β-环糊精包合物的制备及表征[J]. 农药 2016(05)

- [4].浅析环氧材料的耐水性和耐湿热性[J]. 科技视界 2015(01)

- [5].环氧液晶作为改性材料的研究进展[J]. 科技经济导刊 2020(23)

- [6].自主创制农药环氧虫啉将在我国首获登记[J]. 农药市场信息 2017(16)

- [7].高效液相色谱法检测环氧虫啶在柑橘及土壤中的残留[J]. 农药学学报 2016(03)

- [8].25%环氧虫啶可湿性粉剂防治稻飞虱田间药效试验[J]. 广西植保 2015(01)

- [9].环氧啉10%可湿性粉剂的液相色谱分析方法[J]. 精细化工中间体 2012(06)

- [10].环氧材料在水利工程中的应用[J]. 红水河 2010(01)

- [11].电子厂房超大面积环氧地坪薄涂法施工研究[J]. 住宅与房地产 2020(12)

- [12].和邦生物投1.8亿人民币建环氧虫啉项目[J]. 农药市场信息 2016(16)

- [13].环氧琥珀酸及其衍生物研究进展[J]. 大庆师范学院学报 2014(03)

- [14].锶黄环氧有机硅耐热漆生产中假稠的探讨[J]. 上海涂料 2011(07)

- [15].环氧防锈漆的施工方法[J]. 表面工程资讯 2011(04)

- [16].紫外光固化环氧聚硅氧烷树脂的制备与性能[J]. 精细化工 2020(07)

- [17].一种新型低羟基含磷环氧的合成及性能研究[J]. 覆铜板资讯 2019(01)

- [18].环氧丁羟型聚氨酯弹性体的制备与性能[J]. 高分子学报 2017(08)

- [19].25%环氧虫啶可湿性粉剂对绿盲蝽的防治效果及对天敌的安全性评价[J]. 农药 2016(06)

- [20].微特电机环氧浇注的模具设计及其改进[J]. 模具技术 2015(05)

- [21].环氧虫啉的晶体结构及其杀虫活性[J]. 武汉工程大学学报 2013(12)

- [22].电磁斥力机构中固定线圈的环氧材料的失效分析与改进措施[J]. 电工技术学报 2020(21)

- [23].环氧虫啶高效液相色谱分析[J]. 农药 2014(04)

- [24].环氧材料在水利工程中的施工要求[J]. 才智 2010(34)

- [25].红外光谱法研究运行23年大电机定子绝缘中环氧的老化机理[J]. 电工技术学报 2008(03)

- [26].环氧已烷灭菌的安全隐患及对策[J]. 护士进修杂志 2008(07)

- [27].锰卟啉仿生催化制备1,2-环氧丁烷[J]. 现代化工 2019(12)

- [28].水下修补环氧混凝土配合比试验研究[J]. 东北水利水电 2019(08)

- [29].大面积环氧混凝土施工技术[J]. 西北水电 2018(03)

- [30].环氧-聚醚端基改性硅油合成与工艺研究[J]. 化工新型材料 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e1a5d3088552100cb9865c33.html