# 分段进水多级生物膜反应器脱氮效能与动力学模型仿真研究

### 论文摘要

针对部分城镇污水处理厂进水碳氮比较低,反硝化碳源不足和碳源有效利用率低,脱氮效果不理想等问题,以研发城镇污水高效脱氮工艺为目标,开发出分段进水多级生物膜反应器。通过分点进水数量、容积分配和流量分配等进水方式对脱氮效能的影响研究,确定了多级生物膜反应器较佳的分段进水方式,提高了碳源的利用率。在此基础上,对影响多级生物膜反应器同时硝化反硝化脱氮的关键因素:溶解氧（DO）、负荷、碱度及温度等进行了系统研究,得出了系统高效脱氮的关键参数。同时,建立了分段进水多级生物膜反应器同时硝化反硝化动力学模型,并采用Java软件进行了编程仿真。应用该模型的计算机仿真,可根据不同进水水质和处理目标,确定反应器级数,分段进水流量分配比及关键设计参数,为反应器的科学优化设计提供了强有力的理论依据。研究得出如下主要研究结论:①反应器填料筛选试验表明:在相同试验条件下,采用悬浮填料和半软性组合填料的反应器总氮去除率分别为70%和69.4%,填料种类对反应器脱氮效果无显著影响,工程中建议采用防堵性能较好的半软性组合填料。②分段进水方式研究表明:分点进水数量、容积分配和流量分配对反应器脱氮效能影响显著。在水温为25℃、溶解氧为5mg/L、挂膜密度为30%、有机负荷为1.2kgCOD/m3.d和氮负荷为0.22kgTN/m3.d的条件下,采用第1、3、6级分段进水和2:2:1的流量分配方式时,可使COD、NH4+-N和TN分别为205mg/L、32.5mg/L和36.8mg/L的城镇污水,出水COD、NH4+-N和TN分别为38mg/L、1.5mg/L和11.1mg/L,去除率分别为80%、95.3%和69.2%,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类排放标准。③脱氮效能影响因素研究表明:DO、负荷、碱度及温度对反应器脱氮效能影响显著。当水温为15～20℃时,负荷由0.5kgCOD/m3.d和0.14kgTN/m3.d增加至1.5kgCOD/m3.d和0.38kgTN/m3.d时,硝化速率和反硝化速率分别由4.7gN/m3.h和3.9gN/m3.h,增加至11.8gN/m3.h和8.8gN/m3.h;同时硝化反硝化过程使系统碱度得到及时补充,使反应器中碱度保持在较高的水平,有利于反应器脱氮。水温≥15℃时,温度对同时硝化反硝化脱氮效果影响较小;当水温≤15℃时,硝化速率受温度的影响较显著,温度由15℃降低至5℃时,硝化速率由10.8gN/m3.h下降至6.2gN/m3.h,下降43%,反硝化速率由7.3gN/m3.h下降至4.4gN/m3.h,下降40%。④在试验基础上,建立了分段进水多级生物膜反应器同时硝化反硝化动力学模型:⑤同时硝化反硝化模型的计算机仿真研究表明:为了使COD、NH4+-N和TN分别为300mg/L、50mg/L和60mg/L的城镇污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类排放标准,分段进水多级生物膜反应器最佳的反应器级数应为8级,各级的进水流量分配百分比分别为35%、15%、10%、15%、10%、10%、10%和0%,所需的水力停留时间≥7h。上述研究结果为分段进水多级生物膜反应器的工程应用提供了科学依据,为城镇污水处理提供了新途径,具有重要的理论意义及实用价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 概述

- 1.2.1 硝化作用

- 1.2.2 反硝化作用

- 1.2.3 存在的问题

- 1.3 同时硝化反硝化脱氮

- 1.3.1 同时硝化反硝化机理

- 1.3.2 同时硝化反硝化的影响因素

- 1.3.3 生物膜法同时硝化反硝化研究进展

- 1.4 生物脱氮的研究进展

- 1.4.1 短程硝化反硝化

- 1.4.2 厌氧氨氧化

- 1.4.3 全程自养脱氮

- 1.5 分段进水生物脱氮

- 1.5.1 分段进水工艺原理及特点

- 1.5.2 分段进水脱氮研究现状

- 1.6 问题的提出、研究目的及内容

- 1.6.1 问题的提出及研究目的

- 1.6.2 研究的主要内容

- 2 试验材料及方法

- 2.1 试验材料

- 2.1.1 试验装置

- 2.1.2 试验填料

- 2.2 研究及测试方法

- 2.2.1 研究方法

- 2.2.2 分析方法及测试仪器

- 3 填料及分段进水方式对多级生物膜反应器脱氮效能影响研究

- 3.1 试验装置及方法

- 3.1.1 试验装置

- 3.1.2 试验水质

- 3.1.3 研究方法

- 3.2 填料对反应器脱氮效能影响研究

- 3.3 分段进水方式对多级生物膜反应器脱氮效能影响研究

- 3.3.1 分段进水数量对反应器脱氮效能影响研究

- 3.3.2 容积分配对反应器脱氮效能影响研究

- 3.3.3 流量分配对反应器脱氮效能影响研究

- 3.3.4 多级生物膜反应器较佳分段进水方式及处理效能

- 3.4 本章小结

- 4 分段进水多级生物膜反应器脱氮效能影响因素研究

- 4.1 试验装置及研究方法

- 4.1.1 试验装置

- 4.1.2 试验水质

- 4.1.3 研究方法

- 4.2 试验结果及分析

- 4.2.1 溶解氧对反应器脱氮效能影响研究

- 4.2.2 负荷对反应器脱氮效能影响研究

- 4.2.3 碱度对反应器脱氮效能影响研究

- 4.2.4 温度对反应器脱氮效能影响研究

- 4.2.5 外加碳源对反应器脱氮效能影响研究

- 4.3 本章小结

- 5 分段进水多级生物膜反应器动力学模型及仿真研究

- 5.1 基本动力学方程

- 5.1.1 有机物去除动力学方程

- 5.1.2 硝化/反硝化动力学方程

- 5.2 普通废水动力学模型

- 5.2.1 有机物去除动力学模型

- 5.2.2 同时硝化反硝化动力学模型

- 5.3 分段进水多级生物膜反应器动力学模型的建立

- 5.4 分段进水多级生物膜反应器动力学参数的确定

- 5.4.1 有机物去除动力学参数的确定

- 5.4.2 同时硝化反硝化动力学参数的确定

- 5.5 模型验证

- 5.6 动力学模型仿真及应用

- 5.6.1 动力学模型仿真

- 5.6.2 动力学模型仿真的应用

- 5.7 本章小结

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].一体化复合式生物膜反应器处理生活污水的效果[J]. 江苏农业科学 2013(10)

- [2].曝气生物膜反应器处理受污染河道水体实验研究[J]. 水处理技术 2020(10)

- [3].螺旋载体式厌氧生物膜反应器的除铬性能与机理研究[J]. 环境污染与防治 2018(05)

- [4].多级生物膜反应器对煤气化废水的处理[J]. 环境工程学报 2017(05)

- [5].塔式生物膜反应器在化工废水处理中的工程应用[J]. 工业用水与废水 2015(01)

- [6].一体化生物膜反应器处理车站生活污水的中试研究[J]. 铁路节能环保与安全卫生 2012(02)

- [7].加压固定床生物膜反应器降解污水中有机物的研究[J]. 中国给水排水 2009(11)

- [8].膜生物膜反应器的研究与应用[J]. 净水技术 2008(01)

- [9].膜传氧生物膜反应器在污水厂升级改造中的应用[J]. 中国给水排水 2020(17)

- [10].运用序列式生物膜反应器处理味精污水工艺研究[J]. 中国酿造 2014(03)

- [11].常温下厌氧氨氧化生物膜反应器的启动研究[J]. 环境科学与技术 2010(06)

- [12].一体化生物膜反应器处理小城镇污水的中试研究[J]. 中国给水排水 2009(13)

- [13].氢基质膜生物膜反应器去除饮用水中氧化性物质研究进展[J]. 工业用水与废水 2009(05)

- [14].一体化膜生物膜反应器处理农村生活污水试验研究[J]. 湖北农业科学 2011(01)

- [15].折流生物膜反应器处理生活污水效能研究[J]. 环境科学与技术 2009(03)

- [16].电极生物膜反应器中同步硝化反硝化的研究[J]. 工业用水与废水 2009(01)

- [17].混合载体生物膜反应器污水净化及微生物种群特性研究[J]. 工业水处理 2017(06)

- [18].水平流生物膜反应器处理村镇污水的运行特性[J]. 中国给水排水 2013(07)

- [19].复合生物膜反应器处理低浓度生活污水[J]. 工业用水与废水 2012(04)

- [20].改进型微动力一体化生物膜反应器处理灰水并回用研究[J]. 安徽农业科学 2009(02)

- [21].一体式生物膜反应器生物强化反硝化研究[J]. 南阳师范学院学报 2008(09)

- [22].双膜曝气生物膜反应器除水中硝氮和高氯酸盐[J]. 中国环境科学 2016(10)

- [23].氢基质生物膜反应器去除水中硒酸盐研究[J]. 中国环境科学 2014(06)

- [24].折流生物膜反应器的研制及优化[J]. 现代化工 2009(07)

- [25].悬浮载体生物膜反应器的亚硝酸型硝化研究[J]. 中国给水排水 2008(09)

- [26].炭素专利[J]. 炭素技术 2019(06)

- [27].生物膜反应器同步去除氨氮和铁锰的工艺特性研究[J]. 给水排水 2017(03)

- [28].利用固定床生物膜反应器快速启动厌氧氨氧化工艺[J]. 净水技术 2017(04)

- [29].一种新型移动流化床生物膜反应器[J]. 江西化工 2016(03)

- [30].管式压力生物膜反应器的同步脱氮除磷效能[J]. 中国给水排水 2013(15)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e1ab32205fba09cd6932a609.html