# 细编穿刺C/C复合材料热物理性能的模拟研究

### 论文摘要

细编穿刺织物具有良好的整体结构和较高的纤维体积含量,是制作高性能防热隔热用C/C复合材料的优良基材。本文研究了从室温到1200℃材料热膨胀性能和热扩散性能随温度的变化规律,数值模拟了0°/90°正交铺设和0°/90°/±45°铺设材料的热物理性能,分析了材料热膨胀性能和热扩散性能的影响因素,研究了材料热物理性能与材料结构之间的相互关系。本文的主要研究内容及结果如下:热膨胀性能的实验结果表明:从室温至1200℃,0°/90°正交铺设和0°/90°/±45°铺设材料xy向的热膨胀系数均高于z向的,由于材料中的孔洞和间隙的作用,热膨胀系数先随着温度的升高急剧降低,然后随着温度的升高总体上呈上升的趋势。0°/90°/±45°铺设材料的结构整体性强,所以材料的热膨胀系数先随温度的升高而降低,降低的趋势较激烈,然后随温度的升高而增大,增大的趋势较平稳。模拟了0°/90°正交铺设和0°/90°/±45°铺设材料热膨胀性能,模拟误差均在20%以内,说明了模型的合理性。基体和纤维的相对含量决定了材料最终的热膨胀系数,所以纤维束椭圆横截面模拟得到的z向和xy向热膨胀系数比相应的方形横截面的大;材料随着纤维体积分数的增大,z向和xy向的热膨胀系数减小;材料的z向和xy向热膨胀系数随着铺设方式的不同,产生规律性的变化。热扩散性能的实验结果表明:0°/90°正交铺设和0°/90°/±45°铺设材料xy向的热扩散系数和热导率大于z向的,热扩散系数和热导率均随着温度的升高不断下降,这是由材料的显微结构变化引起的,材料的z向和xy向热扩散系数随温度升高差别逐渐变小,材料的比热随温度升高而增大。0°/90°/±45°铺设材料的结构整体性强,材料z向和xy向的热扩散系数随温度的升高差别逐渐变小,差别变小的趋势比0°/90°正交铺设的明显。模拟了0°/90°正交铺设和0°/90°/±45°铺设材料热扩散性能,模拟的边界条件和实验不一致使模拟出现误差,误差均在-20%之内。纤维束椭圆横截面形状相对方形横截面的来说,热扩散系数和比热增大,导致热导率也增大;材料热扩散系数和比热随着纤维的体积分数增加而减小,热导率减小。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的提出及研究意义

- 1.2 热物理性能的国内外研究现状

- 1.3 细编穿刺复合材料的成型技术

- 1.4 复合材料热膨胀系数的影响因素

- 1.4.1 碳纤维和炭基体

- 1.4.2 孔隙

- 1.4.3 温度

- 1.5 复合材料热扩散性能的影响因素

- 1.5.1 复合材料导热机理

- 1.5.2 碳纤维

- 1.5.3 炭基体

- 1.5.4 热处理

- 1.5.5 温度

- 1.5.6 比热

- 1.6 本文主要研究内容

- 第2章 材料制备与实验方法

- 2.1 细编穿刺C/C 复合材料的制备

- 2.2 热物理性能的实验方法

- 2.2.1 热膨胀系数

- 2.2.2 热扩散性能

- 2.3 本章小结

- 第3章 复合材料热膨胀性能实验及模拟研究

- 3.1 复合材料热膨胀系数的实验及分析

- 3.1.1 0°/90°正交铺设材料的热膨胀系数

- 3.1.2 0°/90°/±45°铺设材料的热膨胀系数

- 3.2 复合材料热膨胀系数的模拟

- 3.2.1 复合材料的建模过程

- 3.2.2 复合材料模型的网格划分

- 3.2.3 复合材料模型的边界条件、加载求解和结果分析

- 3.3 复合材料热膨胀系数影响因素的模拟分析

- 3.3.1 纤维束横截面形状对材料热膨胀系数影响

- 3.3.2 纤维体积分数对材料热膨胀系数的影响

- 3.3.3 纤维束不同铺设方式对材料热膨胀系数的影响

- 3.4 本章小结

- 第4章 复合材料热扩散系数性能实验及模拟研究

- 4.1 复合材料热扩散性能的实验及分析

- 4.1.1 0°/90°正交铺设材料的热扩散性能

- 4.1.2 0°/90°/±45°铺设材料的热扩散性能

- 4.2 复合材料热扩散性能的模拟

- 4.3 复合材料热扩散性能影响因素的模拟分析

- 4.3.1 纤维束横截面形状对材料热扩散性能的影响

- 4.3.2 纤维体积分数对材料热扩散性能的影响

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].重庆市城乡建设委员会关于将聚酯纤维棉热物理性能指标取值列入《重庆市建筑材料热物理性能计算参数目录》的通知[J]. 重庆建筑 2017(10)

- [2].重庆市城乡建设委员会关于将Z型轻集料混凝土小型空腔填充砌块等四种新型建筑材料热物理性能指标取值列入《重庆市建筑材料热物理性能计算参数目录》的通知[J]. 重庆建筑 2015(03)

- [3].关于对无机复合烧结页岩空心砖、改性发泡水泥保温板、节能型混凝土复合小型空心砌块热物理性能指标取值论证结果进行公示的通知[J]. 重庆建筑 2014(06)

- [4].激光法测量材料热物理性能的原理及方法[J]. 武钢技术 2013(03)

- [5].稀土钽酸盐热障涂层材料热物理性能优化[J]. 湘潭大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [6].三维编织复合材料热物理性能的有限元分析[J]. 航空学报 2011(06)

- [7].三维编织复合材料热物理性能实验[J]. 复合材料学报 2017(12)

- [8].复合工艺制备C/SiC复合材料的热物理性能[J]. 复合材料学报 2013(S1)

- [9].应以建筑节能设计需要标识块体墙材砌体的热物理性能检测参数[J]. 墙材革新与建筑节能 2010(05)

- [10].C f/Mg复合材料的力学、热物理性能和机械加工与工艺研究[J]. 信息记录材料 2020(07)

- [11].金刚石混杂碳化硅/铝复合材料的组织与热物理性能(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(01)

- [12].基于铸辗复合成形的铸态42CrMo钢热物理性能参数的研究[J]. 机械工程学报 2014(16)

- [13].激光闪射法测量耐火材料的热物理性能[J]. 耐火与石灰 2014(03)

- [14].ZrO_2掺杂对La_2Ce_2O_7力学和热物理性能影响的研究[J]. 装备环境工程 2019(10)

- [15].影响铝合金阳极氧化热控膜热物理性能的因素[J]. 电镀与涂饰 2016(12)

- [16].加热温度对深冷处理后铝青铜热物理性能的影响[J]. 热加工工艺 2011(06)

- [17].碳纤维织物增强铜基复合材料的显微结构及其热物理性能[J]. 材料科学与工程学报 2020(01)

- [18].热压烧结制备Cu/FeCoCr复合材料的显微组织及热物理性能（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2020(02)

- [19].湖北地区农宅热物理性能实测研究[J]. 生态城市与绿色建筑 2017(Z1)

- [20].高定向石墨/铜复合材料的制备和热物理性能[J]. 复合材料学报 2020(08)

- [21].Sm_xCe_(1-x)O_(2-x/2)(x=0.05,0.1,0.15)陶瓷的热物理性能[J]. 中国陶瓷 2018(06)

- [22].界面改性对SiC_p/Cu复合材料热物理性能的影响[J]. 材料工程 2016(08)

- [23].工业窑炉新型耐火材料热物理性能的研究[J]. 陶瓷学报 2012(03)

- [24].HFW焊管高温力学性能和热物理性能分析[J]. 中国石油石化 2017(12)

- [25].Sm_2YbTaO_7和La_2AlTaO_7的热物理性能[J]. 现代技术陶瓷 2017(02)

- [26].反射镜材料的选择及SiC反射镜的应用[J]. 江苏陶瓷 2011(03)

- [27].常功率平面热源法测定保温材料热物理性能的研究[J]. 福建建材 2016(08)

- [28].(Sm_(1-x)La_x)_2Ce_2O_7(0<x<1)固溶体的热物理性能[J]. 功能材料 2018(05)

- [29].Gd微量掺杂对Sm_2Ce_2O_7热物理性能的影响[J]. 功能材料 2017(08)

- [30].钙钛矿结构BaTiO_3的热物理性能的第一原理研究[J]. 广西民族师范学院学报 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e20948ae285703878f2b863b.html