# 负载型磷钨酸（盐）的制备及催化氧化脱硫性能研究

### 论文摘要

随着人们对环境保护意识的逐渐增强,燃油中硫含量的控制指标越来越严格,燃油的低硫或超低硫化将成为未来世界各国的发展趋势。目前,传统的加氢脱硫工艺（HDS）对噻吩硫的脱除率低已成为燃油深度脱硫的瓶颈,硫含量越低,脱硫操作越难进行,HDS面临日趋严重的技术经济问题。而氧化脱硫方法（ODS）由于其在温和的反应条件下能有效地脱除HDS难脱除的大分子噻吩类含硫化合物,具有广阔的应用前景。制备了三种磷钨酸杂多化合物,利用傅立叶红外光谱（FT-IR）、X射线衍射图谱（XRD）等手段对这些磷钨酸杂多化合物的结构进行了表征;以这些磷钨酸杂多化合物作催化剂,研究了模型油（苯并噻吩（BT）和二苯并噻吩（DBT））、汽油和柴油中的氧化脱硫。考察了反应时间、反应温度、催化剂用量、氧化剂用量等操作条件对脱硫率的影响。采用溶胶-凝胶法制备了负载型磷钨酸催化剂,考察了以负载型磷钨酸作催化剂时模型油的氧化脱硫。结果表明,催化剂用量、H202用量、反应温度和反应时间等因素对氧化脱硫均有影响,且BT和DBT的氧化反应都符合表观一级反应动力学规律;在相同的反应条件下,DBT的脱除率高于BT的脱除率。模型油的硫含量分别由600mg/L降至40.26mg/L和82.86mg/L。采用十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）与磷钨酸反应制备了过氧磷钨酸季铵盐,FT-IR图谱表明,过氧磷钼酸掺杂季铵盐后其Keggin结构未受破坏。考察了以过氧磷钨酸季铵盐作催化剂时模型油、汽油和柴油的氧化脱硫。结果表明,催化剂用量、H202用量、反应温度和反应时间等因素对氧化脱硫均有影响,并且在相同的反应条件下DBT比BT更容易被氧化,DBT和BT模型油的硫含量分别由600mg/L降至3.48mg/L和21.12mg/L;动力学研究表明,DBT和BT的氧化都符合表观一级反应。在催化剂用量为3.90%（汽油）和1.16%（柴油）,剂油比为1:5,反应温度为60℃的条件下反应60min,汽油和柴油的脱硫率分别为77.24%和 92.23%。采用正硅酸乙脂（TEOS）为硅源,制备出了负载型过氧磷钨酸季铵盐季铵盐/二氧化硅催化剂。考察了以过氧磷钨酸季铵盐/二氧化硅作催化剂时模型油、汽油和柴油的氧化脱硫。结果表明,催化剂用量、H202用量、反应温度和反应时间等因素对氧化脱硫均有影响。在催化剂用量为5.66%,剂油比为1:100（BT）和1:200（DBT）,反应温度为70℃的条件下反应60min,BT和DBT模型油的硫含量分别由600mg/L降至1.5mg/L和3.36mg/L。在催化剂用量为5.71%,剂油比为1:50,反应温度为80℃的条件下反应60min,汽油的脱硫率为86.02%;在催化剂用量为4.53%,剂油比为1:50,反应温度为80℃的条件下反应60min,柴油的脱硫率为82.17%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 创新点摘要

- 第一章 文献综述

- 1.1 燃料油脱硫的重要性

- 1.1.1 燃料油中含硫化合物的类型及分布

- 1.1.2 燃料油中含硫的危害

- 1.2 加氢脱硫

- 1.2.1 加氢脱硫的反应机理

- 1.2.2 加氢脱硫技术

- 1.3 非加氢脱硫

- 1.3.1 吸附脱硫

- 1.3.2 萃取脱硫

- 1.3.3 氧化脱硫

- 1.3.4 其他脱硫方法

- 1.4 杂多酸催化剂

- 1.5 负载型杂多酸催化剂

- 1.5.1 载体的作用与选择

- 1.5.2 负载型杂多酸催化剂的制备

- 1.5.3 负载型杂多酸催化剂的研究与应用

- 1.6 杂多酸催剂的催化性能

- 1.7 本论文研究的目的、意义和主要内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验试剂

- 2.2 仪器与设备

- 2.3 催化剂的制备

- 2.3.1 负载型磷钨酸的制备

- 2.3.2 过氧磷钨酸季铵盐的制备

- 2.3.3 负载型过氧磷钨酸季铵盐的制备

- 2.4 氧化-萃取脱硫反应

- 2.4.1 模型油的配制

- 2.4.2 模型油氧化脱硫

- 2.4.3 燃料油氧化脱硫

- 2.4.4 萃取实验

- 2.5 含硫量的检测与脱硫率的计算

- 2.6 催化剂的表征

- 2.6.1 傅立叶红外光谱（FT-IR）

- 2.6.2 X射线衍射光谱（XRD）

- 第三章 负载型磷钨酸的制备及其催化性能研究

- 3.1 噻吩类硫化物的氧化机理

- 3.2 负载型磷钨酸催化剂的制备

- 3.2.1 载体的选择

- 3.2.2 负载方法的确定

- 3.2.3 磷钨酸负载量的确定

- 3.3 负载型磷钨酸催化模型油氧化脱硫

- 3.3.1 催化剂用量对氧化脱硫的影响

- 3.3.2 氧化剂用量对氧化脱硫的影响

- 3.3.3 反应温度对氧化脱硫的影响

- 3.3.4 反应时间对氧化脱硫的影响

- 3.4 本章小结

- 第四章 过氧磷钨酸季铵盐的制备及其催化性能研究

- 4.1 制备条件对过氧磷钨酸季铵盐催化性能的影响

- 4.1.1 CTAB用量对催化性能的影响

- 4.1.2 过氧磷钨酸季铵盐的FT-IR表征与催化活性

- 4.2 过氧磷钨酸季铵盐催化模型油氧化脱硫

- 4.2.1 催化剂用量对氧化脱硫的影响

- 4.2.2 氧化剂用量对氧化脱硫的影响

- 4.2.3 反应温度对氧化脱硫的影响

- 4.2.4 反应时间对氧化脱硫的影响

- 4.2.5 模型油的氧化动力学

- 4.3 过氧磷钨酸季铵盐催化汽油氧化脱硫

- 4.3.1 催化剂用量对氧化脱硫的影响

- 4.3.2 氧化剂用量对氧化脱硫的影响

- 4.3.3 反应温度对氧化脱硫的影响

- 4.3.4 反应时间对氧化脱硫的影响

- 4.4 过氧磷钨酸季铵盐催化柴油氧化脱硫

- 4.4.1 催化剂用量对氧化脱硫的影响

- 4.4.2 氧化剂用量对氧化脱硫的影响

- 4.4.3 反应温度对氧化脱硫的影响

- 4.4.4 反应时间对氧化脱硫的影响

- 4.5 本章小结

- 2的制备及其催化性能研究'>第五章 过氧磷钨酸季铵盐/SiO2的制备及其催化性能研究

- 2催化性能的影响'>5.1 制备条件对过氧磷钨酸季铵盐/SiO2催化性能的影响

- 5.1.1 负载量的影响

- 5.1.2 焙烧温度的影响

- 5.1.3 焙烧时间的影响

- 5.1.4 溶液酸碱性的影响

- 2的表征'>5.1.5 过氧磷钨酸季铵盐/SO2的表征

- 5.2 负载型过氧磷钨酸季铵盐催化模型油氧化脱硫

- 5.2.1 反应温度对氧化脱硫的影响

- 5.2.2 反应时间对氧化脱硫的影响

- 5.2.3 催化剂用量对氧化脱硫的影响

- 5.2.4 氧化剂用量对氧化脱硫的影响

- 5.2.5 模型油的氧化产物分析

- 5.3 负载型过氧磷钨酸季铵盐催化汽油氧化脱硫

- 5.3.1 反应温度对氧化脱硫的影响

- 5.3.2 反应时间对氧化脱硫的影响

- 5.3.3 催化剂用量对氧化脱硫的影响

- 5.3.4 氧化剂用量对氧化脱硫的影响

- 5.3.5 汽油氧化动力学

- 5.3.6 汽油氧化产物的红外分析

- 5.4 负载型过氧磷钨酸季铵盐催化柴油氧化脱硫

- 5.4.1 反应温度对氧化脱硫的影响

- 5.4.2 反应时间对氧化脱硫的影响

- 5.4.3 催化剂用量对氧化脱硫的影响

- 5.4.4 氧化剂用量对氧化脱硫的影响

- 5.4.5 柴油的氧化动力学

- 5.4.6 柴油产物的红外分析

- 5.5 负载型过氧磷钨酸季铵盐催化剂的重复使用性

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间所发表论文

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].磷钨钒杂多酸的合成及表征[J]. 高师理科学刊 2017(04)

- [2].简述杂多酸的制备及应用的发展近况[J]. 科技视界 2014(35)

- [3].杂多酸对杨木燃烧过程中热/烟释放行为的影响[J]. 功能材料 2018(10)

- [4].铜还原钼磷杂多酸实验研究[J]. 上海有色金属 2012(01)

- [5].氨基金属酞菁/磷钼钒杂多酸荷移配合物的合成与表征[J]. 高师理科学刊 2018(04)

- [6].杂多酸离子液体的制备及其相转移催化作用[J]. 辽宁化工 2015(05)

- [7].钨铕杂多酸/聚丙烯酰胺材料的发光性能[J]. 材料开发与应用 2008(06)

- [8].过氧杂多酸(盐)在催化有机反应中的应用[J]. 化学通报 2012(03)

- [9].磷钨钒杂多酸对甲基丙烯酸甲酯的阻聚作用[J]. 高等学校化学学报 2010(09)

- [10].一种杂多酸多氮化合物的合成及性质研究[J]. 广东化工 2016(22)

- [11].磷钼钒杂多酸的制备及其催化合成油酸甲酯[J]. 中国油脂 2015(04)

- [12].锗钨杂多酸的合成及其应用研究进展[J]. 甘肃石油和化工 2014(Z1)

- [13].二氧化硅包覆的杂多酸在双氧水存在条件下催化氧化甘油（英文）[J]. 物理化学学报 2018(08)

- [14].制备过程中酸对硅钨杂多酸的催化性能的影响[J]. 化工技术与开发 2014(02)

- [15].新型杂多酸金属配合物的表征及催化性能[J]. 石油化工 2010(01)

- [16].浅谈杂多酸辅助电解水制氢研究[J]. 广东化工 2020(02)

- [17].酸功能化-温控型三元杂多酸离子液体的合成、表征及其酯催化性能[J]. 无机化学学报 2018(12)

- [18].硅钼杂多酸光度法测定药物中青霉胺[J]. 化学世界 2016(05)

- [19].磷钼钨杂多酸铵的合成、表征及其阻燃、抑烟性能研究[J]. 功能材料 2008(02)

- [20].酸功能化磷钨钒杂多酸离子液体的合成及其酯催化性能研究[J]. 辽宁科技学院学报 2019(01)

- [21].磷钼钒杂多酸的制备及其催化合成乙酸乙酯[J]. 化学与生物工程 2012(01)

- [22].杂多酸型离子液体电解质的制备及应用研究[J]. 化学工程 2019(10)

- [23].杂多酸化学修饰电极的研究进展[J]. 理化检验(化学分册) 2010(06)

- [24].新型钼系杂多酸甘氨酸杂化材料抑菌活性研究[J]. 化工时刊 2016(12)

- [25].杂多酸铯盐的光催化性能的研究（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2012(S3)

- [26].杂多酸/TiO_2复合材料的制备方法及应用研究进展[J]. 内蒙古民族大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [27].磷钨钼杂多酸的结构、特性、制备以及应用研究[J]. 科学咨询(科技·管理) 2012(04)

- [28].基于杂多酸离子液体的合成与表征[J]. 大连工业大学学报 2015(01)

- [29].硅钨杂多酸制备、表征及催化油酸酯化反应合成生物柴油活性研究[J]. 有色金属科学与工程 2013(02)

- [30].杂多酸(盐)环氧化催化剂及机理的研究进展[J]. 浙江化工 2013(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e21c15c1f1cab44567fd401d.html