# 可信平台模块安全性分析与应用

### 论文摘要

在可信计算技术中,可信平台模块是可信计算技术的核心。可信平台需要可信平台模块的可信测量能力,可信存储能力和可信的报告能力,向用户证实平台是可信的。然而当前人们主要关心可信平台模块的实现以及其上的应用开发,却很少讨论可信平台模块本身的安全性。这样一方面很难使人们相信可信平台模块本身是安全的,另一方面也不能很好的将可信平台模块应用到安全领域中。在这种情况下,本论文对可信平台模块的安全性进行分析,以得出可信平台模块是否安全,能否改进可信平台模块的安全性,和怎样更好的使用可信平台模块。在分析完可信平台模块的安全性后,具体实现了可信平台模块,并用实现的可信平台模块验证了对可信平台模块的安全性分析。最后基于可信平台模块,开发了两个新的应用模型,以验证可信平台模块的能力。可信平台模块的各种能力是以API(Application Programming Interface)方式提供的,但这些可信平台模块API是否安全,在可信平台模块规范中没有涉及,也没有保证。因此,对可信平台模块API的安全性进行分析是十分必要的。首先,在论文中用一阶逻辑语言建立可信平台模块API的形式化模型,然后对建立的形式化模型进行逻辑推理分析。为帮助对模型进行推理分析,还采用了人工智能中的自动推理技术,编写了自动推理程序。通过推理分析,发现了可信平台模块API的一些安全漏洞。基于分析结果,提出对可信平台模块规范的改进措施。可信平台模块的密码学协议亦是可信平台模块安全的基础。因此,也对可信平台模块密码学协议的安全性进行了分析。首先,使用的SVO逻辑建立可信平台模块密码学协议的形式化描述,然后进行推理分析。在推理分析中,也发现了可信平台模块密码学协议的一些安全漏洞,并在分析的基础上修复了这些安全漏洞。在分析完可信平台模块的安全性之后,实现了可信平台模块。其中,重点改进了可信平台模块所用的两个算法:密钥生成算法和求模拟元算法。对于密钥生成算法,通过理论分析和大量的试验,找到了最适合可信平台模块环境下的密钥生成方法。对于求模逆元算法,在扩展欧拉算法的基础上,提出了一种新的求模逆元算法,该算法比扩展欧拉算法不仅内存所需更少,而且运行速度更快。这些算法有效地解决了在实现可信平台模块中的技术难题,提高了可信平台模块的运行效率。最后基于可信平台模块,开发了两个新的应用模型。一个是一种新的监控方法,该监控方法能使管理中心获知被管理设备当前是否处于可信状态,从而使管理中心能够确定被管理设备当前是否存在未知的攻击。另一个是一种新的CA(Certificate Authority)方案,该方案不仅解决CA抵抗外部攻击的问题,而且也解决了CA抵抗内部攻击的问题。通过两个新的基于可信平台模块的应用模型开发,验证了可信平台模块的能力。

### 论文目录

- 第一章 引言

- 1.1 开展本课题研究的意义

- 1.1.1 可信计算是当代计算中重要的研究领域

- 1.1.2 信息安全技术本身的发展需要对可信计算的研究

- 1.1.3 当前安全保证技术还不能令人满意，促使可信计算研究的发展

- 1.1.4 可信平台模块是可信计算的基石

- 1.2 国内外研究现状分析

- 1.3 技术路线

- 1.4 本文的贡献

- 1.5 论文的组织

- 第二章 可信计算

- 2.1 可信计算（Trusted Computing）

- 2.1.1 可信计算历史

- 2.2 可信平台（Trusted Platform）

- 2.2.1 可信平台特征

- 2.2.2 可信平台使用场景

- 2.3 可信平台模块（Trusted Platform Module）

- 2.3.1 TPM的特征

- 2.3.2 TPM的结构

- 2.3.3 TPM的API

- 2.3.4 TPM的密码学协议

- 2.4 本章小结

- 第三章 TPM API安全性分析

- 3.1 密码学API

- 3.1.1 密码学API分析概述

- 3.1.2 密码学API的形式化描述

- 3.1.3 自动推理技术

- 3.1.4 自动推理程序

- 3.1.5 密码学API分析体验

- 3.2 TPM API安全性分析

- 3.2.1 TPM内部状态

- 3.2.2 密钥管理模块

- 3.2.3 密钥迁移模块

- 3.2.4 委托模块

- 3.2.5 其它模块

- 3.2.6 TPM API形式化模型

- 3.3 对TPM API的攻击

- 3.3.1 迁移模块的攻击

- 3.3.2 委托模块的攻击

- 3.3.3 迁移模块的攻击二

- 3.3.4 密钥管理模块的攻击

- 3.4 TPM API安全机制讨论

- 3.5 本章小结

- 第四章 TPM密码学协议分析

- 4.1 密码学协议

- 4.1.1 密码学协议的安全性

- 4.1.2 密码学协议的分析

- 4.1.3 SVO逻辑

- 4.2 TPM授权协议概述

- 4.3 对象无关授权协议（OIAP）

- 4.3.1 OIAP协议的逻辑描述

- 4.3.2 OIAP的安全性分析

- 4.3.3 OIAP协议分析结果和讨论

- 4.4 特定对象授权协议（OSAP）

- 4.4.1 OSAP协议的逻辑描述

- 4.4.2 OSAP的安全性分析

- 4.4.3 对OSAP协议的攻击

- 4.4.4 OSAP协议漏洞修补

- 4.5 特定委托授权协议（DSAP）

- 4.5.1 DSAP协议的逻辑描述

- 4.5.2 DSAP的安全性分析

- 4.5.3 对DSAP协议的攻击

- 4.5.4 DSAP协议漏洞修补

- 4.6 其它协议

- 4.6.1 授权数据插入协议（ADIP）

- 4.6.2 授权数据更改协议（ADCP）

- 4.6.3 非对称授权更改协议（AACP）

- 4.7 本章小结

- 第五章 TPM实现中的关键算法

- 5.1 密钥生成算法

- 5.1.1 素数测试

- 5.1.2 素数寻找

- 5.1.3 密钥生成

- 5.2 一种新的求模逆元算法

- 5.2.1 扩展欧拉算法分析

- 5.2.2 改进的求模逆元算法

- 5.2.3 运行结果比较

- 5.3 本章小结

- 第六章 TPM的应用

- 6.1 基于TPM的监控系统

- 6.1.1 应用背景

- 6.1.2 基于TPM的解决方法

- 6.1.3 结论

- 6.2 基于TPM的CA系统

- 6.2.1 应用背景

- 6.2.2 现有CA方案的分析

- 6.2.3 基于TPM的CA方案

- 6.2.4 安全性分析

- 6.2.5 结论

- 6.3 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 本文工作总结

- 7.2 下一步研究方向

- 参考文献

- 致谢

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].轨道交通车辆关键系统安全性分析[J]. 技术与市场 2020(02)

- [2].电子化招投标系统的高效性与安全性分析[J]. 中国商论 2020(06)

- [3].舰船安全性分析方法概述[J]. 船舶标准化与质量 2017(01)

- [4].电气自动化控制系统的应用安全性分析[J]. 中国高新区 2017(06)

- [5].城轨车辆设计安全性分析[J]. 电力机车与城轨车辆 2016(04)

- [6].基于模型的安全性分析技术研究[J]. 航空工程进展 2016(03)

- [7].民机液压系统区域安全性分析研究[J]. 科技视界 2015(27)

- [8].基于云的RFID系统架构与安全性分析[J]. 电脑知识与技术 2020(01)

- [9].卡前列素氨丁三醇用于产后出血治疗的有效性与安全性分析[J]. 实用妇科内分泌电子杂志 2020(02)

- [10].网络接入技术的应用与安全性分析[J]. 计算机产品与流通 2020(04)

- [11].网络背景下计算机信息处理技术的安全性分析[J]. 电脑知识与技术 2020(10)

- [12].砂锯自动调节连杆结构及安全性分析[J]. 石材 2017(05)

- [13].机电设备安全性分析[J]. 水电与新能源 2017(05)

- [14].系统安全性分析中风险概率指标确定方法研究[J]. 飞行力学 2014(04)

- [15].飞机区域安全性分析流程优化与实施方法[J]. 航空科学技术 2014(04)

- [16].民用飞机区域安全性分析方法浅谈[J]. 科技信息 2013(18)

- [17].关于飞机区域安全性分析评价模型的构建[J]. 科协论坛(下半月) 2012(04)

- [18].基于大数据的计算机安全性分析[J]. 计算机产品与流通 2020(03)

- [19].关于嵌入式网络防火墙安全性分析[J]. 网络安全技术与应用 2020(04)

- [20].兰石豪布斯卡大底盘车库汽车吊通行及作业安全性分析[J]. 甘肃科技纵横 2020(08)

- [21].砂锯自动调节连杆结构及安全性分析[J]. 装备制造技术 2017(07)

- [22].三种工程常用起吊模式的安全性分析[J]. 南方农机 2015(12)

- [23].计算机网络系统安全性分析及评估[J]. 电脑知识与技术 2016(08)

- [24].故障树分析在可靠性、安全性分析中的作用与运用[J]. 航空电子技术 2014(04)

- [25].改进的区域安全性分析方法[J]. 航空学报 2008(03)

- [26].基于模型检验的飞机系统安全性分析方法研究[J]. 中国民航大学学报 2012(02)

- [27].基于深度学习算法的计算机网络安全性分析[J]. 无线互联科技 2020(02)

- [28].核电安全性分析[J]. 科技视界 2018(05)

- [29].指挥信息系统安全性分析与设计贯标思路[J]. 指挥信息系统与技术 2018(04)

- [30].区域安全性分析技术在直升机中的应用研究[J]. 中国战略新兴产业 2018(40)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e242dac5d97c3cd28997e5d5.html