# 飞机地面牵引防撞系统中的图像检测与跟踪技术研究

### 论文摘要

目前,飞机地面牵引移动防撞主要是依靠场面监控系统完成的,由安装在机场场面上的设备进行飞机地面防撞的监控和报警,还没有安装在牵引车辆上的监控系统,因此本文研究的内容具有很好的研究和应用前景。由于本文研究的摄像机载体是运动的,因此,本文需要研究动态背景中的运动目标检测和跟踪问题,主要工作如下:1、本文提出了一种基于SURF的运动目标检测算法,该算法的计算复杂度较低,实时性较好,能够准确的检测到运动目标上的特征点,并进行稳定的跟踪,而且对光照和噪声有一定的稳定性。2、针对同一物体上的特征点运动速度相接近的特点,本文采用了基于数据连通性的聚类分析方法将关键点进行聚类,从而得到了分别属于背景和运动目标上的不同关键点,进而将属于背景的关键点全部滤除掉。3、针对使用Camshift算法在进行运动目标跟踪时容易受到大面积相似背景干扰的问题,本文提出了Camshift和卡尔曼滤波相结合的目标跟踪算法。在有大面积相似背景干扰时转而应用卡尔曼滤波的跟踪方法,在一定程度上解决了干扰问题。4、根据本文提出的运动目标检测和跟踪算法,设计实现了飞机地面移动防撞系统雏形,并且进行了初步的实际环境实验研究。从实验结果可以看出,在一般的环境条件下,应用本文设计的系统进行飞机地面移动防撞能够取得较理想的效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的研究背景和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 课题的研究方案和研究内容

- 第二章 运动目标检测与跟踪理论基础

- 2.1 运动目标检测技术

- 2.1.1 特征点检测法

- 2.1.2 图像分割法

- 2.1.3 帧间差分法

- 2.1.4 光流法

- 2.1.5 聚类分析法

- 2.1.6 运动矢量场法

- 2.1.7 基于统计模型的方法

- 2.2 运动目标跟踪技术

- 2.2.1 运动目标跟踪技术的分类

- 2.2.2 运动目标跟踪算法的性能评估

- 2.3 相关理论基础

- 2.3.1 颜色空间

- 2.3.2 颜色直方图

- 2.4 小结

- 第三章 基于SURF 算法的运动目标检测方法

- 3.1 SURF 算法简介

- 3.2 使用SURF 算法进行运动目标检测

- 3.2.1 图像关键点匹配

- 3.2.2. 提取稳定的关键点

- 3.3 本章小结

- 第四章 基于卡尔曼滤波的Camshift 运动目标跟踪

- 4.1 Mean Shift 算法理论基础

- 4.1.1 Mean Shift 简介

- 4.1.2 Mean Shift 的基本思想及其扩展形式

- 4.1.3 Mean Shift 算法分析

- 4.2 Camshift 算法

- 4.2.1 Camshift 算法的基本思想

- 4.2.2 Camshift 算法的实现步骤

- 4.2.3 Camshift 算法的优缺点

- 4.3 卡尔曼滤波

- 4.3.1 卡尔曼滤波器的原理

- 4.3.2 卡尔曼滤波器的优点

- 4.3.3 基于卡尔曼滤波的运动目标跟踪

- 4.4 基于Kalman 滤波的Camshift 目标跟踪算法

- 4.4.1 算法的基本原理及步骤

- 4.4.2 遮挡问题的处理

- 4.5 实验结果及分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间的研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].汽车智能防撞系统[J]. 物联网技术 2020(05)

- [2].基于车载信号的列车防撞系统研究[J]. 电脑知识与技术 2020(11)

- [3].汽车前防撞系统的结构设计与优化[J]. 机械设计与制造 2020(08)

- [4].基于超声波的汽车测距防撞系统研究[J]. 黄河科技学院学报 2020(08)

- [5].全功能江海大桥主动防撞系统研究与设计[J]. 南通航运职业技术学院学报 2020(02)

- [6].美军战斗机自动防撞系统研发概览[J]. 航空世界 2017(04)

- [7].超声波雷达在就地复拌机防撞系统上的应用[J]. 工程机械与维修 2020(06)

- [8].运城到三门峡高速公路雾区引导防撞系统技术参数合理化探析[J]. 山西交通科技 2019(06)

- [9].尽头线调车无线自动报警停车防撞系统研制[J]. 电子世界 2016(24)

- [10].汽车主动防撞系统的规避控制研究[J]. 汽车技术 2014(08)

- [11].自动空中防撞系统的技术特点[J]. 中国民航飞行学院学报 2010(01)

- [12].安全卫士:空中防撞系统[J]. 大飞机 2014(05)

- [13].空中自动防撞系统最优逃避机动的确定[J]. 控制理论与应用 2010(11)

- [14].车载超声波防撞系统专利申请分析[J]. 中国科技信息 2019(13)

- [15].城市轨道交通列车辅助防撞系统方案研究[J]. 城市轨道交通研究 2014(01)

- [16].车辆主动防撞系统[J]. 四川兵工学报 2014(10)

- [17].起重机防撞系统的分析与研究[J]. 中国科技信息 2013(20)

- [18].交通提醒与防撞系统介绍及其常见故障分析[J]. 江苏航空 2012(02)

- [19].基于嵌入式的红外探测桥式起重机防撞系统设计[J]. 起重运输机械 2010(02)

- [20].一种轿车车门自动防撞系统[J]. 贵阳学院学报(自然科学版) 2018(02)

- [21].微段时间波浪力计算法在柔性浮式防撞系统上的应用[J]. 港工技术 2016(01)

- [22].电磁防撞系统的探讨[J]. 科技信息 2011(36)

- [23].基于自适应障碍物识别的汽车主动防撞系统[J]. 机械设计与制造 2018(04)

- [24].润扬长江公路大桥船撞数值模拟与复合材料防撞系统设计[J]. 玻璃钢/复合材料 2014(12)

- [25].船-桥碰撞力理论分析及复合材料防撞系统[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2013(05)

- [26].城市轨道交通列车辅助防撞系统的应用[J]. 科技视界 2015(18)

- [27].轨道车防撞系统研究[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2014(04)

- [28].飞行防撞系统信号转换装置的研制与开发[J]. 电子设计应用 2009(01)

- [29].空中防撞系统避撞机制的数学模型[J]. 电子科技大学学报 2008(04)

- [30].井下机车声电双频防撞系统设计[J]. 煤炭技术 2018(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e24eec65fba691a59653bfa3.html