# 铝酸钠溶液中有机物赋存状态的研究

### 论文摘要

本文研究并提出了气相色谱-质谱联用鉴定铝酸钠溶液中主要有机化合物，离子色谱法和反相高效液相色谱法分别测定铝酸钠溶液中有机酸含量的方法。具体内容摘要如下：1．研究建立了气相色谱-质谱联用鉴定铝酸钠溶液中有机物的方法系统研究了样品的前处理方法，分别采用正丁醇和甲醇对有机酸进行衍生化。采用Agilent6890型气相色谱仪联用Agilent5973型质谱检测器，通过程序升温在HP-5型色谱柱上对铝酸钠溶液有机物进行分离，质谱库检索对有机物定性。分析结果显示铝酸钠溶液中有机物主要为有机酸，已经确认的有草酸，乙酸，丙酸，丁酸，异丁酸，戊酸，苯甲酸，丁二酸，戊二酸，邻苯二甲酸等，还含有长碳链的有机酸，如十四酸，十六酸，十八酸等，并发现不同产地的铝酸钠溶液中有机物的种类和含量差异很大。2．研究建立了同时测定铝酸钠溶液中有机酸和无机阴离子的离子色谱方法分别采用自制的阳离子交换树脂柱和OnGuard H柱对样品进行预处理。美国DIONEX公司ICS-2500型离子色谱仪，在IonPacAS11-HC色谱柱上，采用淋洗液发生器产生的KOH溶液梯度淋洗，通过抑制电导检测方式；流速：1.20ml／min；外加水电解抑制再生模式；进样量：25μL；柱温：30℃；通过梯度淋洗，以峰面积定量，在33min内完成包括甲酸、乙酸、丙酸、草酸、丁二酸、戊二酸、邻苯二甲酸、F-、Cl-和SO42在内的七种有机酸和三种无机阴离子的分离和测定。3．首次建立了反相高效液相色谱法测定铝酸钠溶液中的有机酸在Kromasil C-18色谱柱上，以KH2PO4-磷酸-甲醇-水为多元流动相，KH2PO4浓度为25mmol·L-1（用磷酸调节pH=2.00），等度洗脱，在10min内对铝酸钠供试品溶液的有机酸进行分离与测定，检测波长为215nm，流速1.3ml／min，柱温22℃，进样量20μL。采用标准曲线法对铝酸钠溶液中草酸、酒石酸、乙酸、丁二酸、丁烯二酸和戊二酸进行了定量分析。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 铝酸钠溶液中有机物的主要来源

- 1.2 有机物对氧化铝生产工艺的危害

- 1.3 铝酸钠溶液中有机物的分析方法进展

- 1.3.1 电位滴定法

- 1.3.2 离子色谱—电泳联用法（IC-CE）

- 1.3.3 气相色谱法（GC）及气质联用（GC-MS）

- 1.3.4 毛细管电泳法（CE）

- 1.3.5 流动注射—离子交换—化学发光检测联用分析

- 1.4 铝酸钠溶液中主要有机物含量

- 1.5 本课题研究的目的及意义

- 第二章 铝酸钠溶液中有机物的GC-MS鉴定

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 仪器与装置

- 2.1.2 试剂与材料

- 2.1.3 GC/MS实验条件

- 2.1.4 样品与处理

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 样品的预处理及萃取后直接GC/MS分析

- 2.2.2 正丁醇萃取后丁酯化

- 2.2.3 正丁醇萃取后甲酯化

- 2.3 小结

- 第三章 离子色谱法测定铝酸钠溶液中有机酸和无机阴离子

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 仪器与试剂

- 3.1.2 实验方法

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 色谱条件

- 3.2.2 样品的预处理

- 3.2.3 样品的定性分析

- 3.2.4 检出限和检测限

- 3.2.5 工作曲线

- 3.2.6 实际样品分析

- 3.2.7 精密度实验

- 3.2.8 加标回收率实验

- 3.2.9 实际样品的分析结果

- 3.3 小结

- 第四章 反相高效液相色谱法测定铝酸钠溶液中的有机酸

- 4.1 仪器及试剂

- 4.1.1 仪器

- 4.1.2 试剂

- 4.2 实验方法

- 4.2.1 样品预处理

- 4.2.2 标准品溶液的制备

- 4.2.3 色谱条件

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 样品预处理

- 4.3.2 色谱条件的选择

- 4.3.3 色谱峰定性

- 4.4 小结

- 结论与展望

- 附录:铝酸钠溶液主要有机物的质谱图

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e25fc1d76a40ff092e1b9fa9.html