# 高悬浮物浓度煤泥水处理试验研究

### 论文摘要

司马矿井及选煤厂由煤炭工业太原设计研究院设计,于2005年10月建成投产,是一座设计能力为2.0Mt/a的大型矿井选煤厂,在生产过程中,由于煤泥水系统中煤泥含量高,同时煤泥水有一定的泥化现象,难以通过自然沉淀来达到固液分离的目的,造成煤泥在工艺系统中不断循环集聚,影响正常生产及洗水闭路循环。为实现社会环境效益、企业经济效益双赢,从技术上解决司马矿高浓度煤泥水处理这一实际问题,探讨研究高浓度煤泥水处理的技术参数及工艺流程的选择就显的十分必要。本文针对司马矿选煤厂煤泥水浓度高的特点,以上清液浊度小于100NTU为处理目标,重点研究了:煤泥水处理最佳絮凝药剂的选择和理想水力条件;煤泥水处理的主要影响因素和药剂的投加量的确定。试验分别选用三氯化铁、硫酸镁、硫酸铝、聚合铝等无机药剂和不同分子量的聚丙烯酰胺作处理药剂,结果表明针对煤泥水浓度高的特点选用聚丙烯酰胺NPAM-7080作为处理药剂,不仅经济而且浑液面沉速快、出水浊度低,能实现良好的处理效果,完全能实现洗煤废水的闭路循环。同时研究得出用NPAM-7080作为处理药剂,对司马矿入料煤泥水来说,最佳工况条件是:投药量为80100g/t﹒煤,最佳G值为200300S-1,最佳T值为1015S,最佳GT值为20003000。采用分部投加方式时,最佳分部投加比例为6:4（即第一次投加60%,第二次投加40%）,比一次性投加可节省药剂10%左右。若采用无机混凝剂与有机絮凝剂配合投加,可减少有机混凝剂的投药量,此时,无机混凝剂为0.6kg/t﹒煤左右,有机絮凝剂为4060g/t﹒煤。通过处理成本计算,单独投加聚丙烯酰胺的处理成本为0.090.11元/m3;使用聚丙烯酰胺与PAC配合投加,处理成本为0.110.13元/m3。单独投加时浑液面沉速较配合投加大,建议使用单独投加聚丙烯酰胺。在试验的基础上,根据煤泥水样在最佳的水力条件下,满足出水浊度和浑液面沉速的情况下,浓度与投药量的关系建立数学模型: Y=0.0723X-1.825 R2=0.9081

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题来源、研究目的和意义

- 1.2 研究背景

- 1.3 煤泥水的产生和危害

- 1.3.1 选煤技术概述

- 1.3.2 煤泥水的产生

- 1.3.3 煤泥水对环境的污染

- 1.4 煤泥水处理技术现状

- 1.4.1 国外煤泥水处理现状

- 1.4.2 国内煤泥水处理现状

- 1.5 存在的主要问题及研究重点

- 第二章 煤泥水水质特性及研究方案

- 2.1 试验水样来源

- 2.2 煤泥水基本特征

- 2.3 煤泥水颗粒粒径分析

- 2.3.1 试验原理

- 2.3.2 煤泥水粒径—颗粒重量分析

- 2.4 煤泥水浑液面沉降特性曲线

- 2.5 研究内容和试验方法及技术路线

- 2.5.1 研究内容

- 2.5.2 试验方法

- 2.5.3 技术路线

- 第三章 最佳絮凝剂、凝聚剂的确定试验

- 3.1 处理目标

- 3.2 絮凝剂、混凝剂的作用原理

- 第四章 煤泥水絮凝主要影响因素试验研究

- 4.1 聚丙烯酰胺的水解和絮凝机理

- 4.2 PAM 絮凝的一些特点和影响因素

- 4.3 影响煤泥水絮凝的主要因素

- 4.3.1 投药量对絮凝效果影响

- 4.3.2 GT 值对絮凝效果影响

- 4.4 正交实验及絮凝效果影响主要因素的确定

- 第五章 絮凝剂PAM 的分部投加试验

- 5.1 分部投加分配系数的确定

- 5.1.1 试验方法

- 5.1.2 分部投加最佳配合比确定

- 5.2 PAM 分部投加与一次投加的对比

- 5.2.1 不同煤泥水浓度对比试验

- 5.3 小结

- 第六章 无机混凝剂与有机絮凝剂的配合投加

- 6.1 混凝机理

- 6.2 无机药剂与有机药剂的配合投加

- 6.2.1 不同无机物与有机药剂NPAM-7080 分步配合投加试验

- 6.3 无机混凝剂与有机絮凝剂配合投加药剂量确定

- 第七章 试验分析及煤泥水水样投药量数学模型

- 7.1 试验分析

- 7.2 煤泥水水样投药量数学模型

- 7.2.1 假定

- 7.2.2 数学模型的建立

- 第八章 结论与建议

- 8.1 结论

- 8.2 建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e29dafdd9d96cfe5375dfb3d.html