# 基于Internet的多国货币识别接收器远程在线升级与诊断系统

### 论文摘要

随着自助服务行业的飞速发展,作为自助服务系统核心部件的货币识别接收器得到了广泛的应用。与此同时,如何快速、有效而又低成本地对大量的、分散的货币识别接收器进行升级与维护又成为业界面临的难题。 本文提出了通过因特网(Internet)对货币识别接收器进行远程在线升级与诊断的新方法,在对嵌入式Internet技术的研究和总结基础上,提出了比较完善的、通用的基于Internet的嵌入式设备远程控制模型(IEDRCM),并根据此模型,设计实现了基于Internet的多国货币识别接收器远程在线升级与诊断系统。通过该系统,升级与诊断任务可以在无专业技术人员在现场的情况下远程在线完成。整个系统软件基于浏览器/服务器(B/S,Browser/Server)和客户机/服务器(C/S,Client/Server)混合体系结构,满足了当前货币识别接收器应用多样化的要求。我们在多国货币识别接收器中使用了可编程系统器件(PSD),实现了在应用中编程(IAP)功能和故障自诊断功能,使其支持远程升级和诊断;采用了线程池的方法建立了支持多用户并发访问的多线程服务器;提出了间断式反馈动态升级思想、应用层安全协议和多重用户身份验证方法来提高系统的安全性;而且开发了集网络通信、串口通信和数据加密功能为一体的专用的ActiveX控件,不但为用户提供了友好的远程操作界面,动态实时显示货币识别接收器传感器数据的波形图,而且解决了B/S模式下浏览器功能的扩充以及浏览器与服务器之间双向实时通信问题,并且封装了商业逻辑,加强了升级数据的版权保护。系统在局域网和Internet上进行了全面的测试与调试,运行良好。 本课题的研究不但为当前货币识别接收器的升级与维护提供了一条新途径,而且也为其它嵌入式设备的远程升级与诊断建立了良好的参考模型。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 国内外货币识别接收器升级与维护现状

- 1.2 货币识别接收器升级与维护面临新挑战

- 1.3 基于INTERNET的嵌入式设备远程控制

- 1.4 课题的来源与研究意义

- 1.5 本文工作与论文组织

- 第二章 嵌入式INTERNET方案设计

- 2.1 嵌入式INTERNET技术概述

- 2.2 嵌入式INTERNET方案的选择

- 2.3 基于INTERNET的嵌入式设备远程控制模型

- 2.4 小结

- 第三章 多国货币识别接收器的改进

- 3.1 多国货币识别接收器工作原理

- 3.2 多国货币识别接收器硬件组成结构

- 3.3 多国货币识别接收器软件系统结构

- 3.4 多国货币识别接收器串行通信的实现

- 3.5 多国货币识别接收器软件升级功能的实现

- 3.5.1 在应用中编程技术

- 3.5.2 基于μPSD芯片的程序升级功能的实现

- 3.6 多国货币识别接收器故障自诊断功能的实现

- 3.7 小结

- 第四章 系统总体设计与分析

- 4.1 系统主要功能与特点

- 4.2 系统软件结构设计与分析

- 4.2.1 系统采用B／S和C／S混合模式的优势

- 4.2.2 B／S模式下浏览器与服务器双向实时通信问题的解决

- 4.2.3 系统软件功能模块结构

- 4.3 应用层网络通信协议的设计

- 4.4 多国货币识别接收器远程升级与诊断伪命令设计

- 4.5 系统安全性设计与分析

- 4.5.1 提高应用层协议的安全性

- 4.5.2 间断式反馈动态升级思想

- 4.5.3 客户端ActiveX控件对商业逻辑的封装

- 4.5.4 多重用户身份验证方法

- 4.5.5 单片机程序加密

- 4.6 软件运行环境与开发工具的选择

- 4.7 小结

- 第五章 系统具体设计与实现

- 5.1 升级与诊断服务器的实现

- 5.1.1 基于网络事件的Windows Sockets编程

- 5.1.2 通信客户的识别和网络数据的流向控制

- 5.1.3 基于线程池的多线程服务器的实现

- 5.1.4 多种通信方式混用提高系统的运行效率

- 5.1.5 数据库访问模块的实现

- 5.1.6 升级与诊断模块的实现

- 5.1.7 Win32服务的实现

- 5.2 客户端ACTIVEX控件的设计与实现

- 5.2.1 ActiveX技术与ATL

- 5.2.2 客户端ActiveX控件的功能与软件结构设计

- 5.2.3 客户端ActiveX控件的接口及其实现

- 5.2.4 客户端ActiveX控件网络通信模块的实现

- 5.2.5 客户端ActiveX控件串口通信模块的实现

- 5.2.6 客户端ActiveX控件升级与诊断模块的实现

- 5.2.7 客户端ActiveX控件的调用、安装与升级

- 5.3 WEB服务器的建立和WEB应用程序的实现

- 5.4 升级与诊断数据库的设计

- 5.5 小结

- 第六章 系统验证与运行结果分析

- 6.1 系统软件测试与调试

- 6.2 系统运行结果分析

- 6.3 小结

- 第七章 结束语

- 7.1 研究开发工作总结

- 7.2 进一步的研究工作

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间主要的研究成果

### 相关论文文献

- [1].IDT P9025AC 5W Qi兼容无线接收器解决方案（英文）[J]. 世界电子元器件 2017(06)

- [2].营养仓库[J]. 发明与创新(小学生) 2014(12)

- [3].塔式太阳能接收器研究进展[J]. 北京工业大学学报 2018(07)

- [4].除了导航,GPS还有哪些超强功能?[J]. 黄金时代(学生族) 2020(01)

- [5].双面受热太阳能平板接收器热性能模拟研究[J]. 热能动力工程 2019(10)

- [6].论“户户通”卫星接收器的安装与调试[J]. 西部广播电视 2015(19)

- [7].基于周向约束定位原理的周向接收器标定方法[J]. 红外与激光工程 2016(07)

- [8].手工电弧焊船形飞溅接收器[J]. 黑龙江科技信息 2009(17)

- [9].遍地卫星锅[J]. 品牌与标准化 2009(23)

- [10].基于LabVIEW的GPS接收器测试工具包[J]. 仪表技术 2008(08)

- [11].NI推出全新基于LabVIEW的GPS接收器测试工具包[J]. 电子测量与仪器学报 2008(04)

- [12].Actiontec ScreenBeam Pro被选为Windows 8.1无线显示接收器搭档[J]. 电脑与电信 2013(11)

- [13].磁接收器性能调试过程中若干问题的探讨[J]. 水雷战与舰船防护 2009(02)

- [14].圆柱型碟式太阳能接收器聚光集热耦合实验研究[J]. 热能动力工程 2020(01)

- [15].电磁法分离铷同位素用接收器的研制[J]. 原子能科学技术 2018(12)

- [16].一种无线传感器网络超低功耗接收器设计[J]. 工矿自动化 2013(06)

- [17].抛物面聚光系统双面受热平板接收器热性能研究[J]. 热能动力工程 2018(04)

- [18].一种基于蓝牙技术的音乐接收器的设计[J]. 计算机与数字工程 2014(04)

- [19].一种高清图像接收器的设计[J]. 电子质量 2016(04)

- [20].忘掉接收器 雷柏Nano3000 2.4GHz无线光学鼠标[J]. 电脑迷 2008(11)

- [21].激光供能无人机光伏接收器设计原则[J]. 激光与红外 2015(10)

- [22].提升GPS接收器灵敏度与定位效能[J]. 中国电子商情(基础电子) 2011(05)

- [23].光电传感器中发射器与接收器的匹配[J]. 现代电子技术 2013(24)

- [24].高性能微型模块接收器[J]. 半导体信息 2008(03)

- [25].热管接收器尺寸对接收器性能的影响分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(04)

- [26].蜜蜂体内的磁接收器[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [27].Broadcom推出新的面向移动设备的GPS接收器解决方案[J]. 现代电视技术 2010(04)

- [28].DisplayPort接收器深度分析[J]. 电子设计应用 2009(04)

- [29].Piovan推出新型真空接收器[J]. 记录媒体技术 2008(01)

- [30].声音接收器激发效果特性研究[J]. 黑龙江八一农垦大学学报 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e2b8480cebcaf150e5f8f3b7.html