# 乙二醇胶体法制备直接甲醇燃料电池阴极催化剂研究

### 论文摘要

本文为制备高质量的直接甲醇燃料电池阴极催化剂,采用乙二醇胶体法制备Pt/C和Pt-Ni/C。并通过X-射线衍射（XRD）、高分辨透射电子显微镜（HRTEM）以及能量散射光谱（EDAX）等测试方法对催化剂的表面形貌,粒径,晶型结构、元素组成等进行表征。利用旋转圆盘电极在氧饱和的硫酸溶液中的线性电位扫描测试考核催化剂的氧还原反应催化活性,利用玻碳电极在硫酸溶液中的循环伏安测试考核了催化剂的电化学活性面积,在硫酸和甲醇混合溶液中的循环伏安测试考察了阴极催化剂的耐甲醇能力。优化了乙二醇胶体法制备碳载铂基催化剂的制备工艺,得出制备铂金属胶体反应的最佳工艺条件为:还原温度为160℃、pH=10、反应时间3h、过程中通保护气体;碳载体分散的最佳工艺为:碳载体加入到含有25%异丙醇的乙二醇体系中,磁力搅拌与超声分散相结合分散4 h。之后铂胶体浆料与碳载体浆料混合搅拌12 h,加入稀硝酸调节pH至3以下,抽滤、烘干、储存于干燥器中。另外采用乙二醇胶体法制备出了高载量的催化剂,并取得了良好的效果。利用乙二醇胶体法分别制备出具有核壳结构Ptshell-Nicore/C和原子间合金结构PtNialloyed/C的碳载铂镍合金催化剂,进行了两种合金催化剂的物理表征,测试了两催化剂的电化学性能,与Pt/C催化剂进行了比较。发现核壳结构Ptshell-Nicore/C催化剂大幅提高了氧还原反应催化活性,耐甲醇性能也大幅提高,而且降低了催化剂中的Pt用量。很有希望替代Pt/C成为直接甲醇燃料电池阴极催化剂。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 直接甲醇燃料电池简介

- 1.2.1 直接甲醇燃料电池（DMFC）基本结构及工作原理

- 1.2.2 直接甲醇燃料电池（DMFC）的研究现状

- 1.2.3 直接甲醇燃料电池（DMFC）存在的基本问题

- 1.3 直接甲醇燃料电池阴极反应动力学及催化剂

- 1.3.1 氧还原反应动力学

- 1.3.2 阴极催化剂

- 1.4 直接甲醇燃料电池阴极催化剂制备方法

- 1.4.1 浸渍还原法

- 1.4.2 离子交换法

- 1.4.3 气相沉积法

- 1.4.4 胶体法

- 1.5 课题研究意义及主要研究内容

- 第2章 实验材料以及试验方法

- 2.1 实验材料及设备

- 2.1.1 实验材料

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 催化剂的制备

- 2.2.1 碳载体的前处理

- 2.2.2 催化剂的制备

- 2.2.3 电极的制备

- 2.3 电化学测试

- 2.3.1 三电极体系

- 2.3.2 电化学性能测试

- 2.4 催化剂的物理表征

- 2.4.1 XRD 测试

- 2.4.2 TEM 测试

- 2.4.3 扫描电子显微镜和EDAX 电子能谱

- 第3章 乙二醇胶体法制备Pt/C 工艺研究

- 3.1 铂胶体制备工艺研究

- 3.1.1 反应温度对催化剂性能的影响

- 3.1.2 还原反应pH 值对催化剂性能的影响

- 3.1.3 反应中存在少量水对催化剂性能的影响

- 3.2 载体预处理与分散对催化剂性能的影响

- 3.2.1 载体的预处理

- 3.2.2 载体的分散

- 3.3 Pt/C 催化剂制备方法研究

- 3.3.1 乙二醇胶体法与甲醛还原浸渍还原法的比较

- 3.3.2 乙二醇胶体法与乙二醇还原浸渍还原法的比较

- 3.4 高载量催化剂的制备与性能

- 3.4.1 催化剂制备及表征

- 3.4.2 催化剂电化学性能测试

- 3.4.3 催化剂单池性能测试

- 3.5 本章小结

- 第4章 乙二醇胶体法制备Pt-Ni/C 合金阴极催化剂

- 4.1 Pt-Ni/C 合金催化剂的制备及表征

- 4.2 Pt-Ni/C 合金催化剂电化学性能

- Shell-Nicore/C'>4.3 新型阴极催化材料PtShell-Nicore/C

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅谈脱醇塔煮塔对乙二醇产品质量的提升[J]. 中国盐业 2019(17)

- [2].乙二醇 需求端内忧外患 疫情期乱了节奏[J]. 广州化工 2020(05)

- [3].乙二醇再生系统工艺创新性改造[J]. 天然气技术与经济 2020(02)

- [4].陕西榆林能源集团有限公司煤制120万吨/年乙二醇一期40万吨/年乙二醇启动项目批复[J]. 乙醛醋酸化工 2020(06)

- [5].榆林化学180万吨乙二醇项目进展分析[J]. 水泵技术 2020(05)

- [6].化工大数据 乙二醇合成技术[J]. 广州化工 2019(01)

- [7].亚洲乙二醇供应将过剩[J]. 聚酯工业 2019(05)

- [8].国内煤制乙二醇行业发展现状及展望[J]. 化工管理 2019(31)

- [9].石油和煤生产乙二醇技术现状及产业前景分析[J]. 化工管理 2017(02)

- [10].乙二醇产品醛含量的分析[J]. 化工管理 2017(11)

- [11].合成气制乙二醇技术获突破[J]. 聚酯工业 2017(05)

- [12].乙二醇工艺净化[J]. 乙醛醋酸化工 2015(11)

- [13].环氧乙烷直接催化水合制乙二醇技术经济性探讨[J]. 化工进展 2016(07)

- [14].乙二醇产品醛含量的分析[J]. 化工管理 2016(30)

- [15].海上气田乙二醇回收系统的优化研究[J]. 广州化工 2014(22)

- [16].我国乙二醇行业的市场分析[J]. 乙醛醋酸化工 2015(01)

- [17].2014年中国乙二醇市场分析及前景展望[J]. 中国石油和化工经济分析 2015(07)

- [18].我国乙二醇产业现状及发展前景分析[J]. 中国石油和化工经济分析 2013(10)

- [19].中国已成为全球乙二醇的需求中心[J]. 乙醛醋酸化工 2020(08)

- [20].因多拉玛扩大美国乙二醇产能[J]. 石油化工技术与经济 2020(05)

- [21].多元化变局,乙二醇难逃过剩宿命[J]. 中国石油和化工 2020(10)

- [22].乙二醇硬脂酸双酯的合成工艺研究[J]. 轻工科技 2020(06)

- [23].使用脱盐单元对富乙二醇脱水再生的创新方法开发及应用[J]. 现代化工 2020(09)

- [24].乙二醇和苯胺合成吲哚及其衍生物的研究进展[J]. 广州化学 2020(04)

- [25].乙二醇合成技术研究进展[J]. 石化技术 2019(06)

- [26].国内乙二醇生产技术及发展现状[J]. 炼油与化工 2019(04)

- [27].乙二醇对有色废弃聚酯脱色方面的应用[J]. 化工新型材料 2017(11)

- [28].乙二醇合成工艺研究进展[J]. 煤炭与化工 2018(02)

- [29].浅冷装置乙二醇系统的相关计算[J]. 石化技术 2018(02)

- [30].乙二醇生产现状及发展趋势探析[J]. 山西化工 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e2dce21d51140e9666a81c4b.html