# 银基复合电接触材料滑动电摩擦磨损性能研究

### 论文摘要

电滑动接触的作用是使各类电机、仪表上相互滑动部件之间顺利通过电流,由于摩擦、磨损、温度升高和化学反应等作用的存在,尤其是电流和机械摩擦的相互作用,使问题变得非常复杂。在电刷.换向器系统中,由于电刷与换向器滑环为滑动电接触,因此要求材料具有良好的导电性能,以使电流能够顺利通过,同时又要求材料具有优异的耐磨性能以延长电刷的使用寿命。本文采用粉末冶金法制备了含12～18wt%二硫化钼的银.二硫化钼复合材料,研究了二硫化钼含量对复合材料力学性能、物理性能和电摩擦磨损性能的影响。研究表明:随着复合材料中二硫化钼含量的增加,材料的密度、抗弯强度、硬度以及导电性都降低,接触电压降呈上升趋势,电磨损率随着二硫化钼含量的增加先下降后上升,在二硫化钼含量为15wt%时磨损率最低。同时,由于材料转移等现象的存在,使得正刷的磨损量大于负刷。采用XPS分析了银-二硫化钼复合材料表面膜成分。研究表明,复合材料电摩擦磨损后表面成分主要由碳、氧、钼、硫、银、铜等多种元素构成,表面膜的存在降低了材料的粘着磨损,影响着复合材料的电摩擦磨损性能。研究了添加碳纳米管以及石墨对银-二硫化钼复合材料电摩擦磨损性能的影响,碳纳米管的添加提高了复合材料的强度,并且能够减薄电摩擦磨损过程中复合材料表面过厚的氧化膜,而石墨的加入则改善了润滑膜的导电能力,因此材料中添加石墨或碳纳米管能改善复合材料的电摩擦磨损性能,而同时添加碳纳米管和石墨复合材料综合性能最佳。研究了滑动速度和电流密度对银-二硫化钼-石墨-碳纳米管复合材料电摩擦磨损性能的影响。研究表明:随着滑动速度的增加,滑环所粘着的气流厚度增大,使得电刷与滑环接触表面间隙加大,材料的接触电阻增大,电压降也随之增大:由于气流润滑效应增加,复合材料的摩擦系数随速度增加呈线性下降趋势;在电流和气流的共同作用下,材料电磨损率随速度增加先降低后增加。随着电流密度的增加,接触表面温度升高,接触斑点软化,接触面积增加,使得接触电阻降低:电流密度的增加导致的温升以及材料表面硬度的降低,材料的磨损率随着电流密度的增加而增加。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 致谢

- 第一章 绪论

- 1.1 复合材料概况

- 1.2 固体润滑材料

- 1.3 固体润滑剂

- 1.3.1 固体润滑剂的特性

- 1.3.2 二硫化钼

- 1.4 电接触和电接触材料

- 1.4.1 电接触

- 1.4.2 电接触材料的基本特性要求

- 1.4.3 滑动电接触材料

- 1.5 碳纳米管简介

- 1.5.1 碳纳米管的结构与性能

- 1.5.2 碳纳米管在复合材料中的应用

- 1.6 本课题研究背景及主要内容

- 第二章 电磨损实验原理及设备

- 2.1 电磨损实验装置

- 2.2 电磨损实验准备

- 2.3 电刷性能测试过程及原理

- 2.3.1 接触电压降测试原理

- 2.3.2 摩擦系数测试原理

- 2.3.3 磨损量测试原理

- 2.4 主要实验设备与仪器

- 第三章 银-二硫化钼复合材料的制备及力学性能和物理性能研究

- 3.1 银-二硫化钼复合材料的制备

- 3.2 银-二硫化钼复合材料的组织

- 3.3 二硫化钼含量对复合材料密度的影响

- 3.4 二硫化钼含量对复合材料力学性能的影响

- 3.5 二硫化钼含量对复合材料导电性能的影响

- 3.6 本章小结

- 第四章 银-二硫化钼复合材料的电摩擦磨损性能研究

- 4.1 复合材料的摩擦系数

- 4.1.1 二硫化钼含量变化对复合材料摩擦系数的影响

- 4.1.2 电流对复合材料摩擦系数的影响

- 4.2 复合材料的磨损

- 4.2.1 二硫化钼含量变化对复合材料磨损率的影响

- 4.2.2 电流对复合材料磨损量的影响

- 4.3 复合材料的接触电阻与接触电压降

- 4.3.1 二硫化钼含量变化对复合材料接触电压降的影响

- 4.3.2 极性对复合材料接触电压降影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 银-二硫化钼复合材料表面膜结构和形成机理研究

- 5.1 表面膜的成分分析

- 5.2 表面膜形成过程分析

- 5.3 本章小结

- 第六章 碳纳米管、石墨对银-二硫化钼复合材料性能的影响

- 6.1 碳纳米管的化学镀银

- 6.1.1 碳纳米管的氧化处理

- 6.1.2 碳纳米管的敏化处理

- 6.1.3 碳纳米管的活化处理

- 6.1.4 碳纳米管的化学镀银

- 6.2 碳纳米管和石墨对复合材料物理及力学性能的影响

- 6.3 碳纳米管和石墨对复合材料电摩擦磨损性能的影响

- 6.3.1 碳纳米管和石墨对复合材料接触电压降的影响

- 6.3.2 碳纳米管和石墨对复合材料电摩擦磨损性能的影响

- 6.4 本章小结

- 2-G-CNTs复合材料电摩擦磨损性能的影响'>第七章 滑动速度、电流密度对Ag-MoS2-G-CNTs复合材料电摩擦磨损性能的影响

- 7.1 速度变化对复合材料电摩擦磨损性能的影响

- 7.1.1 速度变化对复合材料接触电压降的影响

- 7.1.2 速度变化对复合材料的摩擦系数和磨损率的影响

- 2-G-CNTs复合材料电磨损性能的影响'>7.2 电流密度对Ag-MoS2-G-CNTs复合材料电磨损性能的影响

- 7.2.1 电流密度对接触电压降和接触电阻的影响

- 7.2.2 电流密度对磨损量的影响

- 7.3 本章小结

- 第八章 全文主要结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].碳纳米管:个性十足的神奇材料[J]. 中国粉体工业 2018(04)

- [2].多壁碳纳米管致人肝癌细胞HepG2毒性及代谢酶表达变化[J]. 新型炭材料 2019(06)

- [3].碳纳米管/聚醚砜复合纳滤膜的制备及性能研究[J]. 现代化工 2020(01)

- [4].垂直生长碳纳米管阵列可见光高吸收比标准研制及其特性表征分析[J]. 中国计量 2020(02)

- [5].钯负载硫修饰碳纳米管复合材料在电催化中的应用[J]. 西部皮革 2020(03)

- [6].改性多壁包镍碳纳米管复合材料的制备及其电催化性能研究[J]. 池州学院学报 2019(06)

- [7].德国研发成功首个碳纳米管16位计算机[J]. 上海节能 2020(01)

- [8].首个碳纳米管浆料国际标准发布[J]. 山西化工 2020(01)

- [9].碳纳米管纤维及其传感器力电性能实验研究[J]. 应用力学学报 2020(02)

- [10].建筑装饰用碳纳米管的制备及性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(02)

- [11].多壁碳纳米管和重金属镉的细菌毒性及影响机制[J]. 浙江农林大学学报 2020(02)

- [12].刷屏的碳纳米管芯片技术,中国进展如何?[J]. 功能材料信息 2019(05)

- [13].超长碳纳米管的结构调控与制备:进展与挑战[J]. 化学通报 2020(07)

- [14].功能化碳纳米管/环氧树脂复合材料的性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2020(12)

- [15].碳纳米管负载纳米铁复合材料的绿色合成及其对U（Ⅵ）的去除[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [16].碳纳米管/聚合物电磁屏蔽复合材料研究进展[J]. 微纳电子技术 2020(08)

- [17].垂直碳纳米管的制备方法及其应用进展[J]. 材料研究与应用 2020(02)

- [18].基于粗粒化方法的类超级碳纳米管自由振动研究[J]. 固体力学学报 2020(04)

- [19].碳纳米管纤维制备方法及应用概述[J]. 中国纤检 2020(08)

- [20].碳纳米管在毛细管电泳中用于多肽的分离[J]. 分析试验室 2020(10)

- [21].碳纳米管纤维的研发[J]. 合成纤维 2020(11)

- [22].多壁碳纳米管固相萃取/超高效液相色谱-串联质谱测定烤烟中粉唑醇残留量[J]. 食品安全质量检测学报 2020(20)

- [23].碳纳米管阵列仿生黏附受静电作用影响的研究进展[J]. 材料导报 2020(19)

- [24].我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破[J]. 河南科技 2018(16)

- [25].碳纳米管环氧树脂复合材料的拉敏性研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(02)

- [26].碳纳米管衍生物的合成及应用研究进展[J]. 巢湖学院学报 2018(06)

- [27].碳纳米管在食品农药多残留测定中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2019(13)

- [28].碳纳米管材料在航天器上的应用研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S1)

- [29].硬脂酸/改性碳纳米管复合相变储热材料性能[J]. 储能科学与技术 2019(04)

- [30].硫辅助填充高压Fe_5C_2/Fe_7C_3单晶相的少壁碳纳米管研究（英文）[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e2e82e8b6e9bba6105fa64eb.html