# 气体轴承的静动特性研究

### 论文摘要

气体润滑轴承以高精度、无摩擦等独特优点在超精密加工及超精密检测领域得到了广泛的应用。由于动压气体轴承的动态特性直接影响相应转子的动力学行为,而且气体轴承的动态特性可以用其气膜的动态刚度系数和动态阻尼系数来表征,对于以气体轴承为支承的转子,这些系数可以用于转子的临界转速或不平衡响应的计算以及转子的稳定性分析,所以本文以静压气体径向轴承的静态特性为基础,深入研究了气体润滑径向轴承的静动态特性。本文的主要研究内容如下:(1)建立可压缩静压气体径向轴承的稳态数学模型,使用MATLAB PDE工具箱来求解静态气体润滑模型,并将计算结果与其他方法进行对比,从而验证本文所提出的方法的可行性。(2)以静态气体润滑模型为基础,推导出动态Reynolds方程和动压气体径向轴承动态刚度和动态阻尼系数的计算方法,并分析扰动频率对动压气体轴承动态特性的影响。以上研究结果极大地丰富了气体润滑轴承的设计和制造理论,不仅对高速电主轴的设计、维护和维修提供了理论基础,而且可以帮助研究人员更好地分析动压气体轴承的临界转速和转子的稳定性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题来源、目的和意义

- 1.1.1 课题来源和目的

- 1.1.2 课题意义

- 1.2 气体润滑技术发展概况

- 1.2.1 国外发展概况

- 1.2.2 国内发展概况

- 1.3 气体轴承的动力学分析方法

- 1.4 本文主要研究内容

- 第2章 静压气体径向轴承的理论分析模型

- 2.1 静压气体轴承的工作原理

- 2.2 静压气体润滑的理论模型

- 2.2.1 基本假设

- 2.2.2 气体润滑Reynolds 方程的一般形式

- 2.2.3 气体润滑Reynolds 方程的边界条件

- 2.2.4 等温条件下的静态气体润滑方程与边界条件

- 2.2.5 气膜厚度的计算

- 2.3 节流孔的流动

- 2.4 理论模型无因次化

- 2.4.1 Reynolds 方程的无因次化

- 2.4.2 无因次化流量计算

- 2.5 静特性计算

- 2.5.1 轴承承载能力的计算

- 2.5.2 轴承刚度的计算

- 2.6 本章小结

- 第3章 静压气体轴承的计算分析

- 3.1 MATLAB PDE 工具箱简介

- 3.2 静态Reynolds 方程的求解

- 3.2.1 数学变换

- 3.2.2 划分网格

- 3.2.3 节流孔处压力计算

- 3.2.4 对剖迭代法

- 3.2.5 迭代计算流程

- 3.3 静态性能分析

- 3.3.1 压力分布

- 3.3.2 偏心率对静态性能的影响

- 3.3.3 计算结果比较

- 3.4 本章小结

- 第4章 动压气体径向轴承的理论分析模型

- 4.1 动压润滑的形成

- 4.2 动压气体轴承的近似理论

- 4.2.1 动压气体轴承的工作状态描述

- 4.2.2 动态特性系数

- 4.3 动压气体径向轴承的基本方程

- 4.3.1 任意扰动下的气膜厚度

- 4.3.2 动态 Reynolds 方程

- 4.4 无因次化的动态特性系数

- 4.5 本章小结

- 第5章 动压气体轴承的计算分析

- 5.1 动态Reynolds 方程的求解

- 5.1.1 数学变换

- 5.1.2 计算流程

- 5.2 计算结果分析

- 5.2.1 静态特性分析

- 5.2.2 扰动频率对动态性能的影响

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].灯泡贯流式水轮发电机组径向轴承检修[J]. 水电与抽水蓄能 2018(02)

- [2].灯泡贯流式水轮发电机径向轴承瓦烧损分析[J]. 防爆电机 2016(06)

- [3].灯泡贯流式水轮发电机径向轴承瓦拆装方法[J]. 防爆电机 2017(02)

- [4].烟气轮机径向轴承间隙测量方法探讨[J]. 甘肃科技 2012(09)

- [5].无限短径向轴承的薄膜润滑特性分析[J]. 山东理工大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [6].弹性金属塑料径向轴承的焊接胎具[J]. 橡塑技术与装备 2015(02)

- [7].硅基超短微空气径向轴承的非线性动态特性研究[J]. 轴承 2016(02)

- [8].用主动磁性轴承控制径向轴承的不稳定性[J]. 热能动力工程 2011(06)

- [9].基于分离变量的滑动径向轴承雷诺方程通解[J]. 润滑与密封 2010(03)

- [10].设计参数对波纹表面径向轴承静态性能的影响[J]. 润滑与密封 2016(11)

- [11].康扬水电站发电机径向轴承端盖漏油处理[J]. 中国高新技术企业 2011(25)

- [12].气体径向轴承弹性均压槽力学性能分析[J]. 机械工程与自动化 2009(01)

- [13].浅谈合二101J空气压缩机可倾瓦径向轴承[J]. 泸天化科技 2008(04)

- [14].圆柱径向轴承性能的可视化研究[J]. 润滑与密封 2014(07)

- [15].空气静压径向轴承静态性能的有限元分析[J]. 机电工程 2015(09)

- [16].立式高速泵径向轴承的故障分析及处理[J]. 水泵技术 2018(04)

- [17].可倾瓦径向轴承轴瓦间隙测量方法的探讨[J]. 杭氧科技 2018(03)

- [18].轴颈倾斜的径向轴承热弹性流体动力润滑分析[J]. 上海交通大学学报 2013(09)

- [19].空气静压径向轴承动压效应对其承载能力的影响[J]. 轴承 2013(01)

- [20].微孔阵列式空气静压径向轴承特性研究及结构优化[J]. 润滑与密封 2015(07)

- [21].一种有效的动压气体径向轴承承载力数值解法[J]. 机械设计 2011(04)

- [22].不同流态下高速动静压径向轴承静特性研究[J]. 机械设计与制造 2010(12)

- [23].磁悬浮径向轴承的三维有限元分析[J]. 现代电子技术 2009(24)

- [24].波箔型动压气体径向轴承的应用与研究进展[J]. 轴承 2008(01)

- [25].高速油气润滑径向轴承空化流热流体动压分析[J]. 金陵科技学院学报 2016(04)

- [26].具有通用膜厚方程径向轴承的动力学研究[J]. 机械设计 2014(07)

- [27].基于稀薄效应的微气体径向轴承稳态性能[J]. 力学学报 2009(06)

- [28].高速气动涡轮气体多孔质径向轴承结构设计和性能分析[J]. 润滑与密封 2019(08)

- [29].大型卧式水轮发电机可倾瓦径向轴承试验研究[J]. 大电机技术 2016(03)

- [30].动压润滑波形表面径向轴承性能分析[J]. 润滑与密封 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e306cf186a351a62985a4673.html