# 建筑混凝土工程施工技术质量控制管理分析

身份证号码：44140219861114****

摘要；我国建筑工程近些年发展十分迅猛，而建筑工程质量控制，在有些地方却因为各种原因，出现一些或大或小的问题；这其中建筑工程混凝土质量控制以及建筑施工技术的科学应用，会对建筑工程整体质量控制产生非常重要的影响。因此，混凝土施工技术与质量管理在建筑行业中占据十分重要的地位，本文中笔者首先将会对建筑工程混凝土施工的一些技术进行具体的分析，并对建筑工程混凝土质量管理的有关措施进行具体的论述。

关键词；混凝土施工；技术；建筑工程；

伴随着国内建筑混凝土施工中新技术和新建材的引进，为建筑混凝土施工带来了新的施工设备和施工工艺，而新型的建筑混凝土施工技术又大大提高了建筑混凝土施工效率。由于混凝土拌制物具有可塑性，它能够和钢筋牢固地结合，最终形成具有较高的强度、坚固、抗震、经济且耐久的钢筋混凝土结构，日益成为土建工程中的重要组成部分。另外，伴随着混凝土材料质量的逐步提高，及其使用范围的不断扩大，其在土建工程建设中的地位也显得特别重要。

1.建筑工程中混凝土工程的质量问题

（1）建筑工程中混凝土工程中的麻面问题

就建筑工程中混凝土工程施工而言,最主要的问题是麻面。麻面会造成建筑物出现小范围的建筑缺浆、表面不光滑等情况,同时在建筑物混凝土的表面也会出现类似甚至是更为严重的问题,例如凸凹坑的出现。麻面可能不会影响到建筑物的整体质量和建筑物的承载能力,但是对于建筑物的地面和墙体都会产生影响,美观程度不会很好。在分析研究混凝土施工质量的同时,建筑物的美观性能也很重要。

（2）建筑工程中混凝土施工的钢筋暴露问题

露筋也是影响建筑工程中混凝土施工质量的一个重要因素。社会经济的发展带动建筑行业的技术水平的提高。混凝土施工工程中,利用建筑钢筋和混凝土相结合的方式对于实现建筑物的强度和承载能力的提高有着阴显的效果,使得在许多的现代公共建筑物中都采用这种混凝土结构来进行建设,利用混凝土自身的粘合性能保证钢筋整体结构的稳定,避免钢筋暴露的质量问题。

（3）建筑工程中混凝土工程中的裂缝现象

在混凝土工程施工过程中,由于质量控制等因素,导致建筑工程中混凝土工程施工过程中,建筑物的局部出现严重的裂缝现象。建筑物的裂缝现象会造成整个建筑结构强度和硬度的下降,也会使得建筑工程建筑物的质量不达标,建筑物的整体效果会出现严重的质量问题。

（4）建筑工程中混凝土施工质量控制的特点分析

建筑工程质量的特点取决于建筑工程中混凝土施工质量特点。因此要准确了解混凝土施工质量的特点,有针对性的实施控制管理。混凝土工程在施工过程中由于地质、水文、气候、人的主观因素等的影响,使得混凝土施工质量得不到保障。质量的波动性大,由于混凝土施工受到多种因素的影响,使得工程质量的波动性不断变化。在施工过程中存在许多隐蔽性的质量问题,因此要加强对建筑工程中混凝土施工质量的控制管理,发现并解决潜在的质量问题。

2.对于建筑工程混凝土施工技术探讨

（1）混凝土的拌合

混凝土的拌合是一项专业的技术工种，当前我国的建筑工程混凝土主要使用的是适应各种需求的预拌钢筋混凝土，并且，随着高层建筑的大量出现，泵送混凝土的使用越来越广泛；几乎成为预拌混凝土的主要类型。因此，在预拌泵送混凝土的拌合中，无论什么样的等级和特性要求，其混凝土拌合物的主要工作性都是必须要满足的，那就是流动性、粘聚性、保水性都必须要满足泵送的基本要求。这就要求预拌混凝土过程中，必须严格把握好水灰比，确保好强度要求；掌握好石子级配，控制好砂率，通过合理掺量的外加剂使用，调整好用水量；经过搅拌机械的充分搅拌均匀后，生产出具有良好流动性、粘聚性和保水性的预拌混凝土拌合料；并根据生产季节温度和工地现场的时间间隔需要，调整好混凝土拌合料的初凝时间，由此来充分满足生产、运输、泵送、浇筑、振捣和成型需要。并经过后期的规范养护和合理保养，实现良好的混凝土构件工程。

（2）混凝土的运输

混凝土在运输过程中有着较为严格的要求，而良好的运输环境可以确保混凝土具有更好的质量，所以在混凝土运输的过程中一定要保证采取正确、高效的方式进行。首先混凝土的运输应该尽可能的在短时间内进行，因为如果运输时间过长，将会导致混凝土的质量下降，降低混凝土原有的工作性；随着时间过长会严重影响到混凝土的强度质量，直至报废。因此，混凝土运输过程中，必须要经过测算搅拌场区与施工现场的距离严格控制好时间。其次，混凝土必须采用专用的滚筒搅拌车辆进行不间断的均匀搅拌运输，以防止混凝土在运输过程中因为震动和沉积使混凝土失去工作性而无法泵送和浇筑。有关运输人员要在保障混凝土均匀搅拌的状态下，竭尽全力的保证混凝土的运输可以在短时间内完成，避免因为运输问题而对后期施工和质量造成影响。

（3）混凝土的浇筑

混凝土的浇筑是建筑施工过程中进行的一项主要工作内容，混凝土浇筑要根据施工现场的工作需要采取不同浇筑方式，诸如平面顶板浇筑宜采取整体推进式、墙体宜采取段面连续式、大体积宜采取分层浇筑式、大面积场区宜采取隔仓浇筑式等等；无论采取何种浇筑方式，都是要在保证混凝土质量要求的前提下，尽可能地减少接头接缝、便宜施工。而且，在浇筑混凝土的过程中，必须要严格控制好混凝土拌合料的自由下落高度，一般不得大于2米；大于2米高程的应当采取滑模导流等方式进行浇筑，以保证混凝土拌合料的质量不会受到溅落的影响。另外，在混凝土浇筑过程中，必须严禁加水；以此严格保障混凝土的水灰比，以免影响混凝土质量。

（4）混凝土的振捣

混凝土的振捣是混凝土浇筑过程中一项重要工作环节，其主要作用是通过振捣，使混凝土中的黄砂、石子、水泥等原材料均匀、充分紧密结合，排出拌合料中不必要的空气和水分，起到密实和加固的作用。这项技术环节在大多数的建筑工程混凝土浇筑中都会应用，经过振捣的混凝土会更均匀的填充到模板的空隙中，并且充分的发挥出自身的作用，混凝土的振捣能够最大程度的加强对建筑的密实度，能够为保证建筑物的质量奠定坚实的基础。当然，混凝土的振捣也不是越振捣越好，而是适当振捣；通常来说，适当振捣是指在振捣的过程中，混凝土不再快速继续下沉，表面不再产生大量气泡，并使振捣棒产生较为稳定的“咬合感”即为适当振捣。过度的振捣，会使混凝土产生石子下沉，砂石分层，浆体流失，反而会影响到混凝土质量，甚至严重的会导致整体混凝土质量不合格的后果。

（5）混凝土的养护

混凝土的养护非常重要，这一过程也是建筑过程中必不可少的一个过程，混凝土的养护应该在混凝土部件定型之后进行。经过养护之后的混凝土会具有更好的额强度，其硬化和强度都会达到一个最大值。经过养护后的混凝土也能够为提升建筑物的质量奠定坚实的基础。对混凝土进行养护要根据温度和湿度的要求；一般情况下，以混凝土表面硬化到发白时即为补水、洒水保养的时候；通常情况下，一般混凝土的养护期限，不少于7～14天，根据当地的温度和湿度具体情况具体对待。如果是在夏天高温季节，就应该在混凝土表面硬化后较早时间内进行洒水，洒水的频率也是根据环境温度和空气中的湿度具体而定。如果在冬季对混凝土进行养护的时候就应该注重防寒，可以在混凝土表面覆盖草帘，养护的时间大约为半月左右，甚至更多一些时间；总体以确保混凝土的同期强度满足龄期强度标准为宜即可。

3.建筑混凝土施工技术的强化措施

（1）强化混凝土施工技术的创新与研究

目前，国内建筑工程混凝土施工技术中沿袭或借鉴的部分较多，主创新与研究程度远远低于实际要求。国内建筑行管理部门，建筑技术研究机构，以及相关高等院校都要顺应时代发展需求，组织专人进行混凝土施工技术的深入创新与研究，力争实现混凝施上技术的适用性、科学性都由大幅度的提升。同时，建筑工程施工技术管理人员也注意对于工作经验的积累与总结，通过长期施工技术应用的实践，针对性的提出自己的观点与合理化建议，并目不断地在工作寻求技术问题与解决方案。

（2）强化混凝土施工技术交流环节的作用

在建筑工程混凝土施工全面开展之前，技术管理人员定要对复杂环节的施工节点进行必要的技术交流，技术交流的对象要为设计单位和监理单位。混凝土施工技术管理人员要完全掌握建筑施工的技术要求与质量检验标准，并且结合施工位现场施工技术、施工人员素质、原材料、机械设备等实际条件，进而制定利学，合理的混凝体施工技术方案。同时，强化混凝土施工技术交流环节的作用还表现对于工程整体进度和质量的促进，也是工程建设方济收益社会效实现的先决条件。

结语；

建筑工程作为我国建筑行业的重要组成部分,影响着国民经济的发展和进步。建筑工程中混凝土施工质量的改进和提高是整个建筑工程的核心部分,同时也影响到人民的生命安全和财产安全。随着科技的进步发展,混凝土施工技术也在不断的发展,钢筋混凝土施工技术得到广泛的应用。建筑工程中混凝土施工质量的提高是我国建筑行业全面高速发展的基础。分析混凝土施工质量上存在的问题,针对性的提出解决方案,控制好整个混凝土施工过程中的每一个环节,严格规范管理施工,保障整个建筑工程的施工质量,避免建筑物所产生的安全隐患。

参考文献；

（1）高层建筑混凝土工程施工质量控制探讨_康文果

（2）混凝土工程施工技术探讨_郑子韬

（3）建筑工程混凝土施工技术与质量管理_仇文法

（4）建筑工程中混凝土施工技术要点分析_许靖

（5）建筑工程中混凝土施工质量控制对策探讨_缪海燕

（6）论述建筑工程混凝土施工技术与质量管理_张时敏（7）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e30daaefcdcf48624e4a18b3.html