# H型截面钢框架抗火性能的试验研究及非线性有限元分析

### 论文摘要

本文利用自行研制的火灾试验炉,对H型截面钢梁、钢柱、钢节点、钢框架进行了抗火性能的足尺试验研究。 H型截面钢梁抗火性能的试验研究中对14根钢梁进行三面受火试验,考虑边界条件、跨度和所受荷载大小三个影响因素。通过试验得出了钢梁的温度场分布、变形、轴向约束力和连接弯矩的变化规律。试验结果表明:H型截面钢梁在火灾作用下发生了局部屈曲和弯扭屈曲现象;边界条件对H型截面钢梁的抗火性能有明显影响;半刚性连接和柔性连接钢梁进入大变形阶段后,轴向约束压力变为轴向约束拉力,轴向拉力有阻止钢梁自身进一步变形的作用,即发生了悬链线作用。 H型截面钢柱抗火性能的试验研究中对10根钢柱进行四面受火试验,考虑边界条件、所受外加荷载大小、是否受到轴向约束和是否偏心受压四个影响因素。通过试验得出了钢柱的侧向变形、轴向变形和轴向约束力的变化规律。试验结果表明:火灾下,钢柱发生弯扭失稳破坏;钢柱所受的外加荷载越大极限温度越低;边界条件对钢柱抗火性能有一定影响;限制轴向变形的钢柱极限温度降低;二次受火钢柱的极限温度有明显的降低;在火灾下,对不限制轴向变形钢柱,轴向变形明显的分为膨胀阶段和收缩阶段,收缩阶段很短,一旦进入收缩阶段,钢柱很快发生破坏。 H型截面钢框架节点抗火性能的试验研究中对7个中节点、8个边节点进行受火试验,考虑了节点形式、是否带加劲肋和端板连接节点的端板厚度三个影响因素。通过试验得出了钢节点转角变化规律。试验结果表明:火灾下,节点破坏的

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 火灾的危害

- 1.2 研究意义

- 1.3 研究目标

- 1.4 本文的内容

- 参考文献

- 第二章 高温下结构钢的材料特性

- 2.1 高温下结构钢的热物理性能

- s'>2.1.1 钢的热传导系数λs

- s'>2.1.2 钢的比热cs

- s'>2.1.3 热膨胀系数αs

- 2.1.4 钢的密度

- 2.2 高温下结构钢的力学性能

- 2.2.1 应力—应变关系曲线

- 2.2.2 泊桑比

- 2.2.3 等效屈服强度

- 2.2.4 初始弹性模量

- 参考文献

- 第三章 H型截面钢梁抗火性能的试验研究

- 3.1 引言

- 3.2 加温系统简介

- 3.3 试验方案

- 3.3.1 试件设计

- 3.3.2 测试装置

- 3.4 试验结果及分析

- 3.4.1 试验宏观现象

- 3.4.2 温度场分布

- 3.4.3 变形

- 3.4.4 连接的影响

- 3.4.5 固定端的影响

- 3.4.6 轴向约束的影响

- 3.5 小结

- 参考文献

- 第四章 H型截面钢柱抗火性能的试验研究

- 4.1 引言

- 4.2 加温系统简介

- 4.3 试验方案

- 4.3.1 试件设计

- 4.3.2 测试装置

- 4.4 试验结果与分析

- 4.4.1 试验宏观现象

- 4.4.2 温度分析

- 4.4.3 变形

- 4.4.4 外加荷载大小、边界条件对钢柱抗火性能的影响

- 4.4.5 限制轴向变形对钢柱抗火性能的影响

- 4.4.6 二次受火对钢柱抗火性能的影响

- 4.5 小结

- 参考文献

- 第五章 H型截面钢框架节点抗火性能的试验研究

- 5.1 引言

- 5.2 加温系统简介

- 5.3 试验方案

- 5.3.1 试件设计

- 5.3.2 测试装置

- 5.4 试验结果与分析

- 5.4.1 试验宏观现象

- 5.4.2 加劲肋对节点抗火性能的影响

- 5.4.3 连接方式对节点抗火性能的影响

- 5.4.4 端板厚度对端板连接节点抗火性能的影响

- 5.4.5 边、中节点抗火性能的对比

- 5.5 小结

- 参考文献

- 第六章 单层单跨H型截面钢框架抗火性能的试验研究

- 6.1 引言

- 6.2 加温系统简介

- 6.3 单层单跨H型截面钢框架抗火性能的试验研究

- 6.3.1 试验方案

- 6.3.2 试验结果与分析

- 6.4 小结

- 参考文献

- 第七章 双层双跨H型截面钢框架抗火性能的试验研究

- 7.1 引言

- 7.2 加温系统简介

- 7.3 双层双跨H型截面钢框架抗火性能的试验研究

- 7.3.1 试验方案

- 7.3.2 试验结果与分析

- 7.4 小结

- 第八章 H型截面钢框架抗火性能的非线性有限元分析

- 8.1 引言

- 8.2 几何非线性问题（有限变形理论）的基本方程

- 8.2.1 大变形条件下的应变和应力的度量

- 8.2.2 几何非线性问题的表达格式

- 8.3 平面钢框架抗火性能的几何与材料非线性分析

- 8.3.1 基本假定

- 8.3.2 平面杆单元的几何非线性刚度方程

- 8.3.3 热弹塑性有限元分析

- 8.3.4 坐标变换

- 8.3.5 非线性求解过程

- 8.4 半刚性连接平面钢框架抗火性能的有限元分析

- 8.4.1 半刚性连接的类型、特性和模型

- 8.4.2 半刚性连接平面杆单元的刚度方程

- 8.5 结果对比

- 参考文献

- 第九章 结论及展望

- 9.1 结论

- 9.2 展望

- 附录1

- 附录2

- 攻读博士学位期间发表的学术论文

- 攻读博士学位期间所获奖项

- 攻读博士学位期间所参与的课题

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].钢绞线锚固系统抗火性能试验研究[J]. 建筑钢结构进展 2019(06)

- [2].钢筋混凝土柱抗火性能研究综述[J]. 混凝土 2012(03)

- [3].防火涂料局部破损后钢柱抗火性能研究[J]. 土木工程学报 2009(11)

- [4].火灾下建筑结构抗火性能和人员疏散研究[J]. 防灾减灾工程学报 2018(01)

- [5].钢筋混凝土结构抗火性能试验中存在问题的思考[J]. 土木工程学报 2010(04)

- [6].钢筋混凝土结构抗火性能试验研究现状及存在的问题[J]. 火灾科学 2010(01)

- [7].配筋率对连续板抗火性能的影响[J]. 武汉大学学报(工学版) 2008(06)

- [8].高温火直接作用下钢梁抗火性能试验研究[J]. 建筑结构学报 2017(04)

- [9].预应力混凝土结构抗火性能分析及思考[J]. 科技与企业 2015(22)

- [10].钢-混凝土组合结构的抗火性能研究进展[J]. 科技通报 2010(01)

- [11].提高钢结构抗火性能的措施[J]. 河南建材 2009(02)

- [12].高温蠕变对钢柱抗火性能的影响[J]. 防灾减灾工程学报 2016(03)

- [13].滇中地区11种森林木本植物活叶片抗火性能[J]. 华中农业大学学报 2015(05)

- [14].型钢-混凝土组合结构节点抗火性能综述[J]. 安徽建筑 2014(02)

- [15].高大空间火灾空气升温条件下整体网架抗火性能分析[J]. 钢结构 2014(05)

- [16].含湿量对混凝土结构抗火性能影响的数值研究[J]. 混凝土与水泥制品 2015(09)

- [17].火灾下建筑结构抗火性能和人员疏散分析[J]. 山西建筑 2018(18)

- [18].装配整体式框架节点抗火性能有限元分析[J]. 消防科学与技术 2018(06)

- [19].约束状况对混凝土结构抗火性能影响的数值分析[J]. 科学技术与工程 2016(11)

- [20].超高层建筑组合巨柱抗火性能研究[J]. 防灾减灾工程学报 2015(01)

- [21].钢筋桁架楼承板钢组合梁抗火性能试验研究[J]. 土木工程学报 2015(09)

- [22].边界条件对平板网架结构抗火性能的影响[J]. 建筑钢结构进展 2011(04)

- [23].钢筋混凝土梁桥抗火性能研究综述[J]. 科技风 2015(18)

- [24].预应力混凝土结构抗火性能研究综述[J]. 混凝土与水泥制品 2012(07)

- [25].某新型节能墙体抗火性能试验研究[J]. 工程建设 2014(05)

- [26].板柱结构抗火性能研究综述[J]. 建筑与预算 2017(03)

- [27].高温下钢筋混凝土简支梁的抗火性能[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2015(10)

- [28].新型混凝土抗火性能试验研究[J]. 中华民居(下旬刊) 2012(12)

- [29].某礼堂钢结构屋盖抗火性能评估[J]. 建筑钢结构进展 2009(03)

- [30].钢筋混凝土门式框架结构抗火性能试验研究[J]. 湘潭大学自然科学学报 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e334ee7d494fce4ebae5bc39.html