# TiO2基纳米氧敏材料及复合光催化材料的制备、结构与性能研究

### 论文摘要

TiO2的晶型结构是影响其材料应用性能的关键因素,其中金红石相TiO2具有氧气敏感特性,而锐钛矿相TiO2则具有较高的光催化活性。迄今为止,金红石相TiO2的制备由于采用四价钛源,需经高温烧结（≥700℃）,所制得氧敏元件存在工作温度较高（≥250℃）、选择性、稳定性较差等缺点。此外,酞菁与卟啉配合物敏化TiO2的方法是提高锐钛矿相TiO2光催化效率的有效手段之一,也是目前研究的热点。这两类敏化剂在可见光区具有强吸收、理化性能稳定等优点,但其制备方法主要是利用已合成的TiO2纳米颗粒浸渍敏化剂而成,该制备方法由于敏化剂与基质（TiO2）之间耦合效果较差,导致敏化效果不理想。本文在氧敏材料方面,尝试以TiCl3为源物质,采用溶胶-凝胶法,经低温（400℃）烧结制成金红石相纳米掺杂氧敏材料,并测试其厚膜型元件的气敏性能,以期获得性能良好、接近于实用的半导体型氧敏传感材料。在有机敏化TiO2复合材料方面,分别利用两种合成方法,即一般溶胶-凝胶法与原位自组装一步合成法,合成三类有机敏化TiO2复合纳米材料,并采用多种物理、化学测试方法对其进行表征,在此基础上,选择有机染料为待降解物,以探讨其可见光光催化机理。主要结果如下: 一、以TiCl3为源物质,利用溶胶-凝胶法,经n型掺杂(V5+, Nb5+,Ta5+,Cr6+, Mo6+, W6+)、低温（400℃,1h）烧结即可获得金红石结构; 并筛选出掺杂量为18mol%的V5+/TiO2气敏材料,该材料制成的元件具有氧敏（100ppm）灵敏度（S=16）、工作温度（80℃）、响应特性、选择性、稳定性均较好; 探讨了掺杂过程相变机理。二、首次利用Zeta电位与变温磁化率等测试手段来表征表面带电特性,分析其与结构、气敏特性之间的关系,提出掺杂增敏与影响选择性机理。三、利用一般溶胶-凝胶法,制备轴向取代酞菁（TiOPc）/ TiO2纳米复合材料,当TiOPc:TiO2=1mol%时,TiOPc以单分子形式存在于TiO2表面,在可见光（15W,2h）照射下,罗丹明B染料光催化降解率达60%。四、首次采用原位自组装方法,制备了两类（CoPc/TiO2, ZnTPP/TiO2）纳米复合材料。发现配合物以单分子形式原位自组装于TiO2颗粒表面,通过轴向与基质TiO2之间存在较强化学耦合,能促使光生载流子快速分离与能量有效转移,使配合物与TiO2形成更有效协同光催化作用。在可见光（15W,2h）照射下,ZnTPP/TiO2催化剂对罗丹明B染料降解率达90%。

### 论文目录

- 第一章 文献综述

- 2 的结构与应用'>1.1 TiO2的结构与应用

- 2 基金红石相纳米氧敏传感器的研究开发现状'>1.2 TiO2基金红石相纳米氧敏传感器的研究开发现状

- 1.2.1 氧敏传感器简介

- 1.2.2 气敏特性参数

- 1.2.3 氧敏传感器的种类及其特性

- 2 基纳米金红石相材料的制备方法'>1.2.4 TiO2基纳米金红石相材料的制备方法

- 2基氧敏材料的增敏措施及气敏特性'>1.2.5 TiO2基氧敏材料的增敏措施及气敏特性

- 1.2.6 氧敏机理

- 1.2.7 存在的问题、现有解决的措施与研究开发的发展前景

- 2基纳米锐钛矿相复合光催化材料的研究发展现状'>1.3 TiO2基纳米锐钛矿相复合光催化材料的研究发展现状

- 1.3.1 光催化简介

- 1.3.2 光催化机理

- 2 光催化剂结构、特点及存在的问题'>1.3.3 纯TiO2光催化剂结构、特点及存在的问题

- 1.3.4 提高光催化性能的主要途径

- 2 纳米光催化材料研究发展现状'>1.3.5 染料敏化TiO2纳米光催化材料研究发展现状

- 2 的制备、结构及光催化特性'>1.3.6 酞菁及酞菁/TiO2的制备、结构及光催化特性

- 2 的制备、结构及特性'>1.3.7 卟啉配合物的结构与卟啉/TiO2的制备、结构及特性

- 1.3.8 有机/无机复合材料的原位合成工艺

- 1.4 选题依据与研究内容

- 2 基纳米金红石相的合成及氧敏材料的研究'>1.4.1 掺杂TiO2基纳米金红石相的合成及氧敏材料的研究

- 2 纳米复合材料的研究'>1.4.2 酞菁（卟啉）敏化TiO2纳米复合材料的研究

- 2基金红石相纳米粉体的制备及氧敏特性'>第二章 TiO2基金红石相纳米粉体的制备及氧敏特性

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 主要试剂与设备

- 2基纳米粉体的制备与氧敏特性测量'>2.1.2 TiO2基纳米粉体的制备与氧敏特性测量

- 2.1.3 结构及特性表征

- 5+/TiO2（M = V, Nb, Ta） 纳米粉体的结构及特性'>2.2 M5+/TiO2（M = V, Nb, Ta） 纳米粉体的结构及特性

- 2 与 V5+/TiO2 纳米粉体的结构及特性'>2.2.1 纯TiO2 与 V5+/TiO2纳米粉体的结构及特性

- 5+, Ta5+/TiO2 纳米粉体的结构及特性'>2.2.2 Nb5+, Ta5+/TiO2纳米粉体的结构及特性

- 5+/TiO2 的气敏特性'>2.2.3 M5+/TiO2的气敏特性

- 6+/TiO2（M = Cr, Mo, W）纳米粉体的结构与氧敏特性'>2.3 M6+/TiO2（M = Cr, Mo, W）纳米粉体的结构与氧敏特性

- 6+/TiO2 纳米粉体的结构及特性'>2.3.1 M6+/TiO2纳米粉体的结构及特性

- 6+/TiO2氧敏特性'>2.3.2 Mo6+/TiO2氧敏特性

- 2.4 气敏机理

- 2.4.1 掺杂增敏机理

- 2.4.2 掺杂后选择性机理

- 2.5 小结

- 2基锐钛矿型染料敏化纳米复合材料的制备、结构与光催化特性'>第三章 TiO2基锐钛矿型染料敏化纳米复合材料的制备、结构与光催化特性

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 主要试剂与实验设备

- 2一般溶胶-凝胶方法的制备'>3.1.2 TiOPc/TiO2一般溶胶-凝胶方法的制备

- 2 纳米复合材料的原位自组装一步合成'>3.1.3 有机敏化剂/TiO2纳米复合材料的原位自组装一步合成

- 3.1.4 结构及特性表征

- 2 纳米复合材料的结构与光催化特性'>3.2 TiOPc/TiO2纳米复合材料的结构与光催化特性

- 2复合材料的XRD 衍射谱'>3.2.1 TiOPc /TiO2复合材料的XRD 衍射谱

- 3.2.2 紫外-可见光谱分析

- 3.2.3 红外光谱分析

- 3.2.4 荧光光谱

- 2 复合光催化剂光催化活性'>3.2.5 TiOPc /TiO2复合光催化剂光催化活性

- 2 纳米复合材料的原位自组装合成及光催化特性'>3.3 CoPc/TiO2纳米复合材料的原位自组装合成及光催化特性

- 2 复合材料的结构特性'>3.3.1 CoPc/TiO2复合材料的结构特性

- 3.3.2 光催化活性及光催化敏化机理

- 2 纳米复合材料的原位合成与光催化'>3.4 卟啉/ TiO2纳米复合材料的原位合成与光催化

- 2 纳米复合材料的结构与特性'>3.4.1 ZnTPP/TiO2纳米复合材料的结构与特性

- 3.4.2 可见光光催化特性

- 3.5 小结

- 第四章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 在读期间已申请授权的发明专利与已发表录用的论文

### 相关论文文献

- [1].红蓝复合光对龙眼愈伤组织生长及类黄酮代谢的影响[J]. 河南农业科学 2020(08)

- [2].给影子换件“衣服”[J]. 辅导员 2016(32)

- [3].红蓝复合光谱对两个生态型羊草光合生理特性的影响[J]. 光谱学与光谱分析 2008(07)

- [4].复合光在疼痛治疗中作用机制的研究进展[J]. 淮海医药 2018(06)

- [5].光的三原色合成及复合光分解演示仪[J]. 发明与创新(中学生) 2015(05)

- [6].国外塑料专利[J]. 塑料科技 2015(01)

- [7].复合光路光学镀膜宽光谱膜厚监控系统[J]. 激光与光电子学进展 2010(05)

- [8].一种新型含氟复合光亮润滑剂的制备[J]. 塑料助剂 2011(04)

- [9].LED复合光处理对西兰花低温保鲜效果的影响[J]. 华北农学报 2015(01)

- [10].不同LED复合光质对瓠瓜幼苗生长和若干生理生化指标的影响[J]. 热带作物学报 2016(05)

- [11].复合光斑选区熔化成形技术研究[J]. 电加工与模具 2019(02)

- [12].LED复合光质对洛阳红形态和生理特性的影响[J]. 核农学报 2015(05)

- [13].不同比例红蓝光对生菜种子萌发及幼苗生长的影响[J]. 浙江农业学报 2014(03)

- [14].LED红蓝复合光间歇照射对西兰花贮藏品质的影响[J]. 保鲜与加工 2015(05)

- [15].TiO_2/膨润土复合光催化材料的室温制备及性能研究[J]. 稀有金属材料与工程 2020(04)

- [16].复合光神经疼痛康复治疗仪治疗带状疱疹后遗神经痛的疗效分析[J]. 淮海医药 2019(06)

- [17].模拟日光照射下土霉素的复合光化学转化动力学及环境归趋[J]. 环境科学学报 2018(03)

- [18].红蓝复合光对‘阳光红心’红掌生长和叶绿素荧光反应的影响[J]. 热带作物学报 2018(02)

- [19].二氧化钛基复合光催化材料的制备及应用进展[J]. 功能材料与器件学报 2020(02)

- [20].TiO_2/石墨烯基复合光催化材料的研究进展[J]. 纤维复合材料 2019(01)

- [21].磷酸银-介孔炭复合光催化材料性能的研究[J]. 无机盐工业 2016(07)

- [22].石墨烯基复合光催化材料在水处理领域的应用进展[J]. 化工新型材料 2014(09)

- [23].玻璃/硅胶复合光扩散微粉的制备及性能[J]. 中国照明电器 2013(09)

- [24].气相溶胶-凝胶法制备TiO_2-硅藻土复合光催化材料[J]. 中国粉体技术 2017(05)

- [25].复合光合菌剂对大豆幼苗生理生化特性和根际土壤酶活性的影响[J]. 大豆科学 2014(05)

- [26].TiO_2/改性膨润土复合光催化材料的制备及其性能[J]. 材料开发与应用 2013(03)

- [27].二氧化钛基复合光催化材料的制备及其性能研究[J]. 西部皮革 2016(20)

- [28].青岛能源所在纳米复合光热膜促进水蒸发方面取得新进展[J]. 化工新型材料 2018(03)

- [29].磁性TiO_2/CoFe_2O_4纳米复合光催化材料的制备[J]. 无机化学学报 2009(07)

- [30].复合光学微球腔回音壁模共振谱选模特性分析[J]. 光通信研究 2016(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e351e3b44e08dda683aef821.html