# 二甲基甲酰胺（DMF）人群暴露评估及其健康风险的研究

### 论文摘要

二甲基甲酰胺（N, N-Dimethylformamide,DMF）是一种对人体消化系统、呼吸系统、生殖系统等全身多个系统产生毒作用的有毒有害污染物,甚至可能对人体产生致癌效应。我国作为DMF使用量最大的国家,存在相当大数量的DMF暴露人群。且随着DMF使用量的不断增加,暴露人群仍将持续增加,受到的健康风险也越来越大。而DMF作为一种非常规污染物,并无环境空气监测站点,可供参考的环境空气中DMF浓度数据非常有限。因此,我国环境空气中DMF浓度到底达到何种水平,DMF暴露对人群健康危害的程度如何,是否与某些疾病发病有所关联,对人群的健康风险如何,至今仍尚不清楚,从而也无法采取有效措施降低人群暴露的健康风险。为解决上述问题,本研究基于区域内合成革企业基本情况现状调查和污染源监测数据建立的排放清单,采用大气扩散模型模拟污染物细网格时空分布的方法,在对模型的本地化适应性进行调整后,通过模拟获得了研究区域1999～2008年DMF年均浓度及日均浓度变化趋势。提出基于地理信息系统（Geographic Information System,GIS）的人口和活动加权人群暴露评估方法,调查了研究区域常住人口GIS分布,并对1289名当地居民进行了出行特征调查,基于污染物浓度时空分布和人群出行特征,计算了研究区域1999～2008年100m×100m人群DMF年均及日均暴露浓度分布,并计算了不同职业人群的DMF暴露水平。采用多因素Logistic回归分析法,在控制混杂因素的基础上,研究了DMF暴露对人群肝病、呼吸系统疾病、消化系统疾病、心血管疾病及癌症住院发生等的影响。采用基于泊松回归的半参数广义相加模型,在控制混杂因素的基础上,建立了DMF与呼吸系统疾病、消化系统疾病、心血管疾病及总疾病（分性别）每日入院人数的暴露反应关系。通过健康风险评估,获得了研究区域1999～2008年基于GIS的DMF人群暴露的风险系数变化趋势及不同职业人群的DMF暴露风险,并研究了暴露风险与DMF暴露浓度与环境空气浓度的相关性,提出了风险阈值下DMF环境空气浓度及暴露浓度的标准建议。本论文所取得的主要研究成果及结论如下：（1）1999～2008年DMF年均浓度范围为0.09 mg/m3-0.85 mg/m3,日均浓度范围在0.003mg/m3-4.61 mg/m3之间。随着生产线数量的增加,DMF浓度自1999年逐渐增大,至2002达到最大值。此后由于污染物治理设施投入,DMF排放呈逐年下降趋势,至2008年最小无组织排放对环境空气中DMF浓度的贡献率最大。对无组织排放DMF进行收集处理,是降低环境空气中DMF浓度的有效途径。利用大气扩散模型模拟获得污染物浓度时空分布的方法是可靠的,弥补了由于缺乏监测浓度而无法进行人群暴露水平评估的问题,且能够获得长期连续的污染物浓度时空变化趋势,为人群暴露水平评估提供详细的污染物浓度分布。（2）1999～2008年人群DMF暴露浓度平均值在0.09 mg/m3-0.88mg/m3之间,高密度人口主要集中在DMF低浓度区域。不同职业人群2008年DMF年均暴露浓度在0.034～0.082mg/m3之间。受居住地停留时间较长及环境空气中高DMF浓度的影响,退休人员和农民的暴露浓度最高,为DMF高暴露人群。出行特征对人群暴露水平影响较大,考虑出行特征的暴露浓度更能真实反映污染物对人群健康的影响。（3）长期暴露于DMF环境中,将使人群肝病、呼吸系统、消化系统疾病、心血管疾病和癌症住院发生的危险性增加,其中对消化系统疾病和心血管疾病的影响最大,比值比（Odds ratio,OR）和95%置信区间（confidence interval,CI）分别为1.272（1.062～1.523）和1.578（1.205～2.066）。DMF短期暴露下,浓度每增加一个四分位间距（interquartile range,IQR）时,人群呼吸系统疾病、消化系统疾病、心血管疾病、总疾病（总人数）、总疾病（男性）和总疾病（女性）每日入院人数增加的百分比（95%CI）分别为9.3%（1.17%～18.06%）,10.62%（4.04%～17.62%）,4.44%（-5.2%～15.07%）,7.11%（4.18%～10.12%）,4.33%（0.28%-8.54%）和9.73%（5.69%～13.94%）。不同疾病类别中,DMF暴露对呼吸系统和消化系统疾病入院对的危险性较高,对女性因病入院的影响高于男性。DMF暴露对人群健康的影响可能与性别存在关系,可能不同性别人群体内DMF解毒机理有所不同。（4）1999～2008年,DMF暴露风险系数的平均值在2.12～20.21之间。其中,2008年人群DMF暴露的总风险系数在0.038～14.78之间,平均风险系数为2.076,区域人群总体处于DMF暴露中风险水平,环境空气风险为DMF暴露风险的主要来源。不同职业人群DMF暴露风险在0.78-1.89之间,平均值为1.32,其中退休人员DMF暴露的风险最高。（5）当风险处于小于0.1、0.1～10和大于10的的低中高风险时,人群DMF暴露浓度范围分别为0-0.004mg/m3,0.004-0.43mg/m3和大于0.43mg/m3,环境空气中DMF浓度范围分别为0～0.011mg/m3,0.011～0.46mg/m3和大于0.46mg/m3。建议将0.23mg/m3和0.22 mg/m3分别作为DMF环境空气浓度和人群暴露浓度控制限值（风险系数控制在5以下）。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 插图和附表清单

- 缩写词表

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 研究目的

- 1.3 研究内容

- 第二章 文献综述

- 2.1 DMF特性

- 2.1.1 物化性质

- 2.1.2 接触机会

- 2.1.3 体内代谢

- 2.1.4 健康危害

- 2.2 DMF相关标准

- 2.2.1 国外DMF相关标准

- 2.2.2 我国DMF相关标准

- 2.3 健康风险评估

- 2.3.1 暴露评估

- 2.3.2 暴露—反应关系建立

- 2.3.3 风险评估

- 2.4 DMF暴露健康风险研究现状

- 2.4.1 DMF暴露评估

- 2.4.2 DMF暴露与健康关系的研究

- 第三章 环境空气中DMF浓度时空分布模拟

- 3.1 研究区域概况

- 3.1.1 地理位置

- 3.1.2 地形地貌

- 3.1.3 气候与气象

- 3.1.4 社会经济概况

- 3.2 DMF排放清单建立

- 3.2.1 合成革生产工艺概述

- 3.2.2 DMF主要排放点

- 3.2.3 DMF排放清单建立方法

- 3.3 大气扩散模型选择

- 3.3.1 AERMOD简介

- 3.3.2 AERMOD计算公式

- 3.3.3 AERMOD运行流程

- 3.4 模型输入参数

- 3.4.1 排放源参数

- 3.4.2 气象数据

- 3.4.3 地面特征数据

- 3.4.4 受体点

- 3.4.5 其他输入参数

- 3.5 污染物浓度分布模拟

- 3.6 环境空气中DMF浓度监测

- 3.7 研究结果

- 3.8 不确定性分析

- 3.9 讨论

- 3.10 本章小结

- 第四章 DMF人群暴露水平评估

- 4.1 人口分布调查

- 4.2 人群出行特征调查

- 4.3 质量控制

- 4.4 人群暴露评估方法

- 4.5 研究结果

- 4.6 讨论

- 4.7 本章小结

- 第五章 DMF与人群健康暴露反应关系的初步研究

- 5.1 DMF暴露对人群健康影响的横断面研究

- 5.1.1 数据收集

- 5.1.2 质量控制

- 5.1.3 分析方法

- 5.2 DMF暴露与人群健康的暴露反应关系建立

- 5.2.1 数据收集

- 5.2.2 质量控制

- 5.2.3 分析方法

- 5.2.4 混杂因素控制

- 5.2.5 模型建立

- 5.2.6 模型检验

- 5.2.7 危险度评估

- 5.3 研究结果

- 5.4 讨论

- 5.5 本章小结

- 第六章 DMF人群健康风险评估

- 6.1 人群对污染物暴露途径

- 6.2 人群对污染物的摄入量计算

- 6.2.1 通过呼吸摄入量计算

- 6.2.2 通过皮肤接触摄入量计算

- 6.2.3 通过作物等摄入量计算

- 6.3 污染物在暴露介质中的浓度

- 6.3.1 污染物在环境空气中浓度

- 6.3.2 污染物在水中的浓度

- 6.3.3 污染物在蔬菜、水产品中的残留浓度

- 6.4 风险表征方法

- 6.5 人群健康风险评价结果

- 6.6 讨论

- 6.7 本章小结

- 第七章 结论

- 7.1 结论

- 7.2 本文的创新点

- 7.3 建议

- 参考文献

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].DMF在铝系喷墨打印纸中应用研究[J]. 信息记录材料 2020(08)

- [2].基于双效提浓的DMF废水分离节能研究[J]. 现代化工 2017(10)

- [3].浅谈中国药用辅料管理现状及美国DMF药用辅料备案管理[J]. 中国医药工业杂志 2016(03)

- [4].美国原料药DMF制度对我国的启示[J]. 山东化工 2016(06)

- [5].美国DMF备案制度的实施对我国药包材监管制度变革的启示研究[J]. 中国新药杂志 2016(14)

- [6].屏蔽泵在甲胺/DMF装置中的应用[J]. 中氮肥 2016(02)

- [7].模糊神经网络控制器在DMF回收系统的设计与应用[J]. 化工自动化及仪表 2015(03)

- [8].比辐射率反演中的DMF方法[J]. 宁波工程学院学报 2016(01)

- [9].DMF法抽提丁二烯产品胺值的工艺优化[J]. 化工新型材料 2015(10)

- [10].吹脱法处理合成革厂DMF蒸馏废水中的二甲胺[J]. 工业水处理 2010(01)

- [11].DMF用量对聚氨酯湿法成膜的性能及微观结构的影响[J]. 西部皮革 2010(05)

- [12].甲胺/DMF装置蒸汽系统节能改造小结[J]. 中氮肥 2020(02)

- [13].V掺杂TiO_2/粉煤灰漂珠光催化降解DMF的研究[J]. 人工晶体学报 2016(03)

- [14].基于DMF的伪码捕获技术研究[J]. 山西电子技术 2010(05)

- [15].齐鲁DMF法丁二烯抽提装置阻聚剂应用及分析[J]. 齐鲁石油化工 2016(02)

- [16].DMF萃取精馏法分离丁二烯的工艺流程模拟[J]. 化学工业与工程技术 2010(04)

- [17].α-氨基丁酸对映异构体在DMF+水混合溶剂中的焓对作用[J]. 物理化学学报 2012(09)

- [18].DMF在大孔吸附树脂上的吸附热力学及动力学研究[J]. 环境科学学报 2012(03)

- [19].萃取分离低浓度DMF含盐废水的液-液平衡[J]. 石油学报(石油加工) 2011(01)

- [20].四丁基氟化铵在DMF中的活度系数测定[J]. 化学与生物工程 2014(12)

- [21].网络-信道联合编码的DmF协作通信技术[J]. 电讯技术 2010(04)

- [22].咪唑-醋酸酐-DMF法测定聚酯多元醇的羟值[J]. 安徽化工 2017(04)

- [23].基于DMF的伪码捕获方法研究[J]. 科技信息 2011(31)

- [24].DMF萃取精馏精制高纯度甲缩醛的模拟研究[J]. 计算机与应用化学 2012(11)

- [25].DMF萃取精馏法精制乙酸乙酯的过程模拟研究[J]. 福建师大福清分校学报 2011(05)

- [26].DMF法丁二烯装置的工艺流程模拟及应用[J]. 石化技术 2008(04)

- [27].机械搅拌萃取塔中氯仿萃取DMF的传质系数[J]. 环境工程学报 2011(01)

- [28].频偏条件下基于DMF伪码捕获性能分析[J]. 空间电子技术 2009(03)

- [29].合成革厂DMF蒸馏废水中回收二甲胺的新工艺研究[J]. 工业安全与环保 2009(09)

- [30].DMF水溶液的等效介电常数特异性[J]. 物理化学学报 2009(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e359d824e00330c81ec4a2f1.html